АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 30 декабря 2021 года              № 110                                          р. п. Сенной

О внесении изменений в постановление

администрации Сенного муниципального

образования от 16.12.2013 года № 81 «Об

утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Сенного муниципального

образования до 2027 года»

# В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от   06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании ст. 35 Устава Сенного муниципального образования и в связи с актуализацией схемы водоснабжения и водоотведения,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Схему водоснабжения и водоотведения Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2027 года, утвержденную постановлением администрации Сенного муниципального образования от 16.12.2013 г. № 81, изложив ее в новой редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление одновременно со схемой водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Сенного  муниципального образования в сети Интернет www.Вольск.РФ. до 14 января 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                В. Б. Кудряшов

Приложение

к постановлению администрации

Сенного муниципального образования

от 30.12. 2021 № 110

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2027 года

2021 Г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

# Введение ……………………………………………………………………….     4

# Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2027 года………………………………………………………………………………..  6

# Схема водоснабжения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения Сенного муниципального образования………………………  9

# Раздел 2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 16

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды……………..…………………………………………………17

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованной системы водоснабжения………………………..………… 25

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения……......................................................................................…… 30

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения…………......................................................................................  31

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения…………………………………………………………………   31

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения………………………………………………………   33

# Схема водоотведения

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Сенного муниципального образования…………………………………………………  33

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения………………….38

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод……………………………………… 39

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения…………………………41

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения……… 45

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………46

# Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………46

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………...……….47

# Схема водоснабжения № 1 с.Ключи………….………………………………   48

# Схема водоснабжения и водоотведения № 2 р. п. Сенной…………………    49

# .ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Схема) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Устав Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Поселение).

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Термины и определения, используемые в настоящей схеме

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения поселения используются следующие термины и определения:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

- «схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2027 ГОДА

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2027 года

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрации Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

Местонахождение проекта:

Россия, Саратовская область, Вольский район, р. п. Сенной, ул. Привокзальная, 30

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями и дополнениями).

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселения;

– реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем водоотведения;

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

–обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Финансирование мероприятий планируется проводить:

-  на выполнение проектных работ по строительству централизованных систем водоснабжения – все уровни бюджета;

-  на строительство централизованных систем водоснабжения –  привлечение

внебюджетных средств;

- за счет средств бюджетных и внебюджетных источников  Сенного муниципального образования.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сенное муниципальное образование расположено в западной части Вольского района Саратовской области.  Административный центр – рабочий поселок Сенной. Расстояние от центра муниципального образования до районного центра – 44 км.

Сенное муниципальное образование граничит с Кряжимским муниципальным образованием, Барановским муниципальным образованием,  Куриловским муниципальным образованием.

Общая площадь территории Сенного муниципального образования в границах, установленных Законом Саратовской области  от 27.12.2004 г. № 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Вольского муниципального района», составляет 91,3 кв.м.

На территории Сенного муниципального образования находится три населенных пункта: р. п. Сенной, с. Ключи, п. Карьер.

Численность населения поселения на 01.01.2021 год составляет 6905 человек.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сенного муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. В настоящее время на территории Сенного муниципального образования имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение централизовано осуществляется посредством:

р. п. Сенной – 15 артезианских скважин, 1 водонапорная башня, 1 накопительная емкость объемом 400 куб.м.;

с. Ключи – 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня емкостью 20 куб. м.;

п. Карьер – водоснабжение осуществляется населением самостоятельно из родников и колодцев.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на территории Сенного муниципального образования –33,7 км., из них в   р. п. Сенной – 26,7 км., в с. Ключи – 7 км.

Действующие тарифы по водоснабжению на территории Сенного муниципального образования на 01.07.2021 г:

- р. п. Сенной -ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) -19 руб. 49 коп.   за 1 куб. м.

- р. п. Сенной - Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»  – 45 руб. 20 коп. за 1 куб. м.

- с. Ключи – Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский»

– 40 руб. 79 коп. за 1 куб. м.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Сенного муниципального образования

### Описание системы и структуры водоснабжения Сенного муниципального образования

На территории Сенного муниципального образования находится три населенных пункта: р. п. Сенной, с. Ключи, п. Карьер.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сенного муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. В настоящее время на территории Сенного муниципального образования имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение централизовано осуществляется посредством:

р. п. Сенной – 15 артезианских скважин, 1 водонапорная башня, 1 накопительная емкость объемом 400 куб.м.;

с. Ключи – 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня емкостью 20 куб.м.;  в п. Карьер – снабжение населения водой осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на территории Сенного муниципального образования –33,7 км., из них в   р. п. Сенной – 26,7 км., в с. Ключи – 7 км.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, кроме р. п. Сенной.  Потребителям с. Ключи подается исходная (природная) вода. Техническое состояние сетей и сооружений в с. Ключи не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети изношены, некоторые находятся в аварийном состоянии, в результате чего имеют существенные потери воды при транспортировке до потребителей. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) в с. Ключи находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

  - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Полностью отсутствует централизованное водоснабжение в п. Карьер. Снабжение населения водой осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизо-ванной системе водоснабжения Сенного муниципального образования, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения р. п. Сенной обслуживаемая Приволжской дирекцией по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению -филиала ОАО «РЖД»  от водозабора,  включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все распределительные трубопроводы;

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения р. п. Сенной обслуживаемая ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) от водозабора, включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все распределительные трубопроводы;

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения с. Ключи обслуживаемая Филиал ГУП СО  «Облводоресурс» - «Вольский» от водозабора, включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все распределительные трубопроводы;

На территории некоторых частных домовладений имеются собственные скважины, которые обеспечивают снабжение водой на хозяйственно-бытовые и технические нужды.

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы

а) состояние существующих источников водоснабжения

Водоснабжение населения Сенного муниципального образования организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети;

Характеристика существующих водозаборных узлов:

Водоснабжение р. п. Сенной осуществляется  из артезианских скважин в количестве 15 шт. Централизованное водоснабжение в р.п. Сенной осуществляет Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» и ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС)

в селе Ключи – Филиал ГУП СО  «Облводоресурс» - «Вольский»

Водоснабжение села Ключи осуществляется  из 1 артезианской скважины и водонапорной башни. Объём водонапорной башни составляет 20 куб. м. Далее вода самотёком, поступает в уличные водопроводные сети.

Водоснабжение поселка Карьер осуществляется  населением самостоятельно из родников и колодцев.

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды

Водоподготовительная станция на водозаборе в с. Ключи отсутствует.

В р. п. Сенной очистка воды происходит в осветлителях со взвешенным остатком в скоростных фильтрах. Перед поступлением на осветлители исходной воды, в нее добавляется коагулянт (сернокислый алюминий) и хлор. Очищенная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией второго подъема подается через систему магистральных водоводов и разводящих сетей до потребителей.

Информация о качестве питьевой воды подземных источников Сенного поселения Химические и органолептические показатели

| Место отбора проб | № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция: «Красный крест» | 1 | Цветность | <5,0 | Град. | 20 (35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | 2 | Привкус | 1 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 3 | Запах | 1 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 4 | Мутность | <0,58 | Мг/дм³ | 1,5 (2) | ГОСТ 3351-74 |
|  | 5 | Водородный показатель | 7,54 | pH | 6 – 9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | 6 | Окисляемость | 0,47 | Мг/ дм³ | 5 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
|  | 7 | Азот аммиака | <0,039 | Мг/ дм³ | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | 8 | Нитриты | 0,003 | Мг/ дм³ | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | 9 | Нитраты | 43,34 | Мг/ дм³ | 45 | ГОСТ 18826-73 |
|  | 10 | Общая жесткость | 6,8 | Жº | 7 (10) | ГОСТ 52407-2005 |
|  | 11 | Сухой остаток | 560 | Мг/ дм³ | 1000 (1500) | ГОСТ 18164-72 |
|  | 12 | Хлориды | 41,0 | Мг/ дм³ | 350 | ГОСТ 4245-72 |
|  | 13 | Алюминий | 0 | Мг/ дм³ | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
|  | 14 | Общее железо | <0,1 | Мг/ дм³ | 0,3 (1) | ГОСТ 4011-72 |
|  | 15 | Фтор | 0,33 | Мг/ дм³ | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
|  | 16 | Медь | 0 | Мг/ дм³ | 1 | ГОСТ 4388-72 |
|  | 17 | Марганец | 0 | Мг/ дм³ | 0,1 (0,5) | ГОСТ 4974-72 |
|  | 18 | Сульфаты | 94,00 | Мг/ дм³ | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 |

Микробиологические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 3 | Число обр. колоний в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

#### в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» эксплуатирует подземный источник водоснабжения - каптаж, расположенный в с. Ключи.

Забор воды из каптажей родников производится насосной станцией, оснащенной погружным насосом.

Подземная вода подается в водопроводную сеть с. Ключи

Каптажная вода используется в хозяйственно-питьевых и производственных целях, состав каптажной воды соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Питьевая вода».

Гидрогеологическое заключение отсутствует.

В артезианских скважинах, которые эксплуатирует Приволжская дирекция по тепловодоснабжению и ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) установлены погружные насосы.

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей и систем водоснабжения. Оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопровод р. п. Сенной, обслуживаемый Приволжской дирекцией по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»,  построен и введен в эксплуатацию в 1955 году, водопроводные сети   состоят из чугунных и стальных труб диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет 80%.

Основная часть водопроводных сетей с. Ключи была введена в эксплуатацию в 1972 году. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных труб, диаметром от 100 до 150мм. Износ водопроводных сетей на некоторых участках составляет 93 %.

Фактические потери в сетях при транспортировке 20 % и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения с. Ключи.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 25 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,2 м. Общая протяженность водонапорных сетей в поселении составляет 33,7 км; разводящих к домовладениям жителей тупиковых сетей – 8 км.

Обеспеченность абонентов приборами учета расхода воды очень высока, более 90% абонентов имеют счетчики.

#### д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Сенного муниципального образования

В настоящее время водопроводные сети находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Физический износ сетей составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

Основные проблемы систем водоснабжения Сенного муниципального образования:

1. Отставание развития и реконструкции системы водоснабжения в период с 1990 г. от темпов роста численности населения муниципального образования и темпов жилищного строительства.

2. Большой процент физического износа системы водоснабжения.

3. Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

4.    Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

5. К нерациональному и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

#### е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение (ГВС) потребителей Сенного муниципального образования осуществляется путём подогрева питьевой воды, поставляемой Приволжской дирекцией по тепловодоснабжению– структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»,  посредством теплообменников, установленных на котельной,  а также в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) многоквартирных жилых домов и частного сектора.

Основным потребителем  ГВС является население р. п. Сенной (91,5 %). Остальная часть потребления приходится на социальные объекты (школы, детские и медицинские учреждения) – 8,2 %, и лишь незначительная часть – 0,3 % -  на прочих потребителей.

В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в  круглогодичном и сезонном режимах.

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно СНиП 2.05.07-85*  территория Сенного муниципального образования  находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

На территории Сенного муниципального образования в р. п. Сенной объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности:

- Приволжской дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

-  ФГБУ «ЦЖКУ» Министерство обороны РФ.

В с. Ключи объекты водоснабжения принадлежат Сенному муниципальному образованию.

## Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

В настоящее время не все население Сенного муниципального образования обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Основные пути:

- расширения водозаборов,

- модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения

- строительства новых с применением современных технологий и материалов и ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Сенного муниципального образования является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения подземных и поверхностных вод от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей будет достаточно.

При значительном увеличении роста населения необходимо выполнить:

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

## Раздел 3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в  круглогодичном и сезонном режимах.

Поставка горячей воды потребителям производится 1-м ЦТП, подогревающим питьевую воду, поступающую из сетей Приволжской дирекции по тепловодоснабжению.

В круглогодичном режиме в р. п. Сенной работают 2 котельных с двумя ЦТП.

Потребителями горячего водоснабжения являются жители 19 пятиэтажных и 20 четырехэтажных многоквартирных домов в р. п. Сенной, а также учреждения социальной сферы: три дошкольных образовательных учреждения, две общеобразовательные школы.

| Объёмы производства услуги горячего водоснабжения за 2020 год. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатель | Факт 2020 г. |
| 1 | Получено холодной воды от водоснабжающей организации ; тыс.куб.м. | 529,01 |
| 2 | Получено холодной воды со стороны от водоснабжающей организации на нужды ГВС; тыс.куб.м. | 506,09 |
| 3 | Подогрето холодной воды всего, тыс.куб.м. | 506,09 |
| 4 | Использовано теплоэнергии (реализовано), Гкал | 26 281 |
| 5 | Подано горячей воды в сеть, тыс.куб.м. | 506,09 |
| 6 | Потери горячей воды, тыс.куб.м. | 154,92 |
| 7 | Реализовано горячей воды - всего, тыс.куб.м. | 351,17 |
| 8 | в том числе: населению (1 группа), тыс.куб.м. | 320,81 |
| 9 | бюджетным органзациям (2 группа), тыс.куб.м. | 29,1 |
| 10 | прочим организациям (3 группа), тыс.куб.м. | 1,26 |

Из таблицы видно, что из полученных на нужды ГВС 506,09 тыс. м3 холодной воды принято к реализации (выставлено к оплате) всего 351,17 тыс. м3 горячей, вся остальная в объёме 154,92 тыс. м3 (30,6 %) приходится на потери.

Основная проблема ГВС в Сенном муниципальном образовании заключается в том, что в процессе длительной эксплуатации пришли в негодность обратные трубопроводы ГВС вследствие их более интенсивной коррозии. Из-за нехватки средств система обратных трубопроводов не ремонтировалась долгие годы, что привело к её полной ликвидации во многих частях городской инфраструктуры.

Циркуляционная система ГВС выродилась в тупиковую, в результате этого произошло значительное увеличение объёма холодной питьевой воды, используемой для осуществления ГВС, за счёт сливания остывшей в трубопроводах в периоды минимального разбора в рабочее дневное  (с 08.00 ч до 17.00 ч) и  ночное (с 23.00 ч – 06.00 ч) время.

Первоочередной задачей дальнейшего развития схемы является реконструкция (восстановление) системы обратных трубопроводов ГВС на основе современных материалов (трубы из полипропилена, имеющие коррозионную стойкость, превышающую в десятки раз стальных труб).   Дальнейшее развитие схемы определится в соответствии с генеральным планом развития Сенного муниципального образования. В настоящее время имеющегося резерва мощности котельных достаточно.

Баланс водопотребления питьевой воды за 2020 год

| № п/п | Показатель | Факт 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получено холодной воды от водоснабжающей организации: тыс.куб.м. | 529,01 |
| 2 | потери | 22,92 |
| 3 | Реализация услуг, в т. ч | 506,09 |
|  | население | н/д |
|  | Бюджетные организации | н/д |
| 4 | Прочие потребители | 26, 281 |

- Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

- 3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

- Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 529,01 |
| 2 | Потребление воды на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объем питьевой воды поданной в сеть | тыс. м3 | 529,01 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3 | 22,92 |
| 5 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 506,09 |
| 6 | По категориям потребителей | тыс. м3 | 506,09 |

### 3.3  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.

Структурный баланс реализации питьевой воды

|  | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем воды, проданной потребителям (всего), в т. ч. | тыс. м3 | 506,09 (100%) |
| - населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 202,0 (40%) |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 50,61 (10%) |
| - прочим потребителям | тыс. м3 | 253,48 (50%) |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения |  | 6912 |

### 3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

- Фактическое потребление питьевой воды населением за 2020 год составило 202,0 тыс. м3/год. Техническая вода населением не потребляется.

- Удельное водопотребление населения за 2020 год

| N п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление | 202,0 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Холодной воды | 141,4 |
| 1.2 | Горячей воды | 60,6 |

- При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления сельского поселения. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

- В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- -жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;

- -жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/сут.

- Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- - общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- - предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- - предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;

- - дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- - общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;

- Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

- Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м 3 /сут.

### 3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

- Основными целями Программы являются:

- - переход Сенного поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- - снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- - создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде;

- -   повсеместно устанавливать счетчики учета расхода воды.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации. В настоящее время приборы учета установлены у 90 % потребителей.  Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

- Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Сенного МО и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных администрации поселения.

- Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1 человека.

- Установленная производительность водозабора составляет 600 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 128,8 м3/сут.. В связи с этим можно сделать вывод, что водозабор работает на 21,47% установленной мощности, резерв производственных мощностей 571,2 м3/сут..

### 3.7  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

- Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2030 г. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2030 года будет составлять 4%. Прогнозный баланс водопотребления на период с 2020 года по 2030 год приведен в таблице 7.

- Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2021г. по 2030г.

| Показатели | Объем воды, тыс. куб. м |
| --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Поднято воды, тыс.м3/год | 529,01 | 530,0 | 531,0 | 531,0 | 532,0 | 531,0 | 532,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 |
| Покупная вода, тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация | 506,09 | 510,0 | 511,5 | 513,0 | 514,0 | 513,0 | 514,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| -население | 202,0 | 215,0 | 215,0 | 216,0 | 217,0 | 218,0 | 218,0 | 217,0 | 216,0 | 215,0 | 214,0 |
| -бюджетные организации | 50,61 | 51,0 | 51,2 | 51,0 | 51,2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,4 |
| -прочие потребители | 253,48 | 244,0 | 245,3 | 246,0 | 245,8 | 243,7 | 244,7 | 246,7 | 247,7 | 248,7 | 249,6 |
| Потери, тыс. м3/год | 22,92 | 20,0 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

### 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

- В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в круглогодичном и сезонном режимах.

- Поставка горячей воды потребителям производится 1-м ЦТП, подогревающим питьевую воду, поступающую из сетей Приволжской дирекции по тепловодоснабжению.

- В круглогодичном режиме в р. п. Сенной работают 2 котельных с двумя ЦТП.

- Потребителями горячего водоснабжения являются жители 19 пятиэтажных и  20 четырехэтажных многоквартирных домов в р. п. Сенной, а также учреждения социальной сферы: три дошкольных образовательных учреждений, 2 общеобразовательные школы.

### 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

- Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление воды. |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Горячая | 60,6 |  | 0,05 | 60,6 | 0,05 | 0,05 |
| Питьевая | 141,4 |  | 0,150 | 141,4 | 0,12 | 0,15 |
| Техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Ожидаемое потребление будет больше существующего приблизительно в 1,02 раза, в связи с увеличением водопотребления. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, так как жители, при наличии приборов учёта, стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

### 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

- Изменений до 2030 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

### 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

- Оценка расходов питьевой воды

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |
| Население | 202,0 | 215,0 | 215,0 | 216,0 | 217,0 | 218,0 | 218,0 | 217,0 | 216,0 | 215,0 | 214,0 |
| Бюджетные организации | 50,61 | 51,0 | 51,2 | 51,0 | 51,2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,4 |
| Прочие организации | 253,48 | 244,0 | 245,3 | 246,0 | 245,8 | 243,7 | 244,7 | 246,7 | 247,7 | 248,7 | 249,6 |
| Потери | 22,92 | 20,0 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Итого: | 529,01 | 530,0 | 531,0 | 531,0 | 532,0 | 531,0 | 532,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 |

- Водоснабжение, по населению рассчитано исходя из прогноза численности населения Сенного МО и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

### 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.

- За 2020 год потери воды составили 5,800 тыс.куб.м/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут  составлять 6,200 тыс.куб.м/год.

- Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

| Наименование показателей | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потерь питьевой воды (тыс. м3) | 22,92 | 20,0 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Объем потерь питьевой воды (%) | 4,33 | 3,77 | 3,67 | 3,39 | 3,38 | 3,39 | 3,38 |

### 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий — баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный — баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный — баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

- Перспективный  баланс водопотребления питьевой воды на 2030 год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем | тыс. куб. м. | 533,0 |
| Покупная вода | тыс. куб. м. | 0 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 18,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 515,0 |
| - население | тыс. куб. м. | 214,0 |
| - бюджетные организации, в т.ч. | тыс. куб. м. | 51,4 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 249,6 |

- Перспективный баланс рассчитан исходя из численности населения и нормы потребления воды – 152 л/чел в сутки.

### 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов  подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

- Установленная производительность водозабора будет составляет 720 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 205 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, резерв производственных мощностей 495 м3/сут, что составляет 29%.

| Показатели | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |
| Горячая | 65,5 | 60,6 | 4,9 | 74,5 | 70,0 | 4,5 |
| Питьевая | 150,0 | 141,4 | 8,6 | 149,0 | 144,0 | 5,0 |
| Техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

  - На территории Сенного муниципального образования постановлением администрации Сенного муниципального образования от 04.03.2021 года № 11 статусом гарантирующей организации наделена Приволжская дирекция по тепловодоснабжению- структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Сенного муниципального образования, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2021 г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается осуществить:

- реконструкцию или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей);

- реконструировать существующие подводящие к поселению водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра на новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

- установку регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов;

- содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

### 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Сенного муниципального образования, являются 
неполное оснащение абонентов приборами учета, износ водопроводных сетей.

С целью обеспечения населения Сенного МО питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме, в рассматриваемом периоде до 2030 года, в поселении запланировано реконструкция водопроводной сети

### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Сенного МО питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

На территории Сенного МО отсутствуют объекты водоснабжения, предполагаемые к новому строительству.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

На территории с. Ключи планируется ремонт водопровода по ул. Ленина по программе инициативных проектов.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На территории Сенного поселения отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Сенном МО отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется организовать работу диспетчерской службы.

Системы управления режимами водоснабжения на территории 
Сенного МО отсутствуют. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Сенном МО имеется центральное водоснабжение количество абонентов в р. п. Сенной составляет – 6080 человек, приборы учета имеются у 90 % потребителей. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

### 4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 150 мм с колодцами с запорной арматурой  .

Схема водоснабжения Сенного МО представлена на карте в Приложении 1

### 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

На расчетный срок в Сенном МО не планируется строительство водонапорных башен и насосных станций.

### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения  Сенного муниципального образования прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на

карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Сенного муниципального образования прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на схеме нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

### 4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Водоснабжение потребителей Сенного МО определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на большие параметры потребления.

Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему.

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

### 4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

На территории населенных пунктов, у которых сеть водоснабжения отсутствует, организация централизованного водоснабжения экономически не выгодно.

### 4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В Сенном МО отсутствуют утвержденные планы перспективного строительства жилых домов и общественных здании. При увеличении застройки проект водоснабжения объектов нового строительства разрабатывается в составе проектной документации на строительство объектов.

### 4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

### 4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

В настоящее время водоснабжение в Сенном МО производится с проведением анализа качества добываемой и подаваемой в распределительную сеть воды, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.3685-21.  После производства проектных и строительных работ по организации предварительной подготовки воды эксплуатирующим организациям необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью установленной законодательством.

### 4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Территория Сенного МО не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения предусматривать мероприятия по защите труб от замерзания не требуется. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта в зимний период при проектировании глубины прокладки водоводов.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т. к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

### 5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В Сенном МО не используются химические реагенты в водоподготовке. В связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду  при транспортировки и хранению химических реагентов.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения поселения на расчетный срок предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на 1 этап строительства – 87 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 90 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 135 куб.м./год.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

| № | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода с. Ключи | Саратовская область Вольский район с. Ключи | 2023г. | 5000,00 (прогнозно) |
| 2 | Реконструкция водопровода р. п. Сенной | Саратовская область Вольский район р. п. Сенной | 2025г. | 29000,00 (прогнозно) |
|  | ИТОГО |  |  | 34000,00 |

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | - | - |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | - | - |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 3 | 2,5 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 90 | 92 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | - | - |

| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1. | Население | л/чел/сут | 111 | 152 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 5,800 | 5,500 |

### 7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Водоснабжение Сенного МО осуществляется от 3 водозаборов. Роспотребнадзором по Саратовской области проводится постоянный мониторинг качества подаваемой воды потребителям в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и 2.1.3685-21.

### 7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а также для снижения потерь.

### 7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

За время эксплуатации более 60% водопроводных сетей Сенного МО сильно износились и требуют реконструкции. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды и централизованной системой водоснабжения, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

### 7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

8.1. На территории Сенного муниципального образования выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения:

р. п. Сенной, ул. Зеленая д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20;

р. п. Сенной, ул. Комарова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

р. п. Сенной, ул. Спортивная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 31, 35;

р. п. Сенной, ул. Песчаная, д. 1, 3;

р. п. Сенной, ул. Солнечная, д. 1, 2, 3, 4, 5.

8.2. Определена организация ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС), уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов.

# Схема водоотведения

## Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Сенного муниципального образования

### 9.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сенного муниципального образования

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в поселении  осуществляется в р. п. Сенной в благоустроенном жилом массиве. Централизованным сбором и отводом сточных вод в   р. п. Сенной занимается Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» и ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС).

Собственные канализационные очистные сооружения на территории с. Ключи и в неблагоустроенном жилом массиве р. п. Сенной отсутствуют и  представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Поселковые очистные сооружения канализации отсутствуют.   Имеются локальные очистные сооружения Приволжской дирекции по тепловодоснабжению фактическая производительность 1,2 тыс. куб. м/сут., которые обслуживают железнодорожные предприятия, школы, детские сады, жилой фонд по ул. Солопова, ул. Привокзальной.

### 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Общее количество абонентов пользующихся услугами централизованного водоотведения, по состоянию 01.01.2021 года составляет 2980 человек или около 43% от общей численности населения.

Перечень централизованных систем водоотведения

| Наименование централизованной системы водоотведения | Наименование | Зона действия (населенный пункт, микрорайон) |
| --- | --- | --- |
| Напорный канализационный коллектор | Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», | Многоквартирный жилой фонд ул. Солопова, ул. Привокзальная, пер. Школьный, железнодорожные предприятия, учреждения социальной сферы |
| Напорный канализационный коллектор | ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС). | Многоквартирный жилой фонд ул. Спортивная, ул. Солнечная, ул. Песчаная, в/ч |

Канализационные сети выполнены преимущественно из чугунных труб. Прокладка подземная. Напорные канализационные сети выполнены преимущественно из стальных труб. Общая протяженность сетей канализации составляет – 16,0 км. В 2019 году 972 м чугунной трубы напорного канализационного коллектора заменена на пластиковую д. 200 мм. и заменены 1000 м трубы внутрипоселкового канализационного коллектора.  На территории поселка расположены три КНС. Большинство жилых домов индивидуальной застройки частного сектора поселения оборудованы септиками (выгребная канализация). В частном секторе р. п. Сенной централизованная система водоотведения отсутствует. Более 60% всех стоков транспортируются на канализационные очистные сооружения ассенизаторскими машинами.

### 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения

Пройдя по круговому желобу песколовок, сточные воды через распределительное устройство блока емкостных сооружений самотеком направляются в первичные отстойники.

Накопившийся в конусных частях песколовок осадок, гидроэлеватором удаляется на песковые площадки. Рабочей водой для работы гидроэлеватора служит очищенная вода после контактных резервуаров.

В первичных отстойниках происходит осаждение взвешанных веществ. Осадок из первичных отстойников и плавающие примеси удаляются эрлифтами и жиросборниками в минерализаторы.

Осветленная вода собирается в сборные лотки и самотеком направляется в аэротенки, где происходит биологическая очистка вод. Аэраторами служат дырчатые полиэтиленовые трубы, уложенные по дну аэротенков.

Прошедшая в аэротенках биологическую очистку смесь очищенной воды и активного ила самотеком направляется во вторичные отстойники для разделения смеси. Очищенная отстоянная вода направляется в контактные резервуары, а осевший активный ил откачивается эрлифтами в лоток активного ила и, частично возвращается в аэротенки, частично через технологическую насосную, перекачивается в минерализаторы.

Процесс аэробной минерализации осадка аналогичен обработке воды в аэротенках. После обработки осадок из минерализаторов посредством технологической насосной станции перекачивается на иловые площадки.

Из отстойных зон минерализаторов вода самотеком поступает в первичные отстойники. Дренажные и надиловые воды с песковых и иловых площадок, а также сточные воды внутриплощадочной канализации ОСК поступают в приемную камеру КНС  Обезвоженный песок с песковых, подсушенный осадок с иловых площадок механизированным способом выгружается и автотранспортом удаляется с территории ОСК.

### 9.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы обеспечивают водоотведение многоквартирных и небольшой части индивидуальных жилых домов, административных, коммерческих, объектов здравоохранения и образования р. п. Сенной.

Система водоотведения представлена существующими основными коллекторами, проложенным по улицам Привокзальной, Солопова, пер. Школьный, ул. Спортивная, пер. Привокзальный, ул. Солнечная, ул. Песчаная и др. Существующие канализационные сети настолько изношены, что существует постоянная угроза загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками прилегающей территории. Темпы строительства канализационных сетей на порядок отстают от темпов жилищного строительства.

### 9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия р. п. Сенной. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 16 км и 3 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории Сенного муниципального образования.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

### 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Центральная система водоотведения в процессе эксплуатации может являться источником загрязнения окружающей среды. Сеть канализации при нарушении ее герметичности является источником загрязнения грунтовых вод. Наличие утечек в самотечных сетях не вызывает нарушение их функционирования, а выявление утечек является довольно сложной технической задачей. Утечки в напорных сетях выявляются визуально путем проведения осмотров.

Индивидуальная застройка в р. п. Сенной Сенном муниципального образования в основном не канализована, а оборудована выгребами и надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.  Поверхностно-ливневые сточные воды отводятся на рельеф местности. Эти сбросы оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду и в целом ухудшают экологическое состояние территории поселения.

### 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Сенного муниципального образования полностью не охвачены централизованной системой водоотведения с. Ключи и п. Карьер

В р. п. Сенной 90% индивидуальных жилых домов не имеют подключения к централизованной системе водоотведения, имеют выгребные ямы и септики. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

### 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

1. В настоящее время поселение имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системой канализации осуществляющих сбор водопроводных стоков от жилого сектора, поселение обеспечено на 50%.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство жижесборника.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в неблагоустроенном частном секторе жилой зоне поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

Пропускная способность существующих коллекторов не удовлетворяет сегодняшние потребности и нужды населения. Ввиду полного физического износа существующих коллекторов и их отсутствия в некоторых многоквартирных домах населенного пункта происходит излив нечистот на поверхность земли. Таким образом, возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Серьезными проблемами обременено функционирование канализационной поселка. В их числе отсутствие централизованной общепоселковой системы канализации. Из 16 км протяженности канализационной сети около 90% нуждается в замене. Недостаточна мощность локальных водоочистных сооружений. Отсутствует ливневая канализация. Как следствие, система водоотведения в настоящее время не отвечает потребностям населения.

## Раздел 10  Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| наименование | Ед. изм. | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 271,2 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 271,2 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 0 |

### 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в централизованную систему канализации.

### 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории Сенного муниципального образования не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу. В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод. Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом.

### 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет отсутствуют.

### 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

Генеральным планом рассматривается один вариант развития на территории

Сенного муниципального образования р.п. Сенной. В соответствии с Генеральным планом развития на территории Сенного муниципального образования, численность населения к 2032 году ставит 6674 человек.

Строительство благоустроенного жилого фонда планируется на свободных земельных участка.

На основании данных определен прогноз объемов хозяйственно-бытовых стоков населения

| Показатель | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2032 |
| Численность населения, чел | 6912 | 6674 |
| Объем стоков, тыс. м3 в год | 135,0 | 124,0 |

При расчете учитывалось прогнозируемое удельное хозяйственно-питьевое

водопотребление для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 250л/чел. в сутки.

## Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

### 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормами водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по поселению. Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 350,0 тыс. куб.м./год.

Основными объектами канализования в 2021 году являются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы  населенного пункта.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2032 году при 80%-ом охвате централизованной канализацией поселка.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | тыс. чел. | 6,0 | 253 | 1,52 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | тыс. м³ | - |  | 0,5 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,2 |
| 4. | Итого |  |  |  | 2,220 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения в канализованных районах населенного пункта к 2032 году составит 2,220 тыс. куб. м в сутки.

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В р. п. Сенной существует две централизованных неполных, объединенных систем водоотведения отдельных групп общественных и жилых зданий, а также объектов коммунально-производственного назначения, оборудованных внутренними сетями канализации.

Система водоотведения р. п. Сенной имеет две эксплуатационных зоны, так как эксплуатацию объектов централизованных систем водоотведения осуществляют две организации, определенных по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоотведения, а именно: Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» и ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС).

### 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

### 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно -бытовые и производственные сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

На территории р. п. Сенной расположены три КНС.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не предоставлены.

### 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Строительство новых очистных сооружений на территории Сенного муниципального образования не планируется.

К 2027 году прогнозируется значительное увеличение удельного потребления воды на душу населения по сравнению с уровнем потребления в 2013 году за счет повышения уровня благоустройства жилых домов, соответственно прогнозируется увеличение объема хозяйственно бытовых стоков.

## Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

### 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

-  реконструкция и развитие существующей системы централизованного водоотведения для существующего и перспективного строительства жилищного фонда, а также для объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

-  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-  повышение энергоэффективности работы систем водоотведения, использование

оборудования с высоким классом энергоэффективности;

-  обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-  максимальное снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Направления развития централизованной системы водоотведения:

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

-  произвести ремонт КНС, имеющих большой процент их износа;

-  произвести замену изношенных канализационных сетей на более долговечные трубы из полиэтилена и полипропилена;

-  оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

-  благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

-  показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-  показатели качества обслуживания абонентов;

-  показатели качества очистки сточных вод;

-  показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-  соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

-  иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой  по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Срок реализации | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт КНС, имеющий большой процент износа |  | до 2025 г. | Внебюджетные средства |
| 2 | Замена изношенных канализационных сетей |  | до 2027 г. | Внебюджетные средства |

### 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения.

Износ сетей системы водоотведения негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг по отведению сточных вод от потребителей.

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов системы водоотведения позволит:

-  повысить надежность системы водоотведения;

- обеспечить доступность подключения к системе централизованного водоотведения новых потребителей (абонентов).

12.4.Сведения о вновь строящихся , реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы водоотведения,

рекомендуется замена существующих КНС на новые.

В качестве труб для канализации предлагается использовать полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы.

Трубы канализационные полиэтиленовые изготавливаются из полиэтилена  -  полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением к истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых для производства труб.

Трубы имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной конструкции, так и вследствие применения специальных марок полиэтилена.

Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца

(резиновой прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей схемой не предусмотрены.

### 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сенного муниципального образования показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Сенного муниципального образования.

Канализационные сети  на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории  Сенного МО и расположение площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

### 12.7.Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру  охранных зон прописаны  в  следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Сенного МО.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном  грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.

На территории поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений Приволжской дирекции по тепловодоснабжению | р. п. Сенной | 2027 | 80,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 80,0 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в учреждениях и организациях поселения;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- проектирование и строительство очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

## Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 12.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитрификации/денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

12.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Сенного МО.

## Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных вложений в реконструкцию очистных сооружений Приволжской дирекции по тепловодоснабжению соответствует 80,0 млн. руб.

Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

## Целевые показатели развития системы водоотведения в Сенном муниципальном образовании

| Группа | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Доля сети водоотведения, нуждающейся в замене (в процентах) |
|  | 2. Аварийность на сетях водоотведения (ед/км) |
|  | 3. Износ сети водоотведения (в процентах) |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованной системой водоотведения (в процентах от численности населения) |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | 1. Органолептические показатели сточных вод |
|  | 2.Физико-химические показатели сточных вод |
| 4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности –улучшение качества очистки сточных вод | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |

## Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

- 14.1. На территории Сенного муниципального образования выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения:

- р. п. Сенной, ул. Спортивная, д.  2, 4, 6, 10, 12.

- р. п. Сенной, ул. Песчаная, д. 1, 3;

- р. п. Сенной, ул. Солнечная, д. 1, 2, 3, 4, 5.

14.2. Определена организация , уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС).

- Глава администрации

- Сенного муниципального образования                                      В. Б. Кудряшов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ № 1

село Ключи

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2

р.п. Сенной

# Text boxes

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                        В. Б. Кудряшов