АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2022 года                № 14                                         р. п. Сенной

О внесении изменений в постановление

администрации Сенного муниципального

образования от 09.09.2013 г. № 65 «Об утверждение схемы теплоснабжения Сенного муниципального образования до 2027 года»

# В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. 4 ч. 1 ст. 3, ст. 35 Устава Сенного муниципального образования,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в схему теплоснабжения Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2027 года, утвержденную постановлением администрации Сенного муниципального образования от 09.09.2013 г. № 65 (с изм. от 18.12.2017 г. №123) изложив ее в новой редакции согласно Приложению.

2 Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Сенного муниципального образования в сети Интернет www.Вольск.РФ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                В. Б. Кудряшов

Приложение

к постановлению администрации Сенного

муниципального образования

№ 14 от 15.02. 2022 г.

Схема

теплоснабжения

Сенного муниципального образования

Вольского муниципального района Саратовской области

до 2027 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Сенного муниципального

образования …………………………………………………………………………………………. .3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………………………9

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя……………………………. 11

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения…   12

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………12

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………………….15

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения………………………………………………………16

Раздел 8. Перспективные топливные балансы………………………………………………………17

Раздел 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или модернизацию)……………………………………………………………………………………19

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации…………….. 19

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………………………………………… 21

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………………………………...21

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения………………………………………………………………………………………..21

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения……………………………. 21

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………………………..24

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Сенного муниципального образования

  - Существующее состояние.

Сенное муниципальное образование расположено в западной части Вольского муниципального района Саратовской области.  Административный центр – рабочий поселок Сенной. Расстояние от центра муниципального образования до районного центра - 44 км. Муниципальное образование граничит с Барановским, Куриловским, Кряжимским МО.

Площадь	муниципального образования -	91,3 кв. км, численность постоянно проживающего населения – 7,1 тыс. человек. На территории муниципального образования находится три населенных пункта – р. п. Сенной, с. Ключи, п. Карьер.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сенного муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, предприятия и организации подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р. п. Сенной осуществляет Приволжская дирекция по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»; ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС); на территории с. Ключи - МКУ «Вольсктеплоэнерго».

Приволжская дирекция по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению -филиала ОАО «РЖД» расположена по адресу: г. Саратов, Станционный 3-й проезд, 1.

ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) расположена по адресу: г. Самара.

МКУ «Вольсктеплоэнерго расположено в г. Вольске.

В системе теплоснабжения поселения насчитывается 3 котельных:

- котельная Приволжской  дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» отапливает многоквартирный жилой фонд, общественные здания, предприятия, организации, объекты социальной сферы;

- котельная 5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС)  отапливает многоквартирный жилой фонд, в/ч 58417, объекты МО РФ;

- в с. Ключи котельная МКУ «Вольсктеплоэнерго» отапливает объекты социальной сферы (объекты образования и здравоохранения).

р. п. Сенной, п. Карьер и с. Ключи газифицированы, поэтому большая часть (75%) индивидуальной жилой застройки отапливается газом. Небольшая часть жилых домовладений этих населенных пунктов оборудованы печами на твердом топливе.  Горячее водоснабжение получают потребители, которые присоединены к центральному отоплению в р.п. Сенной.

Характеристики источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | в/ч 58417, объекты МО РФ | 9287 | 892 | 8395 | ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) |
|  |  | жилой фонд | 6232 | 1180 | 5052 | ЖКС № 8(г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС ВКС) |
|  |  | Всего: | 15519 | 2072 | 13447 |  |
| 2 | ПДТВ (ТЧ-12) | Административные здания, жилой фонд, объекты социальной сферы | 12928,25 | 136,1 | 12792,15 | Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |
| 3 | Котельная с. Ключи | Школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт | 216 | 82 | 134 | МКУ «Вольсктеплоэнерго» |

Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2021 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный КГРТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) | 1156,74 руб./Гкал, кроме того 20% НДС |
| 2 | Приволжская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 1599,05 руб./Гкал, кроме того 20% НДС |
|  | МКУ «Вольсктеплоэнерго» | 1564,51 руб./Гкал, кроме того 20% НДС |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 13646,33574 | 5588,95 |  |  |
| ПДТВ (ТЧ-12) | 44224,8 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отапливаемыми объектами

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | в/ч 54817,объекты МО РФ | 100074,13 | 5010,57574 | 3663,5 | 25875 | закрытая |
|  |  | Общежитие д. 10 | S=1358 | 277,03 | 82,37 |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 1 | S=3418 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 2 | S=3404 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 3 | S=4446,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 4 | S=4471,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Солнечная 5 | S=4308,3 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Песчаная 1 | S=3444,6 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Песчаная 3 | S=3511,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Спортивная 2 | S=3497 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Спортивная 4 | S=3487,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п.Сенной Спортивная 6 | S=3496 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая, 12 | S=54,6 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул.3еленая,14 | S=55,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 16 | S=53,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая, 18 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая, 20 | S=82,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р. п. Сенной, ул. Зеленая,7 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 9 | S=53,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 1 1 | S=53 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Зеленая 13 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Спортивная, 5 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой домСаратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная,1 | S=54,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная 1 1 | S=54,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 13 | S=55 | 8358,7 | 1843 |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 15 | S=54,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 17 | S=53,9 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной,ул. Спортивная, 19 | S=53,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 6 | S=54,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 8 | S=54,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 10 | S=54,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 12 | S=53,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 14 | S=52,8 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 16 | S=54,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 18 | S=64,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 20 | S=87,1 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 5 | S=54 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 7 | S=53,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 9 | S=53,7 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 11 | S=53 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 13 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул. Комарова 15 | S=53,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Комарова, 17 | S=54,5 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Комарова, 19 | S=54,3 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Зеленая,8 | S=54,3 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом Саратовская обл., Вольский рн, р.п. Сенной, ул.Зеленая, 10 | S=54,4 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 13646,3357 | 5588,95 |  |  |
| 2 | Котельная ПДТВ (ТЧ-12) | Ведомственная охрана Сенная |  | 81,78 | - | - | 0 |
|  |  | МОУ СОШ № 47 |  | 408,62 | - | - | 0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 29» |  | 214,56 | - | - | 0,024 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 51» |  | 227, 28 | - | - | 0,012 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 50» |  | 290,44 | - | - | 0,0274 |
|  |  | Администрация Сенного МО |  | 59,69 | - | - | 0 |
|  |  | ЗАО «Тандер» |  | 88, 685 | - | - | 0 |
|  |  | Жилой фонд |  | 7641,43 | - | - | 22,3464 |
|  |  | ИП Супрун |  | 25,03 | - | - | 0 |
|  |  | ИП Кузовова |  | 43,71 | - | - | 0 |
|  |  | МУК ЦКС «Дом культуры р. п. Сенной» |  | 141, 18 | - | - | 0 |
|  |  | Библиотека |  | 24,69 | - | - | 0 |
|  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  | 50,39 | - | - | 0 |
|  |  | ИП Малина |  | 2,17 | - | - | 0 |
|  |  | ТрансКредитБанк |  | 10,67 | - | - | 0 |

1.4. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом развития Сенного муниципального образования

| № п/п | показатели | Существ. состояние | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные и производств. здания тыс. м2 | 107,0 | 107,5 | 107,9 | 108,4 | 109,0 | 110,2 |
| 2 | Многоквартирные дома тыс. м2 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома тыс. м2 | 70,2 | 71,9 | 72,5 | 73,2 | 74,4 | 76,6 |

Учитывая, что Генеральным планом Сенного муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная ТЧ-12 |
| 4044 м | 520 м | - | 1200 м |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) |
| 1250 м | 150 м | 250 м | 300 м |
| Котельная с. Ключи |
| - | 210 м | 120 м | - |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТЧ-12, Саратовская область, Вольский р-н, р. п. Сенной, ул. Спортивная, д. 21 | 21,96 | В работе |
| Котельная с. Ключи | 2,7 | В работе |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 17,0 | В работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Сенного муниципального образования осуществляет Приволжская дирекция по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»; ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС); МКУ «Вольсктеплоэнерго».

Модернизация системы теплоснабжения Сенного муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов в Сенном муниципальном образовании газифицирована.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Сенного муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| ТЧ-12 | 0,116 | 0,114 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 0,090 | 0,088 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| ТЧ-12 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| ТЧ-12 | 3067,74 | - |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполняется в соответствии с такими величинами, как:

- затраты сетевой воды на нормативную и аварийную подпитку тепловых сетей;

- расход сетевой воды на собственные нужды ВПУ котельных;

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и

систем теплопотребления после проведения планово-предупредительного

ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных

испытаний и промывок  в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

Потери сетевой воды (ПСВ) по отношению к технологическому процессу транспорта тепловой энергии условно разделены на технологические потери и потери с утечками сетевой воды.

К технологическим ПСВ относятся затраты сетевой воды, расходуемой непосредственно на обеспечение заданных режимов работы системы

теплоснабжения, а также неизбежные при проведении работ, обеспечивающих надежное и безопасное состояние системы. Технологические ПСВ

являются производственными затратами сетевой воды.

Утечки сетевой воды через неплотности соединений трубопроводов, в оборудовании и арматуре в пределах, установленных нормативными

документами значений, как технически неизбежные при транспорте тепловой энергии, также отнесены к производственным ПСВ.

К непроизводственным отнесены все ПСВ, превышающие установленные (нормируемые) значения технологических потерь и нормативную

утечку, а также ПСВ, связанные с повреждениями трубопроводов и оборудования, нарушениями нормальных режимов теплоснабжения, приводящими к сливам сетевой воды. К таким потерям относится аварийная подпитка тепловых сетей.  Основной составляющей нормируемых эксплуатационных ПСВ является нормируемая утечка сетевой воды из тепловой сети и систем теплопотребления.

Одним из существенных вопросов определения нормируемых технологических ПСВ является определение составляющей затрат сетевой воды на заполнение трубопроводов и систем теплопотребления после проведения плановых ремонтов и при пуске в работу новых сетей после монтажа.  Соответственно, количество сетевой воды ежегодно принимается равным 1,5-кратному объему (емкости) трубопроводов и систем теплопотребления в системе теплоснабжения в целом.

При проведении теплогидравлического расчета системы теплоснабжения было получено значение подпитки тепловой сети на восполнение потерь с нормативной утечкой:

Котельная ПДТВ (ТЧ-12):

Суммарный расход на подпитку – 0,182 т/ч:

Расход воды на утечки из подающего трубопровода – 0,029 т/ч;

Расход воды на утечки из обратного трубопровода – 0,029 т/ч;

Расход воды на утечки из систем теплопотребления – 0,124 т/ч.

Котельная №5/26  ЖКС № 8 (г. Самара)

Суммарный расход на подпитку – 0,138 т/ч:

Расход воды на утечки из подающего трубопровода – 0,025 т/ч;

Расход воды на утечки из обратного трубопровода – 0,021 т/ч;

Расход воды на утечки из систем теплопотребления – 0,092 т/ч.

Котельная с. Ключи

Суммарный расход на подпитку – 0,062 т/ч:

Расход воды на утечки из подающего трубопровода – 0,016 т/ч;

Расход воды на утечки из обратного трубопровода – 0,016 т/ч;

Расход воды на утечки из систем теплопотребления – 0,092 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т. п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети, исходя из норм тепловых потерь.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Развитие системы теплоснабжения с целью обновления тепловых сетей, повышения надежности, качества и привлекательности централизованного теплоснабжения в качестве основного варианта предлагается оптимизационный сценарий развития системы теплоснабжения, предполагающий концессионное соглашение.

При этом индивидуальные застройщики выбирают вариант обустройства собственных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение от централизованных источников не может считаться качественным из-за высокого количества аварий и прерываний в теплоснабжении. В настоящее время тепловые сети, принадлежащие Приволжской дирекции по тепловодоснабжению и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) имеют значительный физический износ, что ведет к ежегодному увеличению технологических повреждений.

Для повышения качества и надежности теплоснабжения требуется реализация комплекса мероприятий по обновлению сетевого хозяйства.

Ежегодно растет количество отключений, что негативно влияет на общий

уровень качества теплоснабжения и, как следствие, неудовлетворённости услугой

потребителей.

Заключение концессионного соглашения является наиболее перспективным вариантом, при котором может быть модернизирована система теплоснабжения.

Первое направление-  создание закрытой схемы теплоснабжения поселка.

Второе направление- реконструкция тепловых сетей наружной прокладки с восстановлением изоляции.

Третье направление- обновление оборудования в котельных.

В с. Ключи предусматривается вывод из эксплуатации старой котельной и замена котельной на блочно-модульную, что позволит повысить эффективность выработки тепловой энергии.

В результате всех мероприятий потери теплоэнергии  снизятся до нормативных.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом развития Сенного муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии для обеспечения существующих и расширяемых зон их действия с учётом перспективного строительства в Сенном муниципальном образовании реконструкции не требуют.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия | Кол-во, ед. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод котельной, обслуживаемой ЖКС № 8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) с одного вида топлива (мазут) на другой вид топлива (газ). | 1 | Повышение эффективности и экономичности работы системы теплоснабжения |
| 2. | Замена вспомогательного оборудования на более эффективное | 1 | Повышение эффективности и надёжности работы системы теплоснабжения |

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во, ед. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В с. Ключи вывод из эксплуатации старой котельной и замена котельной на блочно-модульную. | 1 | Повышение энерго- и экономической эффективности |
|  | Всего | 1 |  |

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом   развития Сенного муниципального образования переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены вследствие экономической нецелесообразности.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Вследствие отсутствия источников комбинированной энергии перевод котельных в «пиковый» режим не предусматривается.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Поскольку каждый источник тепловой энергии снабжает свой территориальный район потребителей, перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии источников тепловой энергии в системе разработан на основании требований нормативно-технической документации   для     расчётной температуры наружного воздуха для Саратовского региона – 27 º С.

| Температурный график 95-70º С |
| --- |
| (при расчётной температуре наружного воздуха для отопления -27 º С) |
| Температура наружного воздуха (Тнв) | Температура в подающем трубопроводе (Т1) | Температура в обратном трубопроводе (Т2) | Разность температур (Т1-Т2) |
| +8 | 39 | 33 | 6 |
| +7 | 41 | 34 | 7 |
| +6 | 42 | 35 | 8 |
| +5 | 44 | 36 | 8 |
| +4 | 46 | 37 | 9 |
| +3 | 47 | 38 | 9 |
| +2 | 49 | 39 | 10 |
| +1 | 50 | 40 | 10 |
| 0 | 52 | 41 | 11 |
| -1 | 54 | 42 | 11 |
| -2 | 55 | 43 | 12 |
| -3 | 57 | 44 | 12 |
| -4 | 58 | 46 | 13 |
| -5 | 60 | 47 | 13 |
| -6 | 62 | 48 | 14 |
| -7 | 63 | 49 | 14 |
| -8 | 65 | 50 | 15 |
| -9 | 66 | 51 | 15 |
| -10 | 68 | 52 | 16 |
| -11 | 69 | 53 | 16 |
| -12 | 71 | 54 | 17 |
| -13 | 73 | 55 | 18 |
| -14 | 74 | 56 | 18 |
| -15 | 76 | 57 | 19 |
| -16 | 77 | 58 | 19 |
| -17 | 79 | 59 | 20 |
| -18 | 81 | 60 | 20 |
| -19 | 82 | 62 | 21 |
| -20 | 84 | 63 | 21 |
| -21 | 86 | 64 | 22 |
| -22 | 87 | 65 | 22 |
| -23 | 90 | 66 | 24 |
| -24 | 90 | 67 | 24 |
| -25 | 92 | 68 | 24 |
| -26 | 94 | 69 | 25 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПДТВ (ТЧ-12) | 21,96 | 21,96 |
| 2 | Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 17,0 | 17,0 |
| 3 | Котельная с. Ключи | 2,7 | 2,7 |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложений по строительству новых источников энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива нет.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения вновь осваиваемых зонах под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным планом развития Сенного муниципального образования изменение схемы теплоснабжения поселения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Предлагается реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет оптимизации диаметров трубопроводов, максимальным применением труб из синтетически материалов с восстановлением нормативной теплоизоляции современными материалами.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом развития Сенного муниципального образования изменение схемы теплоснабжения района не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.6. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Генеральным планом развития Сенного муниципального образования изменение схемы теплоснабжения города не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей и их реконструкция не планируются, в связи с этим ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

6.7. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов)

к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В Сенном муниципальном образовании отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

7. 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В Сенном муниципальном образовании отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии не требуется.

7.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

к закрытой системе горячего водоснабжения

В Сенном муниципальном образовании отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой

энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не разрабатывались.

7.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

В Сенном муниципальном образовании отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не производился.

7. 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

В Сенном муниципальном образовании отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не выполнялась.

7. 6. Предложения по источникам инвестиций

В Сенном муниципальном образовании отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались.

7.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных

в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

не выполнялось.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

-  установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на

всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и

теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери

тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды

предприятий;

-  установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

-  определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

-  установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЧ-12 | Природный газ | 9794000 | нет | нет |
| №5/26 Саратовская обл, Вольский р-н, Сенной в\г № 5 | мазут | 4200 | Печное топливо | Печное топливо |
| Котельная с. Ключи | Природный газ | 1204000 | нет | нет |

8.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива для зимнего периода

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения,

в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных

сценариев развития источников тепловой энергии.

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов

основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего периода) приведены в таблице. Расходы основного топлива рассчитаны для расчетной температуры наружного воздуха -28°C.

| Котельная | Вид топлива | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | Природный газ | Годовой расход топлива | тыс.м3 | 9794,0 | 9794,0 | 9794,0 | 9794,0 | 9794,0 | 9794, | 9794,0 |
|  |  | Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | мазут | Годовой расход топлива | тыс.т | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная с. Ключи | Природный газ | Годовой расход топлива | тыс.м3 | 1204,0 | 1204,0 | 1204,0 | 1204,0 | 1204,0 | 1204,0 | 1204,0 |
|  |  | Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

РРаздел 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или модернизацию)

9.1 Сами мероприятия подробно описаны в разделе 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Строительство новых котельных не планируется. Для существующих котельных предполагается только осуществление мероприятий по поддержанию жизненного цикла основного оборудования за счет амортизационной составляющей тарифа.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца  с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.  В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу,

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами,

и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей

деятельности.

В настоящее время Приволжской дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации на территории Сенного муниципального образования.

Статус единой теплоснабжающей организации на территории Сенного муниципального образования присвоить Приволжской дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», как организация, владеющая источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки (актуализации) настоящей схемы теплоснабжения в границах Сенного муниципального образования  не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:  «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

На момент актуализации схемы теплоснабжения Сенного муниципального образования утвержденные схемы газоснабжения и газификации поселения, схемы и программы развития электроэнергетики – отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на тепловых сетях на территории Сенного поселения.

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Ключи | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Ключи | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к

материальной характеристике тепловой сети

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Ключи | н/д | н/д | н/д | н/д |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 080 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная с. Ключи | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Ключи | н/д | н/д | н/д | н/д |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | Тепловая энергия в комбинированном режиме не вырабатывается |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) |  |
| Котельная с. Ключи |  |

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | Электрическая энергия котельными не вырабатывается |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) |  |
| Котельная с. Ключи |  |

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Сенного поселения не осуществляется.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в

общем объеме отпущенной тепловой энергии.

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | 0,60 | 0,60 | 065 | 0,70 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| Котельная с. Ключи | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, измеряется в годах

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет |
| Котельная с. Ключи | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет |

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная с. Ключи | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДТВ (ТЧ-12) | - | - | - | - |
| Котельная №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | - | - | - | - |
| Котельная с. Ключи | - | - | - | - |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчет тарифов методом индексации установленных тарифов осуществляется на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая

выручка (далее - НВВ) определяется на основе следующих долгосрочных параметров

регулирования, устанавливаемых органом регулирования:

- базовый уровень операционных расходов,

- индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),

- нормативный уровень прибыли,

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.

Результаты расчета ценовых последствий представлены в таблице ниже.

Расчет ценовых последствий реализации мероприятий предполагает, что инвестиционная составляющая в тарифе и срок ее включения в тариф, должны обеспечивать баланс интересов теплоснабжающих организаций и потребителей услуг теплоснабжения и обеспечивать покрытие обоснованных финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий и подлежащих возмещению через тарифные источники.

Разработанный вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения:

-  допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг теплоснабжения потребителям;

-  приемлемых для показателей эффективности инвестиций при реализации мероприятий (простых и дисконтированных).

Прогноз тарифов на тепловую энергию с учетом индексов роста на 2021 - 2027 гг.

приведены в таблице:

| котельная | показатель | Тариф на конец периода, руб./Гкал с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый (2021) | 2022 2023 | 2024 2025 | 2026 2027 |
| ПДТВ (ТЧ-12) | Тепловая энергия | 1918,86 | 2059,19 | 2210,11 | 2372,10 |
| №5/26 ЖКС № 8 (г. Самара) | Тепловая энергия | 1388,09 | 1489,83 | 1599,03 | 1716,23 |
| Котельная с. Ключи | Тепловая энергия | 1877,41 | 2015,02 | 2162,71 | 2321,23 |

При. существующих тарифах на тепловую энергию, теплоснабжающие компании не в состоянии выполнить модернизацию системы теплоснабжения населенного пункта за свой счет. Проведение реконструкции системы теплоснабжения предполагается с привлечением средств инвесторов.

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                                                    В. Б. Кудряшов

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. КЛЮЧИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

от котельной ТЧ-12

м-н Солопова

ул. Привокзальная

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

от котельной № 5/26 Сенной в/г № 5

Финские дома

ул. Спортивная

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                       В. Б. Кудряшов

# Text boxes

Школа

Детский сад, медпункт, библиотека

Котельная

вокзал

котельная ТЧ-12

школа 47

клуб

д/с 50

д/с 29

д/с

51

Депо

ул. Песчаная

№1

№3

9

№2

школа

№2

№4

Ул. Солнечная

№3

№4

№ 2

№1

№6

Котельная

№5