АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  14.02.2023г.    №    193

О внесении  изменений в постановление администрации

Вольского муниципального района  от 22.11.2013г. № 2486

«Об утверждении Схемы водоснабжения  и водоотведения

муниципального образования город Вольск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений   в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 29, ст. 35, ст. 50 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ст. 3 Устава муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Вольского муниципального района от 22.11.2013 № 2486 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Вольск», изложив приложение в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Вольского

# муниципального района                                                                    А.Е. Татаринов

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  14.02.2023г. № 193

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

город Вольск

Саратовской области

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………….

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………..………………….....…

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

Водоснабжения муниципального образования город Вольск……………………..……......

  - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального

образования город Вольск и деление на эксплуатационные зоны………………….……...

  - Описание территорий муниципального образования город Вольск

неохваченных централизованной системой водоснабжения……………………...…….….

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и

нецентрализованного водоснабжения ………………………………………………….….…

  - Описание результатов технического обследования централизованной.

системы ………………………………………………………………………………….……....

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозабор-

ных сооружений ………………………………………………………………………..…….…

    - Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды…...

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централи-

зованных станций ………………………………………………………………………….…..

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем

водоснабжения ……………………………………………………………………………….…

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих

при водоснабжении муниципального образования город Вольск………………………..…

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения………………………………………………..…..

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечно

мерзлых грунтов……………………………………………………………………………….....

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения ………………………………….…..

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения…………..…...

2.1.     Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованной системы водоснабжения…………………………………………………...

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды…………………………………………………………………………………………….….

1.Общие сведения …………………………………………………………………………….….

2. Существующее положение ………………………………………………………………...…

2.1.Анализ структуры горячего водоснабжения ………………………………………….…...

2.1.1. Сезонный режим ГВС ………………………………………………………………….…

2.1.2. Круглогодичный режим ГВС ………………………………………………………….....

3.1. Анализ существующих проблем ………………………………………………………..….

3.1.1. Существующие схемы ГВС ………………………………………………………….…...

4.1.Проблемы существующей системы ГВС ……………………………………………….….

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы водоснабжения…………………………………………………...

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………...

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции и

водоснабжения…………………………………………………………………………………...

Раздел 7. Целевые показатели развития системы водоснабжения в муниципальном образовании город Вольск………………………………………………………………………

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения …………………………………………………………………………….….

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….….

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального

образования город Вольск………………………………………………………………….…

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории

Вольского муниципального района на эксплуатационные зоны……………………….....

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных соору-

жений…………………………………………………………………………………………...

9.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных

сооружениях существующей системы водоотведения ………………………………...……

9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,

Сооружений на них, включая оценку их износа …………………………………….……..

9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их

управляемости……………………………………………………………………………….…

9.6. Описание территории муниципального образования город Вольск, не охваченных

централизованной системой водоотведения…………………………………………………

9.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы

водоотведения муниципального образования город Вольск………………………….....…

Раздел 10. Прогноз объема сточных вод ……………………………………………….….…

Раздел 11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы водоотведения ………………………………………………….

Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции

объектов централизованной системы водоотведения…………………………………….…

12.1.Сведениия о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции  Комплекса очистных сооружений

канализации…………………………………………………………………………………....

Раздел 13. Баланс сточных вод в системе водоотведения г.Вольск………………………..

Раздел 14.Целевые показатели развития системы водоотведения  в муниципальном образо-

вании город Вольск…………………………………………………………………………....

Раздел 15. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения ………………………………………………………………………………...

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование город Вольск является центром одноименного района, расположенного в северной части Саратовской области. Город расположен в юго-восточной части района на правом берегу реки Волги в центральной части Приволжской возвышенности, на правом берегу Волги в 147 км от Саратова. Характер местности всхолмленный.

Город Вольск занимает значительную территорию (18,6%) Вольского муниципального района и расположено на обоих берегах р. Волга. Земли муниципального образования граничат с севера с территориями Государственного лесного фонда РФ, Барановского, Сенного и Верхнечернавского муниципальных образований Вольского муниципального района, с востока с территорией Терсинского муниципального образования Вольского района, с юга - с землями Балаковского и Марксовского районов, с запада - с землями Воскресенского района Саратовской области. Земли ЗАТО «Шиханы» расположены на двух анклавных, обособленных земельных участках, со всех сторон окруженных землями муниципального образования город Вольск.

Река  Волга протекает в юго-западном направлении  со скоростью течения 0,5-2 м/с, ширина реки от 1 до 2,5 км, глубина от 10 до 16 м., грунт дна песок, крутизна берегов составляет 25°, максимальный подъем воды 4 м.

Муниципальное образование город Вольск включает в себя территорию в 705,8 км², на которой расположено 5 населенных пунктов - город Вольск, железнодорожная станция Клёны, железнодорожная станция  Привольская, рабочий поселок Клены, поселок Шиханы 2 поселок Шиханы 4, земли промышленности, лесного и водного фонда

По общепринятой в стране классификации городов по численности населения г. Вольск относится к категории средних городов. По статистическим данным на начало 2013 г. численность его населения составляла 65 118 человек.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального образования город Вольск, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2025 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Вольск до 2023 года является Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития муниципального образования город Вольск и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на период 2012-2020 годов.   (2018-2030)

# Схема водоснабжения

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Вольск

  - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования город Вольск и деление на эксплуатационные зоны

В пределах муниципального образования город Вольск источником водоснабжения служат как поверхностные, так и подземные воды.

Источниками централизованного водоснабжения города Вольска являются русловый водозабор (р. Волга) и несколько родников, расположенных на территории населенного пункта.

Река Волга в районе г. Вольска представлена Волгоградским водохранилищем. Ширина реки в районе города колеблется от 1,2 до 2,5 километров.

Площадь питания охватывает значительную часть Приволжской возвышенности, сложенную с поверхности хорошо фильтрующими породами. Воды горизонта частично используются для водоснабжения города из скважин и каптажа родников.

Вода из подземных источников (родниковая) подается потребителям без очистки.

Из общего объема забора воды 85% обеспечивается поверхностным источником.

Железнодорожная станция Привольская Приволжской железной дороги находится северо-западнее районного центра г. Вольска на правом склоне долины р. Волга.

Водоснабжение осуществляется с помощью двух каптажных колодцев, расположенных у подножья левого склона оврага Малыковский, в 2,7 км восточнее ж.д. ст. Привольская. Абсолютные отметки устьев колодцев составляет 62-63 м.

Лицензия на право пользования недрами СРТ 00939 ВЭ, выдана ОАО «Российские железные дороги» на добычу подземных вод  для водоснабжения станции Привольская от 31 марта 2005 г., срок действия лицензии до 2030 года.

Вода используется для хозяйственно-питьевых и производственных  нужд прилегающих посёлков Привольский и Пролетарский.

Водозаборные сооружения состоят из двух каптированных родников, 
по паспортным данным глубиной 2,1 м. Расстояние между каптажными колодцами около 20 м. Каптированные родники оборудованы железобетонными кольцами диаметром 3 м, дно колодцев засыпано гравием с песком. Вода по чугунным трубам d=200 мм самотеком поступает в приемный колодец насосной станции 1-го подъема. Далее с насосной станции 1-го подъема вода по напорной магистральной сети подается на насосную станцию 2-го подъема. С насосной станции 2-го подъема осуществляется перекачка воды для подачи  на водонапорную башню и далее в разводящую  водопроводную сеть для транспортировки  потребителям водоснабжения.

  - Описание территорий муниципального образования город Вольск не охваченных централизованной системой водоснабжения

Около 25% населения города не имеет системы централизованного водоснабжения. Полностью отсутствует централизованное водоснабжение в п. Рыбное. Снабжение населения водой осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Численность населения, обеспеченного питьевой водой, составляет 51,3 тыс. человек, т. е. 78% (согласно предоставленным данным). Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 173 л/сутки на одного жителя.

Система водоснабжения представлена существующими основными трубопроводами, проложенными по улицам Коммунарная, Чапаева, Плеханова, Цементников, Заводская, Колхозников, Львова, Октябрьская, Пугачева, Чернышевского, 1 Мая, Красногвардейская, Одесская, Талалихина, Хвалынская, Пушкина, Егорова, 9 Мая, Балашовская, Черкасская, Зеленая, Школьная, Волгоградская, Куйбышева, Трубаченко, Фирстова, Горького, Клочкова, Лысенко, Ярославская, Максима Горького, Саратовская, Силикатная, Толстого, Революционная, Коммунистическая, Комсомольская, Народная, Здравоохранения, Ленина, Калинина, Лесная, Герцена, Тургенева, Совхозная, Матросова, Кольцова, Краснооктябрьская, Некрасова, Гагарина, Речная, Центральная, Стаханова, переулкам 1 Комсомольский, 2-й Клочковский и др.

На территории некоторых промышленных предприятий города имеются собственные скважины, которые обеспечивают снабжение водой на хозяйственно-бытовые и технические нужды данного производства.

Жители населенных пунктов г. Вольск-18 и Шиханы 4 также обеспечены централизованным водоснабжением. Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Волга. Водозабор расположен в 6 км от города Вольска ниже по течению.

Система водоснабжения станции Привольская  представлена следующими существующими магистральными и разводящими трубопроводами:

- водопровод разводящий, протяженностью 1517 м (от водонапорной башни по ул. Станционная, ул. Привольская);

- водопровод напорный, протяженностью 5283,5 м от насосной станции 
1-го подъема до водонапорной башни на ул. Станционная;

- водопровод на грузовом дворе ст. Привольская, протяженностью 500 м;

- водопровод разводящий от смотрового колодца № 1 до гидроколонки, протяженностью 150 м;

- водопровод всасывающий от приемного резервуара до насосной станции 1-го подъема, протяженностью 37 м.

Тепловодоснабжение обеспечивается централизованным водоснабжением абонентов по следующим улицам: ул. Станционная (все дома), ул. Привольская (все дома), ул. Суворова (д. 4, д. 5), Привольский тупик (д.1), ул. Ватутина (д. 6), ул. Школьная (д.2, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д. 12), пер. Школьный (д.1, д.2, д.6, д.8, д.10, д.12, д.16, д.18), ул. Петровская (д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.13, д.15), ул. Тихая (д.1, д.1а, д.1б, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.19, д.21, д.21а, д.23, д.23а, д.25), пер. Тихий (д.1, д.1в, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7), ул. Линейная (все дома ), ул. Ртищевская (все дома ), Пролетарский поселок (все дома), ул. Нижняя Малыковка (д. 4), ул. Локомотивная (д. 2), ул. Народная (д. 205).

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение города Вольска осуществляется из поверхностных и подземных источников:

- поверхностный источник - р. Волга - имеет полный комплекс очистных сооружений водоподготовки (осветлители, фильтры, отстойники, резервуары чистой воды). Водопроводные сооружения с водозабором расположены по адресу: г. Вольск пос. Большевик по ул. Маяковского;

- подземные источники – родниковые воды.

Расположены родниковые насосные станции на территории города по улицам Революционная, Краснооктябрьская, Одесская и в районе «Головушка».

На балансе ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» находятся комплекс сооружений руслового водозабора, 4 родниковых насосных станций (РНС «Красный крест», РНС «Западная», РНС «Головушка», РНС «Львовская»), 8 повысительных насосных станций, 3 напорных резервуара чистой воды (объемом 600 м3, 1000 м3 и 2000 м3), которые осуществляют подачу воды в городские водопроводные сети и 203,7 км водопроводных сетей (магистральных и разводящих).

Ниже представлены водозаборные сооружения и их характеристики. (Таблица 1).

Водоснабжение ст. Привольская осуществляется из подземных источников.

Комплекс водопроводных сооружений, состоящий из двух каптажных колодцев, приемного колодца, насосной станции 1-го подъема, насосной станции 2-го подъема, водонапорной башни и 7,487 км водопроводных сетей (магистральных и разводящих).

Ниже представлены характеристика водозаборного сооружения (Таблица 2).

Таблица 1

Водозаборные сооружения и их параметры

| Наименование водозабора | Наименование источника водоснабжения | Местоположение водозабора | Производительность водозабора, тыс. м3/сут. | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| Русловый водозабор | Волгоградское водохранилище | г. Вольск, пос. Большевик, ул. Маяковского 10 Н | 35,0 | 35,0 | 1-й 2-й 3-й | 8-30 | 1948 |
| РНС «Красный Крест» | Родники (каптажи) | г. Вольск, ул. Революционная 74 Н | 1,6 | - | 1-й 2-й 3-й | 16-120 | 1961 |
| РНС «Западная» | Родники (каптажи) | г. Вольск, ул. Краснооктябрьская 70 Н | 2,3 | - | 1-й 2-й 3-й | 100 | 1963 |
| РНС «Головушка» | Родники (каптажи) | г. Вольск, урочище «Головушка» 10 Н | 1,7 | - | 1-й 2-й 3-й | 30 | 1905 |
| РНС «Львовская» | Родники (каптажи) | г. Вольск, ул. Одесская 2 Н | 2,3 | - | 1-й 2-й 3-й | 20-30 | 1961 |

Таблица 2

Водозаборные сооружения и их параметры

| Наименование водозабора | Наименование источника водоснабжения | Местоположение водозабора | Производительность водозабора, тыс. м3/сут. | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| Подземный водозабор | Каптажные колодцы | г. Вольск, пос. Привольский | 152,9 | 1-й 2-й 3-й | 50*100 64 321 | 2005 |

    - Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды

Забор воды осуществляется филиалом ГУП СО «Облводоресурс» -  «Вольский»  собственными водозаборными сооружениями руслового типа с его правого берега через два железобетонных оголовка и одного ряжевого, расположенных на расстоянии 125 – 130 м от уреза воды. Оголовки выполнены по типовому проекту и представляют собой монолитную конструкцию из металлической оболочки, заполненной бетоном, с односторонним приемом воды. Конструктивно вся система водозабора: оголовок, трубы, аванкамеры, насосы – выполнена в виде двух раздельных, одинаковых, независимо функционирующих водоприемных линий.

В целях предотвращения попадания молоди рыб в агрегаты насосной станции оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами типа «Отбойный козырек».

Водоприемные окна перекрыты сороудерживающими решетками с плоскими косо поставленными (жалюзийнорасположенными) пластинами  с наклоном в сторону направления течения под углом 135º. Расстояние между пластинами 65 мм. Скорость прохода воды через решетки – 0,28 м/сек. На каждой решетке установлены отбойные козырьки в виде металлических щитов с ребрами жесткости.

Оголовки соединены двумя параллельными водоприемными трубами диаметром 300 мм и двумя – диаметром 600 мм с мокрым колодцем и  насосами, установленными в насосной станции первого подъема, расположенной на берегу.

В аванкамеры вода подается самотеком, т.к. отметка зала насосных агрегатов ниже уровня р.Волга. Далее поступающая вода насосами поднимается по водоводам на городские водопроводные очистные сооружения, где она проходит очистку от взвешенных веществ, механических примесей, обеззараживается и, через резервуары чистой воды, с помощью насосов насосной станции второго подъема, подается абонентам в разводящую сеть города общей протяженностью 203,7 км, из них: чугунных труб диаметром 50-300 мм –69 км; стальных диаметром 50-600 мм – 133,8 км., полиэтиленовых диаметром 110мм – 0,876 км.

Воды горизонта слабоминерализованы, пo химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциево-сульфатным и сульфатно-кальциево-гидрокарбонатным водам.

Вода, подаваемая в сеть, соответствует требованиям    СанПиН 2.1.4.1074-01. (Таблица 1,2,3).

На станции Привольская вода, поступающая из подземных источников водоснабжения на водозаборные сооружения, проходит водоподготовку и хлорирование с помощью хлораторной установки, установленной на насосной станции 1-го подъема. Далее очищенная вода поступает по трубопроводу в пос. Пролетарский и на насосную станцию 2-го подъема. После насосной станции  2-го подъема вода через водонапорную башню подается потребителям в разводящую сеть.

Данные о качестве питьевой воды представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 1

Информация о качестве воды р. Волга (поверхностный источник)

Химические и органолептические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Результаты исследования | ПДК | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность | Град. | 49 | 120 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 2 | Запах | Бал. | 2 | 3 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Мутность | Мг/дм³ | 0,95 | 1500 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Водородный показатель | pH | 7,78 | 6,5-8,5 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 5 | Окисляемость | Мг0/ дм³ | 7,13 | 15 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 6 | Азот аммиака | Мг/ дм³ | 0,57 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 7 | Нитриты | Мг/ дм³ | 0,03 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 8 | Нитраты | Мг/ дм³ | 2,31 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Общая жесткость | Жº | 3,55 | 7 | ГОСТ 52407-2005 |
| 10 | Сухой остаток | Мг/ дм³ | 300 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Молибден | Мг/ дм³ | 0 | 0,25 | ГОСТ 18308-72 |
| 12 | Сульфаты | Мг/ дм³ | 63,65 | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 |
| 13 | Хлориды | Мг/ дм³ | 29,5 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 14 | Алюминий | Мг/ дм³ | 0,09 | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
| 15 | Общее железо | Мг/ дм³ | 0,6 | 3,0 | ГОСТ 4011-72 |
| 16 | Фтор | Мг/ дм³ | 0,2 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 17 | Медь | Мг/ дм³ | 0,07 | 1 | ГОСТ 4388-72 |
| 18 | Цинк | Мг/ дм³ | 0,005 | 1 | ГОСТ 18293-72 |
| 19 | Свинец | Мг/ дм³ | <0,005 | 0,01 | ГОСТ 18293-72 |
| 20 | Мышьяк | Мг/ дм³ | 0,006 | 0,01 | ГОСТ 4152-89 |
| 21 | Марганец | Мг/ дм³ | 0 | 1,0 | ГОСТ 4974-72 |
| 22 | АПАВ | Мг/ дм³ | <0,025 | 0,5 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 23 | Нефтепродукты | Мг/ дм³ | 0,02 | 0,3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 24 | Фенол | Мг/ дм³ | 0 | 0,001 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 25 | Полифосфаты | Мг/ дм³ | 0 | 3,5 | ГОСТ 18309-72 |

Таблица 2

Информация о качестве питьевой воды подземных источников г. Вольска

Химические и органолептические показатели

| Место отбора проб | № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция: «Красный крест» | 1 | Цветность | <5,0 | Град. | 20 (35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | 2 | Привкус | 1 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 3 | Запах | 1 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 4 | Мутность | <0,58 | Мг/дм³ | 1,5 (2) | ГОСТ 3351-74 |
|  | 5 | Водородный показатель | 7,54 | pH | 6 – 9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | 6 | Окисляемость | 0,47 | Мг/ дм³ | 5 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
|  | 7 | Азот аммиака | <0,039 | Мг/ дм³ | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | 8 | Нитриты | 0,003 | Мг/ дм³ | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | 9 | Нитраты | 43,34 | Мг/ дм³ | 45 | ГОСТ 18826-73 |
|  | 10 | Общая жесткость | 6,8 | Жº | 7 (10) | ГОСТ 52407-2005 |
|  | 11 | Сухой остаток | 560 | Мг/ дм³ | 1000 (1500) | ГОСТ 18164-72 |
|  | 12 | Хлориды | 41,0 | Мг/ дм³ | 350 | ГОСТ 4245-72 |
|  | 13 | Алюминий | 0 | Мг/ дм³ | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
|  | 14 | Общее железо | <0,1 | Мг/ дм³ | 0,3 (1) | ГОСТ 4011-72 |
|  | 15 | Фтор | 0,33 | Мг/ дм³ | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
|  | 16 | Медь | 0 | Мг/ дм³ | 1 | ГОСТ 4388-72 |
|  | 17 | Марганец | 0 | Мг/ дм³ | 0,1 (0,5) | ГОСТ 4974-72 |
|  | 18 | Сульфаты | 94,00 | Мг/ дм³ | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 |

Таблица 3

Микробиологические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантныеколиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 3 | Число обр. колоний в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

Таблица 4

Информация о качестве питьевой воды подземных источников ст. Привольская

Химические и органолептические показатели

| Место отбора проб | № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция: «Красный крест» | 1 | Цветность | <1,0 | Град. | 20 (35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | 2 | Привкус | 0 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 3 | Запах | 0 | Бал. | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 4 | Мутность | <1 | Мг/дм³ | 1,5 (2) | ГОСТ 3351-74 |
|  | 5 | Водородный показатель | 7,3 | pH | 6 – 9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | 6 | Общая жесткость | 8,0±1,2 | Жº | 7 (10) | ГОСТ 52407-2005 |
|  | 7 | Общее железо | <0,1 | Мг/ дм³ | 0,3 (1) | ГОСТ 4011-72 |

Таблица 5

Микробиологические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Результаты исследования | Ед. изм. | ПДК | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантныеколиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 0 | Число обр. колоний в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Водопроводные сети, осуществляющие водоснабжение города Вольск, имеют протяженность:

- магистральных сетей 39,3км;

- разводящих сетей 164,2 км, из них: 20,0 км – тупиковые и 144,2 км – кольцевые.

Филиал ГУП СО  «Облводоресурс» - «Вольский» эксплуатирует подземные источники водоснабжения -  каптажи, расположенные в черте города.

Забор воды из каптажей родников производится родниковыми насосными станциями, оснащенными следующим насосным оборудованием:

- «Красный Крест» - ЦНС 180-170 , производительностью 180 м3/час-1шт., ТУР150-CVE-350-23/3-LU-10-2 производительностью 180 м3/час – 1шт;

- «Львовская»- К100-65-250а, производительностью 90 м3/час – 1шт; К80-50-200, производительностью 50 м3/час – 1шт;

- «Головушка» - ТУР150-CVE-350-23/3-LU-10-2 производительностью 180 м3/час – 3шт ;

- «Западная» - ЦНС 180-170, производительностью 180м3/час – 1шт., ЦНС 180-128, производительностью 180 м3/час – 1шт.

Подземная вода подается в водопроводную сеть г. Вольска, где смешивается с очищенной речной водой (р. Волга).

Каптажная вода используется в хозяйственно-питьевых и производственных целях, состав каптажной воды соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Питьевая вода».

Гидрогеологическое заключение отсутствует.

В насосной станции первого подъема установлены  два насоса марки ТУР 300 Д 70, производительностью 350 л/сек, марки 1Д1250-63А, производительностью 300 л/сек – 1шт. Общая производительность насосов составляет 350 л/сек. Насосная станция первого подъема работает круглосуточно.

Максимальная производительность Волжской насосной станции составляет 35 тыс.м³/сут.

Насосная станция второго подъема подает воду в разные зоны системы водоснабжения города. В насосной станции второго подъема в «малой моторной»  установлены насосы марки ЦНС–180/170 – 2шт., 1Д 315-71А -1 шт., ЦНС 175-129 – 1 шт., Д800-28 – 1шт.  в «большой моторной» - ЦН 400-210 – 7 шт.

«Малая моторная» насосной станции второго подъема обеспечивает водой потребителей жилых поселков Большевик, Пионер, Коммунар, а также собственные нужды предприятия. Круглосуточно работают 3 насоса «большой моторной» марки ЦН 400-210, подавая воду остальным потребителям города и по отдельному водоводу диаметром 600мм  в г.Шиханы.

В связи с пересеченным рельефом местности на сети расположены насосные станции подкачки: № 5, № 6, III подъем,  «Петровская», «Северная», «Клены», «Комсомолец».

Забираемая волжская вода перед подачей абонентам подвергается механической очистке на водоочистных сооружениях. Для предварительной очистки вода поступает в смесители, куда подается коагулянт (сернокислый алюминий) и оксидант для первичного обеззараживания, далее вода самотеком поступает в осветлители, где происходит частичное освобождение от взвеси. Затем через водосливы вода поступает  в скорые фильтры с двойной загрузкой. Очищенная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией второго подъема подается через систему магистральных водоводов и разводящих сетей до потребителей.

С территории водозабора очищенная вода подается по нескольким направлениям:

- в центральную часть города;

- на территорию, расположенную восточнее данного водозабора, включая поселки Широкий Дол и Клены.

Данный водозабор обеспечивает снабжение водой не только жителей города Вольск. Очищенная вода по магистральным водоводам поступает также в село Терса и

г. Шиханы.

По станции Привольская - 2 насосные станции.

Насосная станция 1-го подъема ст. Привольская 1935 года постройки, общей площадью 148,5 кв. метра обеспечивает забор воды из приемного колодца и подает по напорному магистральному водопроводу на насосную станцию 2-го подъема, а также в пос. Пролетарский. На насосной станции 1-го подъема установлены 2 насоса ЦНС 105/98 (основной и резервный). Фактическая производительность насосной станции 152,9 куб. метра/сутки, 55816 куб. метров в год. Резервная мощность насосно-силового оборудования 2520 куб. метров/сутки.

Насосная станция 2-го подъема ст. Привольская 1937 года постройки, общей площадью 92,8 кв. метра обеспечивает перекачку воды с насосной станции 1-го подъема на водонапорную башню. На насосной станции 2-го подъема установлены 2 насоса ЦНС 105/98 (основной и резервный). Фактическая производительность насосной станции 140,7 куб. метра/сутки, 51350 куб. метров в год. Резервная мощность насосно-силового оборудования 2520 куб. метров/сутки

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Система водоснабжения обеспечивает в настоящее время, как население, так и объекты социальной и производственной сфер города. Общая протяженность водопроводной сети составляет 203,7 километров. Однако, примерно 88% всей водопроводной сети города нуждается в замене. Из актуальных проблем вида коммунальных услуг выделяются также необходимость улучшения качества воды и организации оборотного производственного водоснабжения.

Система водоснабжения обеспечивает в настоящее время, как население, так и объекты социальной и производственной сфер ст. Привольская. Общая протяженность водопроводной сети по ст. Привольская составляет 7,487 километров. Сети водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования город Вольск

В настоящее время водопроводные сети находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Физический износ сетей составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования город Вольск:

1. Отставание развития и реконструкции системы водоснабжения в период с 1990 г. от темпов роста численности населения муниципального образования и темпов жилищного строительства.

2. Большой процент физического износа системы водоснабжения.

3. Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

4. Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение (ГВС) потребителей Вольского муниципального района осуществляется путём подогрева питьевой воды, поставляемой ГУП СО «Облводоресурс» (Вольский филиал), посредством теплообменников, установленных на котельных, центральных тепловых пунктах (ЦТП), а также в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) многоквартирных жилых домов.

Основным потребителем  ГВС является население г. Вольска (91,5 %). Остальная часть потребления приходится на социальные объекты (школы, детские и медицинские учреждения) – 8,2 %, и лишь незначительная часть – 0,3 % -  на прочих потребителей.

В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в  круглогодичном и сезонном режимах. В круглогодичном режиме работают 13 котельных в г. Вольске.

1.4.7.Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечно мерзлых грунтов

На территории муниципального образования город Вольск грунты, находящиеся в мерзлом состоянии отсутствуют.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения, принадлежащие лицам на праве собственности  или другом законном основании, отсутствуют.

## Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения города являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения города Вольск

Принципами развития централизованной системы водоснабжения города Вольск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения города Вольск являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий.

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением города Балаково, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Балаково.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

В настоящее время не все население муниципального образования обеспечено централизованной системой водоснабжения.

В качестве основного источника водоснабжения города Вольск для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются поверхностные воды реки Волга, которые используются и в настоящее время.

Основные пути

-расширения водозаборов,

-модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения

-строительства новых с применением современных технологий и материалов и ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования г. Вольск является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Для улучшения качества подземных вод необходимо предусмотреть на родниковых насосных станциях «Головушки», «Львовская», «Красный Крест» и «Западная» новые эффективные системы доочистки (водоподготовки).

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения подземных и поверхностных вод от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

- общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общая подача воды  4 487,9 тыс. м3,

Реализация                 3 385,8 тыс. м3,

Потери:

при производстве         529,7 тыс. м3,

при транспортировке  572,4 тыс. м3

-  структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

- население – 2101,8 тыс.м.3, в т.ч. полив 30,1 тыс.м.3, животные 0,3 тыс.м.3, баня 1,2 тыс.м.3

- бюджетные организации – 712,9 тыс.м.3

- юридические лица – 571,1 тыс.м.3

-  описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета:

## В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

## В настоящее время количество имеющихся приборов учета 20087 шт., плановые показатели 5570 шт.

-  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования город Вольск используются: открытая система ГВС, при которой подогретая до нормативных значений температуры горячая вода подаётся напрямую в тепловые узлы потребителей и на разбор. Для этого дополнительно к трубопроводам отопления используется ещё и отдельные трубопроводы ГВС. Такая система имеется преимущественно в МКЖД старой постройки (46 МКЖД).

Закрытая система ГВС, при которой вода подогревается в теплообменниках, расположенных непосредственно в тепловых узлах зданий (80 МКЖД), откуда ведётся её разбор потребителями, имеет место в зданиях относительно более поздней застройки. Теплообменники подогреваются от системы отопления здания. Такие системы использованы более чем в 60 % МКЖД.  Однако, при этом, приходится поддерживать в системах отопления более высокую температуру круглогодично, что обуславливает более высокие требования к качеству запорно-регулирующей арматуры.

-  сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное):

Фактическое потребление:

- годовое: 3385,8 тыс.м.3

- среднесуточное: 9,277 тыс.м.3

Ожидаемое потребление:

- годовое: 4043,5 тыс.м.3

- среднесуточное: 11,078 тыс.м.3

- прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами:

Прогноз распределения расходов воды:

- население – 2111,4 тыс.м.3

- бюджетные организации – 1112,2 тыс.м.3

- юридические лица – 819,9 тыс.м.3

- сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке:

- фактические: 572,4 тыс.м.3/ год,   1,57 тыс.м.3/ сут.;

- планируемые: 687,4 тыс.м.3/ год,  1,88 тыс.м.3/ сут.;

-  перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

Перспективные балансы:

Водоснабжение:

- подъём 5290 тыс.м.3

- производственные нужды 560 тыс.м.3

- подано в сеть 4730,9 тыс.м.3

- потери 687,4 тыс.м.3

- реализация 4043,5 тыс.м.3 (население – 2111,4 тыс.м.3, бюджетные организации – 1112,2 тыс.м.3, юридические лица – 819,9 тыс.м.3)

Водоотведение:

- приём стоков 2834,2 тыс.м.3 (население – 1927,3 тыс.м.3, бюджетные организации – 736,9 тыс.м.3, юридические лица – 170 тыс.м.3

- наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс» (постановление администрации Вольского муниципального района от 23.01.2013 № 78 «О наделении статусом гарантирующей организации»).

- Общие сведения

В соответствии со структурой и режимом работы теплоснабжающих объектов (котельных) горячее водоснабжение осуществляется в  круглогодичном и сезонном режимах. В круглогодичном режиме работают 11 котельных в г. Вольске.

Котельные  №№10, 11, 12, 14, 17, 21, 27, 30, 34, функционирующие круглогодично, работают непосредственно на потребителей.

Котельные №15, №13 и ЦТП-2 работают в следующем режиме: отопительный период – котельная №15 основная, котельная №13 и ЦТП-2 – в режиме ЦТП; в межотопительный период – котельная №13 основная с ЦТП-2, котельная №15 в ремонте.

Котельная № 28 работает в круглогодичном режиме на ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8 и ЦТП-9, в отопительном периоде добавляются ОАО «Вольский механический завод» и ИК-5 ГУФСИН по Саратовской области. Поставка горячей воды потребителям производится 4-мя ЦТП, подогревающими питьевую воду из сетей ГУП СО «Облводоресурс».

- Существующее положение

  - Анализ структуры горячего водоснабжения

    - Сезонный режим ГВС

По сезонному режиму ГВС обеспечиваются потребители 13-ти котельных в г.Вольске.

Перечень потребителей и их тепловые нагрузки по ГВС приведены в Таблице 5.

|  |  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители ГВС |  |  |  |  |
|  | на сезонных котельных. |  |  |  |  |
|  | Потребители ГВС по котельной № 5 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
|  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
| Стоматологическая поликлиника | Комсомольская, 42 | 16489,1 | 82503,9 |  |  |
| Поликлиника №2 | Коммунистическая, 22 | 107419,0 | 224179,3 |  |  |
| Всего: |  | 123908,1 | 306683,2 |  |  |
|  | Потребители ГВС по котельной № 6 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во | Коэфф. |
|  | или назнач | ккал/час | ккал/час | жителей | сут.нер. |
| Красногвардейская, 37/39 | жилой дом | 75600,0 | 291975,4 | 96 | 3,6 |
| поликлиника №3 |  | 14417,3 | 66781,6 |  |  |
| Коммунистическая, 54 | жилой дом | 104300,0 | 484398,8 | 160 | 2,98 |
| 1 Мая, 4 | жилой дом | 91700,0 | 389883,9 | 131 | 3,2 |
| Всего: |  | 286017,3 | 1233039,7 | 387 |  |
|  | Потребители ГВС по котельной № 8 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
|  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
| Детский сад №2 "Росинка" | Комсомольская 233 | 33929,0 | 117086,9 |  |  |
| Всего: |  | 33929,0 | 117086,9 |  |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |
|  | Детский сад №4 "Колокольчик" | Комсомольская 204а | 25160,0 | 217280,4 |  |
|  | Пед. колледж им. Ф.И. Панфёрова: | Комсомольская, 202 |  |  |  |
|  | учебный корпус |  | 48599,0 | 461073,5 |  |
|  | общежитие |  | 42749,0 | 238162,5 |  |
|  | Всего: |  | 116508,0 | 916516,3 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 18 |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во |
| п/п |  | или назначен | ккал/час | ккал/час | жителей |
|  | ЖСК "Мечта" (2 секция) | жилой дом | 85903,1 | 326051,3 | 119 |
|  | Красногвардейская, 32 | жилой дом | 41343,8 | 256202,0 | 42 |
|  | Коммунистическая, 76\80 | жилой дом | 31500,0 | 244437,3 | 32 |
|  | Одесская, 7/19 | жилой дом | 112284,4 | 476233,1 | 174 |
|  | Всего: |  | 271031,3 | 1302923,7 | 367 |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 23 |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |
|  | МОУ СОШ №5 |  | 43333,0 | 236327,4 |  |
|  | Всего: |  | 43333,0 | 236327,4 |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
|  | МОУ СОШ №4 | пос. Большевик, 63 | 44898,0 | 404092,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 44898,0 | 404092,1 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 25 |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая |  |  |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час |  |  |
|  | Детский сад №8 |  | 9787,3 | 57665,4 |  |  |
|  | Всего: |  | 9787,3 | 57665,4 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 26 |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во | Коэфф. |
| п/п |  | или назначение | ккал/час | ккал/час | жителей | сут.нер. |
|  | Фирстова, 55 | жилой дом | 204050,0 | 789227,5 | 352 | 2,65 |
|  | Всего: |  | 204050,0 | 789227,5 | 352 |  |

2.1.2.Круглогодичный  режим ГВС

В круглогодичном режиме работают 13 котельных с 4-ти ЦТП в городе Вольске. Перечень потребителей ГВС, тепловая нагрузка по ГВС и другие сведения приведены в Таблице 6

|  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители ГВС |  |  |  |  |
|  |  | от круглогодичных котельных |  |  |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 10 |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | адрес | Qгор.вода | Qобщая | Кол-во | Коэфф. |
| п/п |  | или назнач | ккал/час | ккал/час | жителей | сут.нер. |
|  | Петровского, 15а | жилой дом | 92334,4 | 304432,9 | 134 | 3,15 |
|  | Петровского, 15б | жилой дом | 93581,3 | 308282,0 | 138 | 3,1 |
|  | Петровского, 15в | жилой дом | 88156,3 | 297900,5 | 124 | 3,25 |
|  | Школьная, 12 | жилой дом | 112284,4 | 485628,0 | 174 | 2,95 |
|  | ЦСРН Приют "Волжанка" | Школьная 13 | 54733,8 | 134080,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 441090,1 | 1530323,5 | 570 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 11 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назнач | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Детский сад №24 | пл. Юности, 1 | 34141,2 | 103075,4 |  |  |
|  | ОГУ ВРЦ: |  |  |  |  |  |
|  | центр | пл. Юности, 5 | 30000,0 | 102495,0 |  |  |
|  | Народная 176/2 | жилой дом | 133560,0 | 358731,8 | 212 | 2,88 |
|  | Всего: |  | 197701,21 | 564302,14 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 12 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назнач | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Володарского, 187 | жилой дом | 55496,9 | 180661,6 | 59 | 4,3 |
|  | Володарского, 193 Б | жилой дом | 140400,0 | 230500,0 | 108 | 4,6 |
|  | Спец. дом ребёнка | Чернышевского, 199а | 17875,0 | 85775,4 |  |  |

|  | ГУЗ "Вольский межрайонный онкологический диспансер" | Пионерская, 59а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хоспис (лаборатория) |  | 2806,0 | 49900,6 |  |  |
|  | поликлиника |  | 3000,0 | 24932,7 |  |  |
|  | гаражи №№1, 2 |  | 0,0 | 15525,9 |  |  |
|  | пищеблок |  | 17051,0 | 27309,5 |  |  |
|  | дезодораторная |  | 2900,0 | 16071,5 |  |  |
|  | гамма 1 |  | 775,0 | 36729,9 |  |  |
|  | гамма 2 |  | 1021,0 | 21111,5 |  |  |
|  | хирургическое отд №1 |  | 13750,0 | 120795,5 |  |  |
|  | радиологич корпус 2-ое отд. |  | 13750,0 | 121593,1 |  |  |
|  | МУЗ Вольская Детская больница: | Здравоохранения, 35 |  |  |  |  |
|  | корпус №1 |  | 39499,0 | 68041,9 |  |  |
|  | физиокабинет |  | 1660,0 | 4195,7 |  |  |
|  | прачечная |  | 11458,3 | 29690,3 |  |  |
|  | пищеблок |  | 11641,6 | 17818,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 333083,8 | 1050653,2 | 167 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 13 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назнач | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Талалихина, 2 | жилой дом | 146717,8 | 522330,0 | 237 | 2,83 |
|  | Комсомольская, 146 | жилой дом | 102687,8 | 476199,1 | 157 | 2,99 |
|  | Саратовская, 35 | жилой дом | 100071,6 | 418700,0 | 153 | 2,99 |
|  | Всего: |  | 349477,2 | 1417229,1 | 547 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 15 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час |  |  |
|  | ВТТ Учебный корпус | Саратовская 44 | 23768,5 | 422107,8 |  |  |
|  | ВТТ Спортзал | Саратовская 44 | 78026,3 | 243057,8 |  |  |
|  | ВТТ Общежитие | Саратовская 44 | 36697,5 | 294904,2 |  |  |
|  | ВТТ Плавательный бассейн | Саратовская 44 | 89709,0 | 663329,7 |  |  |
|  | гараж |  | 5729,2 | 12984,6 |  |  |
|  | Всего: |  | 233930,5 | 1636384,1 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 2 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Детский сад №25 "Теремок" | Красногвардейская, 36 | 75157,5 | 276433,5 |  |  |
|  | Комсомольская, 94/104 | жилой дом | 119446,3 | 481699,0 | 187 | 2,92 |
|  | Комсомольская, 101/1-2 | жилой дом | 85006,3 | 327244,2 | 116 | 3,35 |
|  | Комсомольская, 101/3 | жилой дом | 49218,8 | 190709,1 | 50 | 4,5 |
|  | Комсомольская, 101/4 (КЭЧ) | жилой дом | 43312,5 | 163240,4 | 44 | 4,5 |
|  | Одесская, 23/37 | жилой дом | 88156,3 | 348934,1 | 124 | 3,25 |
|  | Саратовская, 33 гвс | жилой дом | 100725,6 | 100725,6 | 154 | 2,99 |
|  | Всего: |  | 561023,1 | 1888985,9 | 675 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 14 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Комсомольская, 193 | жилой дом | 135607,5 | 581733,7 | 216 | 2,87 |
|  | Комсомольская, 188 (ЖСК Медик) | жилой дом | 112017,5 | 474190,1 | 173 | 2,96 |
|  | Пушкина, 3а (дом ветеранов) | жилой дом | 63678,1 | 292170,8 | 71 | 4,1 |

|  | Пушкина, 4 | жилой дом | 85903,1 | 302707,0 | 119 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленина, 174 | жилой дом | 87346,9 | 356600,7 | 121 | 3,3 |
|  | Ленина, 182 | жилой дом | 127509,4 | 481274,2 | 201 | 2,9 |
|  | стоматологическаяпол-ка ООО "Вольф" |  | 2684,4 | 11545,3 |  |  |
|  | Ленина, 204 | жилой дом | 102996,3 | 374347,0 | 158 | 2,98 |
|  | Ленина, 206 | жилой дом | 91700,0 | 305642,8 | 131 | 3,2 |
|  | Детский сад №11 | Комсомольская, 181а | 30034,6 | 124114,4 |  |  |
|  | гаражи литера И |  | 39967,0 | 70690,4 |  |  |
|  | гаражи литера Л |  | 45937,5 | 274131,1 |  |  |
|  | гаражи (встроенные главного корпуса) |  | 23437,5 | 135378,9 |  |  |
|  | административное здание |  | 26355,2 | 339337,6 |  |  |
|  | Всего: |  | 975174,9 | 4123864,0 | 1190 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 17 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Водопьянова, 71 | жилой дом | 80325,0 | 321134,0 | 108 | 3,4 |
|  | ИП АшихминСВ: |  |  |  |  |  |
|  | кафе "Блюз" | Володарского, 99в | 6932,8 | 17654,4 |  |  |
|  | ТСЦ "Вольскшинсервис" | Володарского, 99в | 1000,0 | 56789,0 |  |  |
|  | Пенсионный фонд | Володарского, 99в | 5671,0 | 98779,1 |  |  |
|  | ООО "Встреча" закусочная №3 | Володарского, 99в | 1666,0 | 6355,4 |  |  |
|  | ТСЦ "Вольскшинсервис" магазин | Володарского, 99в | 1444,0 | 19994,2 |  |  |
|  | МОУ "Гимназия" | пл. Равенства, 99 | 48451,0 | 511716,1 |  |  |
|  | Торговый дом "Апельсин" | Ленина, 50а | 14589,0 | 207327,7 |  |  |
|  | Государственное образовательное учреждение для дитей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом №2" г. Вольска. | Водопьянова, 79/81 |  |  |  |  |
|  | жилой корпус |  | 9543,0 | 178544,1 |  |  |
|  | Столовая |  | 31273,7 | 105547,5 |  |  |
|  | Всего: |  | 200895,5 | 1523841,6 | 108 |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Маяковского, 6 | жилой дом | 158720,6 | 566733,1 | 261 | 2,78 |
|  | Маяковского, 6а | жилой дом | 111639,1 | 456693,3 | 173 | 2,95 |
|  | Маяковского, 16 | жилой дом | 156850,3 | 564862,8 | 257 | 2,79 |
|  | Свердлова, 7 | жилой дом | 141023,8 | 466153,1 | 227 | 2,84 |
|  | Свердлова, 16 | жилой дом | 28546,9 | 80949,0 | 29 | 4,5 |
|  | Свердлова, 18 | жилой дом | 21656,3 | 73533,7 | 22 | 4,5 |
|  | Свердлова, 20 | жилой дом | 21656,3 | 73897,0 | 22 | 4,5 |
|  | Вышинского, 10 (ТСЖ) | жилой дом | 58318,8 | 211966,5 | 62 | 4,3 |
|  | Дачная, 6 | жилой дом | 112929,7 | 433584,5 | 175 | 2,95 |
|  | Урицкого, 6/8 | жилой дом | 89600,0 | 315469,5 | 128 | 3,2 |
|  | Плеханова, 2 | жилой дом | 73653,1 | 253076,3 | 91 | 3,7 |
|  | Плеханова, 5а | жилой дом | 151213,1 | 523447,4 | 246 | 2,81 |
|  | филиал детской поликлиники |  | 1263,0 | 9406,2 |  |  |
|  | Плеханова, 7а | жилой дом | 144860,6 | 532525,2 | 234 | 2,83 |
|  | Плеханова, 10 | жилой дом | 143508,8 | 548638,4 | 231 | 2,84 |
|  | ГОУ НПО ПУ-5: | Свердлова, 9 |  |  |  |  |
|  | столовая |  | 33560,0 | 107369,1 |  |  |
|  | Детский сад №2/15 "Лужок" | Плеханова, 4а | 25665,0 | 232228,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1474665,2 | 5450533,2 | 2158 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 27 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Коммунарная, 15 | жилой дом | 106548,8 | 422579,1 | 164 | 2,97 |
|  | Коммунарная, 15а | жилой дом | 146816,3 | 543538,2 | 238 | 2,82 |
|  | Всего: |  | 253365,0 | 966117,3 | 402 |  |

|  |  | Потребители ГВС по котельной № 28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час |  |  |
|  | Вольский Механический завод |  |  |  |  |
|  | (пос. Видим, 10): |  |  |  |  |  |
|  | гараж |  | 18750,0 | 174819,5 |  |  |
|  | Федеральная служба исполнения наказаний Главное управление по Саратовской области Федеральной бюджетное учреждение Исправительная колония №5 | 412900 Саратовская область, г. Вольск, пос. Видим-12 |  |  |  |  |
|  | банно-прачечный комбинат |  | 127931,0 | 191134,6 |  |  |
|  | Всего: |  | 146681,0 | 365954,2 |  |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП №6 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Звёздная, 3 | жилой дом | 91645,3 | 391928,2 | 133 | 3,15 |
|  | Звёздная, 3а | жилой дом | 139650,0 | 440782,3 | 224 | 2,85 |
|  | Звёздная, 4 | жилой дом | 88068,8 | 335817,3 | 122 | 3,3 |
|  | Звёздная, 4а | жилой дом | 89578,1 | 386339,1 | 126 | 3,25 |
|  | Звёздная, 6 | жилой дом | 108780,0 | 462809,4 | 168 | 2,96 |
|  | Ярославская, 81 | жилой дом | 106548,8 | 385990,6 | 164 | 2,97 |
|  | Ярославская, 85 | жилой дом | 98076,6 | 398070,8 | 147 | 3,05 |
|  | Ярославская, 85а | жилой дом | 90300,0 | 313959,9 | 129 | 3,2 |
|  | Ярославская, 87а | жилой дом | 122001,3 | 426740,6 | 191 | 2,92 |
|  | Ярославская, 89 | жилой дом | 99750,0 | 399744,2 | 152 | 3 |
|  | Ярославская, 89а | жилой дом | 111639,1 | 455448,4 | 173 | 2,95 |
|  | Ярославская, 91 | жилой дом | 146816,3 | 597104,2 | 238 | 2,82 |
|  | Детский сад 30 "Сказка" | Звёздная, 5 | 25700,0 | 172945,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1318554,1 | 5167680,0 | 1967 |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 7 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Волгоградская, 46 (1 корпус) | жилой дом | 105603,8 | 356943,4 | 162 | 2,98 |
|  | Волгоградская, 46 (2 корпус) | жилой дом | 136386,3 | 396831,3 | 218 | 2,86 |
|  | Волгоградская, 46а | жилой дом | 56437,5 | 189111,1 | 60 | 4,3 |
|  | Волгоградская, 48а | жилой дом | 124129,7 | 440576,6 | 195 | 2,91 |
|  | Волгоградская, 50 | жилой дом | 91645,3 | 316284,5 | 133 | 3,15 |
|  | Волгоградская, 52 | жилой дом | 124129,7 | 445197,9 | 195 | 2,91 |
|  | Волгоградская, 54а | жилой дом | 120723,8 | 439907,1 | 189 | 2,92 |
|  | Школа №3 | Волгоградская, 52а | 75030,0 | 739206,9 |  |  |
|  | Волгоградская, 58 | жилой дом | 437000 | 1217549,45 |  |  |
|  | Всего: |  | 1271085,9 | 4541608,3 | 1152 |  |
|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 8 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Звёздная, 2 | жилой дом | 88068,8 | 310923,8 | 122 | 3,3 |
|  | Звёздная, 14 | жилой дом | 164828,1 | 559513,2 | 274 | 2,75 |
|  | Волгоградская, 56 | жилой дом | 156850,3 | 685342,4 | 257 | 2,79 |
|  | Волгоградская, 56а | жилой дом | 93023,4 | 446976,7 | 135 | 3,15 |
|  | Детский сад комбинированного вида №1 "Ласточка" | Звёздная, 1 | 28787,4 | 138194,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 531558,0 | 2140950,3 | 788 |  |

|  |  | Потребители ГВС по ЦТП № 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Звёздная, 7 | жилой дом | 84273,4 | 327722,0 | 115 | 3,35 |
|  | Звёздная, 8 | жилой дом | 91000,0 | 316548,5 | 130 | 3,2 |
|  | Звёздная, 9 | жилой дом | 89578,1 | 311100,9 | 126 | 3,25 |
|  | Звёздная, 9а | жилой дом | 161179,4 | 584347,5 | 266 | 2,77 |
|  | Всего: |  | 426030,9 | 1539718,9 | 637 |  |
|  |  | Потребители ГВС по котельной № 30 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Грибоедова, 1 | жилой дом | 91700,0 | 401685,7 | 131 | 3,2 |
|  | Грибоедова, 2 | жилой дом | 189000,0 | 802454,0 | 320 | 2,7 |
|  | Грибоедова, 3 | жилой дом | 102033,8 | 440687,0 | 156 | 2,99 |
|  | Краснооктябрьская, 40 | жилой дом | 96742,2 | 417501,3 | 145 | 3,05 |
|  | Краснооктябрьская, 42 | жилой дом | 112929,7 | 437281,2 | 175 | 2,95 |
|  | Краснооктябрьская, 44 | жилой дом | 109427,5 | 433779,0 | 169 | 2,96 |
|  | Кольцова, 1 | жилой дом | 66543,8 | 233110,8 | 78 | 3,9 |
|  | Кольцова, 1а | жилой дом | 110722,5 | 429208,6 | 171 | 2,96 |
|  | Кольцова, 3 | жилой дом | 106548,8 | 468528,9 | 164 | 2,97 |
|  | Кольцова, 5 | жилой дом | 118573,4 | 479735,6 | 185 | 2,93 |
|  | Кольцова, 5а | жилой дом | 87445,3 | 339276,0 | 123 | 3,25 |
|  | Кольцова, 7 | жилой дом | 122640,0 | 436547,0 | 192 | 2,92 |
|  | Кольцова. 7а | жилой дом | 91700,0 | 361904,1 | 131 | 3,2 |
|  | ИП Тугушев Ф.М. магазин |  | 3897,0 | 23764,6 |  |  |
|  | Дет/сад №17 "Ладушки" | Кольцова, 17 | 31989,0 | 124853,0 |  |  |

| Потребители ГВС по котельной № 34 (пос. Клёны) |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | адрес или назначение | Qгор.вода ккал/час | Qобщая ккал/час | Кол-во жителей | Коэфф. сут.нер. |
|  | Клёны, 6 | жилой дом | 100725,6 | 318494,6 | 154 | 2,99 |
|  | Клёны, 8 | жилой дом | 125606,3 | 430925,0 | 198 | 2,9 |
|  | Клёны, 11 | жилой дом | 91645,3 | 309886,7 | 133 | 3,15 |
|  | Клёны, 12 | жилой дом | 104300,0 | 415961,7 | 160 | 2,98 |
|  | Клёны, 13 | жилой дом | 87445,3 | 304442,2 | 123 | 3,25 |
|  | амбулатория МСЧ "Большевик" |  | 1312,0 | 12849,9 |  |  |
|  | фил поликлин детской больницы |  | 723,0 | 1207,5 |  |  |
|  | Клёны, 14 | жилой дом | 117291,6 | 479420,0 | 183 | 2,93 |
|  | Клёны, 15 | жилой дом | 102033,8 | 408210,5 | 156 | 2,99 |
|  | Клёны, 16 | жилой дом | 92334,4 | 315531,6 | 134 | 3,15 |
|  | Клёны, 17 | жилой дом | 104951,9 | 410647,5 | 161 | 2,98 |
|  | Клёны, 18 | жилой дом | 115119,4 | 431849,0 | 179 | 2,94 |
|  | Клёны, 19 | жилой дом | 117932,5 | 448017,5 | 184 | 2,93 |
|  | Клёны, 20 | жилой дом | 124129,7 | 440859,3 | 195 | 2,91 |
|  | Клёны, 24 | жилой дом | 108497,8 | 391666,8 | 167 | 2,97 |
|  | Клёны, 26 | жилой дом | 58318,8 | 186661,8 | 62 | 4,3 |
|  | Клёны, 27 | жилой дом | 98437,5 | 318752,2 | 150 | 3 |
|  | Клёны, 43 | жилой дом | 96075,0 | 318129,1 | 144 | 3,05 |
|  | Дет/сад №18 "Рябинка" | Хальзова 24А | 17098,0 | 127683,7 |  |  |
|  | Дет/сад №9 "Малышок" | пл. Радужная, 2А | 7022,0 | 96522,4 |  |  |
|  | ЗАО "Новые технологии": |  |  |  |  |  |
|  | слесарная мастерская |  | 1798,0 | 23069,2 |  |  |
|  | Всего: |  | 1672797,7 | 6190788,2 | 2483 |  |

Перспективы развития схемы ГВС.

В соответствии с Градостроительным планом развития г. Вольска строительства МКЖД и других объектов, использующих централизованное теплоснабжение, не предполагается, и схема ГВС г. Вольска и структура  потребления горячей воды не изменятся

Баланс водопотребления по ст. Привольская представлен в таблице:

| № п/п | Абонент | Адрес | Объем водопотребления, м.куб/сут. | Объем водопотребления, м.куб/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объекты социальной и производственной сфер |
| 1 | Детский сад № 3 "Капелька" | г. Вольск, ул. Привольская, д.27б | 2,85 | 1039 |
| 2 | Центр реабилитации "Волжанка" | г. Вольск, ул. Школьная, 13 | 5,29 | 1931 |
| 3 | ГАУ «Вольский лесхоз» | г. Вольск, ул.Локомотивная, 2 | 0,82 | 298 |
| 4 | Средняя школа № 11 г. Вольска | г. Вольск, ул. Школьная, д.7а | 2,47 | 900 |
| 5 | ООО "Теплострой" | г. Вольск, ул. Ртищевская, 58а | 0,26 | 93 |
| 6 | МУП "Благоустройство" | г. Вольск, ул.Народная, д.205 | 0,18 | 67 |
| 7 | ООО "Регионстрой" | г. Вольск, ул. Петровская, 2в | 0,08 | 29 |
| 8 | ООО "Арсенал-Плюс" | г. Вольск, ул. Станционная, 28/2 | 1,943 | 709 |
| 9 | Религиозная организация "Подворье Свято-Алексиевского женского монастыря г. Саратова в г. Вольске" | г.Вольск, п.Пролетарский, д.39 | 0,18 | 66 |
| 10 | КФХ Шерстнева Е.В. | г.Вольск, ул.Станционная 27а | 0,34 | 124 |
| 11 | ООО "Гагат" | г.Вольск, ул. Станционная, 3 | 0,38 | 138 |
| 2.Население |
| 12 | Количество лицевых счетов 661: - частный сектор – 514 - квартиры в многоквартирных домах – 147 | ул. Станционная (все дома), ул. Привольская (все дома), ул. Суворова (д. 4, д. 5), Привольский тупик (д.1), ул. Ватутина (д. 6), ул. Школьная (д.2, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д. 12), пер. Школьный (д.1, д.2, д.6, д.8, д.10, д.12, д.16, д.18), ул. Петровская (д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.13, д.15), ул. Тихая (д.1, д.1а, д.1б, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.19, д.21, д.21а, д.23, д.23а, д.25), пер. Тихий (д.1, д.1в, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7), ул. Линейная (все дома ), ул. Ртищевская (все дома ), ул. Нижняя Малыковка (д. 4) | 123,6 | 45104 |
|  |  | Пролетарский поселок (все дома) | 6,5 | 2374 |
| 3.Железнодорожные организации |
| 13 | Дирекция управления движением | ул. Станционная | 0,98 | 360 |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения города Вольск, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2010 г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается осуществить:

- реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений;

- строительство локальной системы водоснабжения в п. Рыбное;

- строительство новых сетей водоснабжения (в том числе              2 –ух основных резервуаров чистой воды объемом 5 000 м³);

- реконструкцию существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков (перекладка  Шиханского водовода – 17,370км);

- реконструкцию сооружений системы централизованного водоснабжения – водопроводных насосных станций, комплекса очистных сооружений поверхностного забора воды в районе пос. Большевик по ул. Маяковского;

- строительство более 35 км магистральных водопроводов по улицам Газовая, Народная, Талалихина, Пионерская, Красноармейская, Чернышевского, Володарского, Комсомольская, Железнодорожная, Любимова, Гагарина, Цементников, пер. 3-й Володарский и др. с целью закольцовки существующей сети, из них около 10 км водопровода в п. Рыбное.

- установку регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов.

Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На территории МО г. Вольск техногенная нагрузка распределена весьма неравномерно и изменяется в больших диапазонах: от низкого в межселенных территориях до наивысшего — в г. Вольске.

Несмотря на положительные тенденции уменьшения выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн города общий объём выбросов от стационарных источников остаётся достаточно высоким.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Несмотря на уменьшение общего объёма сброса сточных вод в 2009 году отмечается относительно устойчивое загрязнение на участке р. Волга (в 3,5 км ниже г. Вольска), куда сбрасываются неочищенные сточные воды из городского канализационного коллектора.

Вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть г. Вольска и других поселений входящих в состав муниципального образования город Вольск, по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вольского муниципального района на период 2012-2020 годы и настоящими мероприятиями схемы водоснабжения МО г. Вольск на период до 2024 г. объем потребности в финансировании составляет 8067,442 млн. руб.

Выполнение мероприятий  позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения;

- осуществлять резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского  водовода и разводящих сетей до 76%;

- увеличение подачи воды населению города;

- снизить потери тепла до 5%;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- достичь следующих показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

Раздел 7. Целевые показатели развития системы водоснабжения в муниципальном образовании город Вольск

таблица 9

| Группа | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах) |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах) |
|  | 3. Доля воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям) (в процентах) |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах) |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) |
|  | 4. Перебои в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя) |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): -население -промышленные объекты -объекты социально-культурного и бытового назначения |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. КВт ч/год) |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 10

| № п/п | Адрес | Водопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Количество колодцев шт. |
| 1. | П. Экспериментальный, д.1, д. 2, д. 3, д. 4 | 120,0 | 3 |
| 2. | Ул. Егорова, д. 10 | 35,0 | 2 |
| 3. | Ул. Егорова, д. 8 | 35,0 | 2 |
| 4. | Ул. Калинина, д. 24 | 53,0 | 2 |
| 5. | Ул. Комсомольская, д. 170 | 40,0 | 2 |
| 6. | Ул. Водопьянова, д. 144 | 20,0 | 2 |
| 7. | Ул. Лазарева, д. 11 | 41,5 | 2 |
| 8. | Ул. Нижняя, д. 12 Б | 10,0 | 2 |
| 9. | Ул. Одесская, д. 2 А, д. 2 Б, д. 2 В | 3,0 | 1 |
| 10. | Ул. Одесская, д. 59 А | 17,0 | 2 |
| 11. | Ул. Пионерская, д. 195 | 6,0 | 2 |
| 12. | Ул. Пионерская, д. 197 | 6,0 | 2 |
| 13. | Ул. Саратовская, д. 50 | 20,0 | 2 |
| 14. | Котельная № 1, ул. Революционная, д. 1 К | 25,0 | 1 |
| 15. | Котельная № 2, ул. Коммунистическая, д. 5 | 55,0 | 1 |
| 16. | Котельная № 3, ул. Пугачева, д. 33 К | 21,0 |  |
| 17. | Котельная № 4, ул. Малыковская, д. 28 К | 53,5 | 1 |
| 18. | Котельная № 5, ул. Л. Толстого, д. 143 К | 16,0 |  |
| 19. | Котельная № 6, ул. Володасркого, д. 15 К | 80,6 | 1 |
| 20. | Котельная № 7, п. Пролетарский, д. 61 К | 13,7 | 1 |
| 21. | Котельная № 8, ул. Комсомольская, д. 231 К | 12,0 | 2 |
| 22. | Котельная № 9, ул. Ленина, д. 240 К | 21,5 | 1 |
| 23. | Котельная № 10, ул. Калинина, д. 78 К | 10,0 | 1 |
| 24. | Котельная № 11, ул. Народная, д. 159 К | 10,0 | 1 |
| 25. | Котельная № 12, ул. Пионерская, д. 59 К | 70,0 | 1 |
| 26. | Котельная № 13, ул. Талалихина, д. 1 К | 150,0 | 1 |
| 27. | Котельная № 14, ул. Егорова, д. 20 К | 11,0 | 1 |
| 28. | Котельная № 15, ул. Саратовская, д. 44 К | 46,5 | 1 |
| 29. | ЦТП № 2, ул. Одесская, д. 29/37 К | 50,0 | 1 |
| 30. | Котельная № 16, ул. Краногвардейская, д. 7 К | 52,0 | 1 |
| 31. | Котельная № 17, ул. Ленина, д. 61 К | 144,0 | 1 |
| 32. | Котельная № 18, ул. Одесская, д. 7/19 К | 33,0 | 1 |
| 33. | Котельная № 19, ул. Калинина, д. 28 К | 27,0 | 2 |
| 34. | Котельная № 20, ул. Чехова, д. 20 К | 8,5 | 1 |
| 35. | Котельная № 21, ул. Маяковского, д. 19 К | 40,0 | 1 |
| 36. | Котельная № 22, ул. Токина, д. 1 К | 14,0 | 1 |
| 37. | Котельная № 23, ул. Коммунарная, д. 27 К | 27,0 | 1 |
| 38. | Котельная № 24, п. Большевик, д. 83 К | 15,5 | 1 |
| 39. | Котельная № 25, ул. Чапаева, д. 46 К | 93,3 | 1 |
| 40. | Котельная № 26, ул. Фирстова, д. 38 К | 85,0 | 1 |
| 41. | Котельная № 27, ул. Коммунарная, д. 15 К | 17,7 | 1 |
| 42. | Котельная № 28, Ярославский проезд, 8 К | 80,0 | 1 |
| 43. | ЦТП № 6, ул. Ярославская, д. 91 К | 6,0 | 1 |
| 44. | ЦТП № 7, ул. Волгоградская, д. 46 К | 12,0 | 2 |
| 45. | ЦТП № 8, ул. Звездная, д. 2 К | 11,0 | 1 |
| 46. | ЦТП № 9, ул. Звездная, д. 7 К | 25,0 | 1 |
| 47. | Котельная № 29, ул. Тургенева, д. 16 К | 17,0 | 1 |
| 48. | Котельная № 30, ул. Тургенева, д. 16 К | 57,7 | 1 |
| 49. | Котельная № 31, ул. Газовая, д. 1/1 | 65,0 | 1 |
| 50. | Котельная № 32, ул. Речная, д. 51 К | 59,0 | 1 |
| 51. | Котельная № 36, ул. Веселая, д. 4 К | 7,0 | 1 |
| 52. | Котельная № 37, ул. Водопьянова, д. 140 К | 5,0 | 1 |
| 53. | Котельная п. Клены | 16,0 | 1 |
| 54. | Бывшая КЭЧ района | 2700 | 49 |
| 55. | Совхоз Привольский | 2100 | 8 |
| Итого: | 6770,0 | 124 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения ст. Привольск

Таблица 11

| № п/п | Название улицы |
| --- | --- |
| 1 | пос. Пролетарский. От точки врезки в существующий водопровод ОАО "РЖД" от д.25 до д.32 |
| 2 | От ул. Привольская, 2Б до ул. Привольская,д.96 |
| 3 | ул. Локомотивная, д.8- 7 |
| 4 | от ул. Локомотивная, до Ул. Ртищевская, 63 |
| 5 | от Ул. Ртищевская, 42 до Ул. Ртищевская, 63 |
| 6 | Ул. Ртищевская, 64 до ул. Ст. Привольская |
| 7 | от Ул. Ртищевская, 1 до Ул. Ртищевская, 23 |
| 8 | от ул. Тихая, д.23 до ул. Привольская,д.92 |
| 9 | от Привольской, д.56 а до Привольский тупик |
| 10 | Привольский тупик |
| 11 | Ст. Привольская до ул. Привольская,д.34 |
| 12 | от ул. Станционня,31 Б до ул. Петровской, 1Д |
| 13 | от ул. Привольской,34 до ул. Петровской, 7 |
| 14 | ул. Петровской,7 до ул. Петровской, 11 |
| 15 | ул. Линейная,31 -57 |
| 16 | ул. Линейная,61 -68 |
| 17 | От ул. Линейная,67 до ул. Школьная,8 |
| 18 | от ул. Школьная,12 до ул. Привольская,д.55 |
| 19 | ул. Школьная,12-1Б |
| 20 | От ул. Школьная,12 до Тихий пер.1 |
| ИТОГО | Протяженность трубопровода |

# Схема водоотведения

## Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования город Вольск

9.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Вольского муниципального района  на эксплуатационные зоны

На балансе ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» находятся канализационные сети и сооружения. Из них 9 насосных станций, очистные сооружения п.Большевик, новые КОС I-я очередь (находящиеся в стадии пусконаладки)  и 62,626 км канализационных сетей (напорных и самотечных). Месторасположение и характеристики насосных станций и очистных сооружений приведены ниже в таблице.

Таблица 11

Характеристики НС и ОС

| Наименование | Месторасположение | Тип и число насосов |
| --- | --- | --- |
| КНС «ЦРБ» | ул. Токина 7Н | СД 100-40 – 2 шт. |
| КНС «Металлист» | ул. Фирстова 42 | СД 160-45 – 2 шт. |
| КНС №3 | ул. Маяковского 2Н | СДВ 160-45 – 2 шт. |
| КНС №4 | ул. Маяковского 4Н | СД 50-10 – 2 шт. |
| КНС №5 | пос. Большевик | СД 160-45 – 2 шт. |
| КНС №13 | ул. Маяковского 2/1Н | НФ 160/45 – 2 шт. |
| КНС «Пионер» | ул. Коммунарная 1Н | СД 100-40 |
| КНС №14 КОС п. Большевик | 1-й Сутягин Ключ 13Н | СМ 150/125 - 3 шт. НФ 160-46 СМ 110-65 |

Численность населения, обеспеченного централизованной канализацией, по данным ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» составляет 33,35 тыс. человек, т. е. около 50%.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Локальные ОС поселка Большевик обслуживают восточную часть города, расположенную правее завода «Большевик». В зону обслуживания не попадает поселок Широкий Дол, т. к. здесь отсутствуют канализационные сети. На очистные сооружения сточные воды поступают по напорным коллекторам (здесь расположено 7 насосных станций). На ОС, мощность которых 7,0 тыс. м3/сут., сточные воды проходят биологическую очистку, после чего очищенные воды сбрасываются в р. Волга. Физический износ оборудования составляет более 50%.

Новые КОС I-я очередь (находящиеся в пуско – наладке) производительностью 12500м3/сут

На территории некоторых промышленных предприятий имеются автономные очистные сооружения, которые обеспечивают очистку производственных канализационных стоков данного промышленного объекта.

9.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения

Пройдя по круговому желобу песколовок, сточные воды через распределительное устройство блока емкостных сооружений самотеком направляются в первичные отстойники.

Накопившийся в конусных частях песколовок осадок, гидроэлеватором удаляется на песковые площадки. Рабочей водой для работы гидроэлеватора служит очищенная вода после контактных резервуаров.

В первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ. Осадок из первичных отстойников и плавающие примеси удаляются эрлифтами и жиросборниками в минерализаторы.

Осветленная вода собирается в сборные  лотки и самотеком направляется в аэротенки, где происходит биологическая очистка вод. Аэраторами служат дырчатые полиэтиленовые трубы, уложенные по дну аэротенков.

Прошедшая в аэротенках биологическую очистку смесь очищенной воды и активного ила самотеком направляется во вторичные отстойники для разделения смеси. Очищенная отстоянная вода направляется в контактные резервуары, а осевший активный ил откачивается эрлифтами в лоток активного ила и, частично возвращается в аэротенки, частично через технологическую насосную, перекачивается в минерализаторы.

Процесс аэробной минерализации осадка аналогичен обработке воды в аэротенках. После обработки осадок из минерализаторов посредством технологической насосной станции перекачивается на иловые площадки.

Из отстойных зон минерализаторов вода самотеком поступает в первичные отстойники. Дренажные и надиловые воды с песковых и иловых площадок, а также сточные воды внутриплощадочной канализации ОСК поступают в приемную камеру КНС №14. Обезвоженный песок с песковых, подсушенный осадок с иловых площадок механизированным способом выгружается и автотранспортом удаляется с территории ОСК.

9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Канализационные коллекторы обеспечивают водоотведение многоквартирных и небольшой части индивидуальных жилых домов, административных, коммерческих, промышленных, коммунальных объектов, объектов здравоохранения и образования города Вольск.

Система водоотведения представлена существующими основными коллекторами, проложенным по улицам Коммунарная, Балтицкого, Мальковская, Революционная, Коммунистическая, Комсомольская, Саратовская, Красногвардейская, Водопьянова, Линейная, 9 Мая, 1 Мая, Саши Евсеева, Струнина, Чернышевского, Олега Кошевого, Чкалова, Краснооктябрьская, Речная и переулкам 3-й Нефтяной и др.

Существующие канализационные сети настолько изношены, что существует постоянная угроза загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками прилегающей территории. Темпы строительства канализационных сетей на порядок отстают от темпов жилищного строительства.

9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 62,626 км и 9 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования город Вольск.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По -прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 9 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

9.6. Описание территории муниципального образования город Вольск, не охваченных централизованной системой водоотведения

В Вольском муниципальном районе 50% индивидуальных домов, коммунальных, промышленных, коммерческих и торговых объектов, объектов образования и здравоохранения не имеют подключения к системе водоотведения. Здания и сооружения, не имеющие доступа к канализационной сети, имеют выгребные ямы и септики. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

9.7.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования город Вольск

Пропускная способность существующих коллекторов не удовлетворяет сегодняшние потребности и нужды населения. Ввиду полного физического износа существующих коллекторов и их отсутствия в некоторых микрорайонах населенного пункта происходит излив нечистот на поверхность земли. Таким образом, возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Серьезными проблемами обременено функционирование канализационной системы города. В их числе отсутствие централизованной общегородской системы канализации. Из 37,5 км протяженности канализационной сети около 93% нуждается в замене. Недостаточна мощность локальных водоочистных сооружений города. Отсутствует централизованная городская ливневая канализация. Как следствие, система водоотведения в настоящее время не отвечает потребностям населения

## Раздел 10. Прогноз объема сточных вод

Основными объектами канализования к 2020 году являются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы центральной части населенного пункта.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 80%-ом охвате централизованной канализацией города Вольск.

Таблица 12

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един.изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 52,63 | 253 | 13,32 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | - |  | 9,40 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 2,27 |
| 4. | Итого |  |  |  | 24,99 |

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения в канализованных районах населенного пункта к 2020 году составит 24,99 тыс. куб. м в сутки.

Проектом предусматривается на расчетный срок (к 2030 году) 100%-ый охват данного муниципального образования централизованной канализацией. В таблице приводятся расходы сточных вод.

Таблица 13

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п | Наименование | Един.изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 63,32 | 253 | 16,02 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | - |  | 9,40 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 2,54 |
| 4. | Итого |  |  |  | 27,96 |

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения в муниципальном образовании на расчетный срок составит 27,96 тыс. куб. м в сутки.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход воды к 2030 году должен уменьшиться до 25,40 тыс. м3/сут., соответственно, уменьшатся и расчетные стоки до той же величины.

## Раздел 11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования построена   I-я очередь новых КОС (находящиеся в пуско – наладке)   в  состав которых входит:

- два блока очистных сооружений размером 45х54 м.;

- сооружение обработки осадка;

- здание УФ-обеззараживания;

- иловая насосная станция;

- канализационная и противопожарная насосная станция;

- противопожарный резервуар 100 м3;

- рассеивающий глубинный выпуск;

- насосная станция хозяйственно-фекальных стоков пос. Красный Октябрь;

- две транспортабельные котельные;

- административно-бытовой корпус.

Мощность очистных сооружений (два блока) – 25 тыс. м3/сутки.

Для модернизации системы водоотведения необходимо осуществить следующие мероприятия:

- строительство II-ой очереди КОС, пуско-наладка  I-я очереди КОС;

- реконструкцию существующих канализационных сетей и сооружений;

- строительство новых сетей канализации;

- реконструкцию существующих канализационных сетей с заменой изношенных участков;

- строительство около 45 км магистральных канализационных сетей по улицам Фирстова, Лысенко, Мира, Клочкова, Стадионная, М. Горького, Лесная, Народная, Пионерская, Талалихина, Одесская, Лазарева, Красногвардейская, Володарского, Железнодорожная, Октябрьская, Красноармейская, Цементников, Ульяновская, Чапаева, Львова, Кольцова, Некрасова, Речная, Гагарина, пер. 3-й Володарский, туп. Кирпичный и др. (в пределах существующей и проектируемой застройки), из них около 5 км сбросного коллектора от ОС ФГУП «ВМЗ»;

- строительство локальных очистных сооружений канализации и канализационной сети в поселке Комсомолец;

- строительство автономных очистных сооружений канализации в п. Рыбное.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вольского муниципального района на период 2012-2020 годы и настоящими мероприятиями схемы водоотведения МО г. Вольск на период до 2024 г. объем потребности в финансировании составляет 4095,566 млн. руб.

## Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитрификации/денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Раздел 13. Баланс сточных вод в системе водоотведения г. Вольск

| № п/п | Наименование | м3/сут | тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Общее расчетное водоотведение |  |  |
| 1 | Водовыпуск в поверхностные водные объекты — Всего: | 16890 77 | 5700,44 |
| 1.1 | Водовыпуск № 1 в р. Волга ( с ВНС) | 1305,20 | 476,40 |
|  | в т.ч: А.Промывка фильтров | 1294,81 | 473,32 |
|  | Б.Хозяйственно-бытовые стоки | 10,39 | 3,08 |
| 1.2 | Водовыпуск сброс с новых КОС (1-я очередь) р. Волга | 8678,53 | 2764,99 |
|  | в т.ч. А.Хозяйственно-бытовые стоки | 7551,65 | 2722,49 |
|  | Б.Производственные стоки | 1091,48 | 39,02 |
| 1.3 | Водовыпуск № 4 с СБО "Большевик"- р.Волга | 2042,60 | 683,53 |
|  | В т.ч. А.Хозяйственно-бытовые стоки | 2032,35 | 683,26 |
|  | Б.Производственные стоки | 10,25 | 0,27 |
| 1.4 | Инфильтрация грунтовых вод , сброс с новых КОС (1-я очер.) | 3829,54 | 1397,78 |
| 2 | Самостоятельные выпуски предприятий | 3479,27 | 830,34 |
| 2.1 | Собственные выпуски | 0,03 | 0,01 |
| 2.2 | Выгреба | 1117,00 | 0,00 |
| 2.3 | СБО ВМЗ | 860,30 | 286,91 |
| 2.4 | Очистные г. Шиханы | 1497,92 | 541,96 |
| 2.5 | Поля запахивания (навоз) | 4,02 | 1,46 |
| Очистные сооружения п. Большевик, проектной производительностью предназначены для приема и полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и приближенных по составу вод, поступающих от жилой застройки и предприятий поселка. Сточные воды от п. Большевик, завода «Большевик», п. АЦИ через станции перекачки – КНС №13, КНС №3, КНС №4, КНС №5 направляются в главную канализационную станцию перекачки сточных вод КНС №14, откуда перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений (ОСК). При этом крупные механические примеси задерживаются предварительно на решетках этих станций складываются в контейнеры, пересыпаются отбросы известью и удаляются с территории КНС.Из приемной камеры ОСК ст.воды направляются самотеком по ж/б лотку в песколовки -2шт. В песколовках выделяются механические примеси, в основном песок. Сточные воды, пройдя по круговому желобу песколовок и освободившись от песка через распределительное устройство блока емкостных сооружений самотеком направляются в первичные отстойники. Накопившийся в конусных частях песколовок осадок периодически удаляется гидроэлеватором на песковые площадки. Рабочей водой для работы гидроэлеватора служит очищенная вода после контактных резервуаров. Первичные вертикальные отстойники (4шт) предназначены для осаждения взвешенных веществ, находящихся в сточных водах. Осветленная вода собирается в сборные лотки, устроенные по периметру 1 отстойника, и самотеком направляется в аэротенки. Осадок из 1 отстойников и плавающие вещества удаляются эрлифтами и жиросборниками в минерализаторы. Воздух для работы эрлифтов поступает из производственного здания от газодувок . В аэротенках (4шт) сточные воды аэрируются сжатым воздухом. Аэраторами служат дырчатые полиэтиленовые трубы, уложенные по дну аэротенков. В этих аэротенках производится собственно биологическая очистка сточных вод. Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов активного ила, присутствующих в сточных водах окислять органические загрязнения под воздействием тепла и кислорода воздуха. Воздух в аэротенки подается от воздуходувной станции. В процессе жизнедеятельности активный ил размножается, увеличивается в объеме и частично отмирает. Оптимальные условия для процесса биологической очистки- наличие достаточного количества питания (органических загрязнений), температура поступающей сточной воды 8-200С, содержание кислорода в воде не менее 2 мл/л, отсутствие токсичных веществ. Пройдя в аэротенках биологическую очистку смесь очищенной воды и активного ила самотеком направляется во вторичные отстойники (4шт) для разделения смеси. Очищенная сточная вода направляется в контактные резервуары, а осевший активный ил откачивается эрлифтами в лоток активного ила, устроенный вдоль 2-х отстойников и частично возвращается из лотка в аэротенки, частично через технологическую насосную станцию перекачивается в минерализаторы. Минерализаторы 4 шт предназначены для обработки смеси осадков – сырого осадка и плавающих веществ из 1 отстойников и избыточного активного ила из 2 отстойников. Процесс аэробной минерализации осадка аналогичен обработке воды в аэротенках Аэрация осадка производится при помощи дырчатых полиэтиленовых труб, уложенных по дну сооружений. После обработки осадок из минерализаторов посредствам технологической н/станции перекачивается на иловые площадки. Из отстойных зон минерализаторы вода самотеком поступает в 1 – е отстойники. Дренажные и надиловые воды с песковых и иловых площадок, а также сточные воды внутриплощадочной канализации ОСК поступают в приемную камеру КНС№14. Обезвоженный песок с песковых, подсушенный осадок с иловых площадок механизированным способом выгружается и автотранспортом вывозится с территории ОСК. Техническое состояние зданий, сооружений и оборудования – удовлетворительное. |

Раздел 14. Целевые показатели развития системы водоотведения в муниципальном образовании город Вольск

Таблица 14

| Группа | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Доля сети водоотведения, нуждающейся в замене (в процентах) |
|  | 2. Аварийность на сетях водоотведения (ед/км) |
|  | 3. Износ сети водоотведения (в процентах) |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованной системой водоотведения (в процентах от численности населения) |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | 1. Органолептические показатели сточных вод |
|  | 2.Физико-химические показатели сточных вод |
| 4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности –улучшение качества очистки сточных вод | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |

## Раздел 15. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 15

| № п/п | Адрес | Канализация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Количество колодцев шт. |
| 1 | Ул. Ключевая, д. 3 | 12,0 | 1 |
| 2 | Ул. Ключевая, д. 13 | 12,0 | 1 |
| 3 | Ул. Ключевая, д. 17 | 12,0 | 1 |
| 4 | Ул. Ключевая, д. 19 | 12,0 | 1 |
| 5 | Ул. Ключевая, д. 12 | 155,5 | 2 |
| 6 | Ул. Ключевая, д. 36 | 8,0 | 1 |
| 7 | Ул. Некрасова, д. 24 | 54,0 | 4 |
| 8 | Ул. Некрасова, д. 30 | 113,0 | 7 |
| 9 | Ул. Некрасова, д. 28 | 89,0 | 4 |
| 10 | Ул. Некрасова, д. 26 | 74,0 | 4 |
| 11 | Ул. Некрасова, д. 41 | 51,0 | 3 |
| 12 | Ул. Некрасова, д. 39 | 26,0 | 2 |
| 13 | Ул. Некрасова, д. 37 | 34,0 | 2 |
| 14 | Ул. Некрасова, д. 35 | 64,0 | 2 |
| 15 | Ул. Некрасова, д. 33 | 31,0 | 2 |
| 16 | Ул. Некрасова, д. 31 | 66,0 | 3 |
| 17 | Ул. Тургенева, д. 14 | 58,0 | 2 |
| 18 | Ул. Тургенева, д. 15 | 66,0 | 3 |
| 19 | Ул. Тургенева, д. 16 | 49,0 | 2 |
| 20 | Ул. Тургенева, д. 17 | 13,0 | 2 |
| 21 | Ул. Некрасова, д. 45 | 67,0 | 3 |
| 22 | Ул. Краснооктябрьская, д. 38 | 47,0 | 2 |
| 23 | Ул. Краснооктябрьская, д. 36 | 53,0 | 2 |
| 24 | Ул. Краснооктябрьская, д. 34 | 54,0 | 2 |
| 25 | Ул. Краснооктябрьская, д. 32 | 56,0 | 3 |
| 26 | Ул. Краснооктябрьская, д. 32 А | 64,0 | 5 |
| 27 | Ул. Краснооктябрьская, д. 30 | 47,0 | 3 |
| 28 | Ул. Краснооктябрьская, д. 30 А | 70,0 | 4 |
| 29 | Ул. Краснооктябрьская, д. 44 | 76,0 | 3 |
| 30 | Ул. Краснооктябрьская, д. 42 | 76,0 | 3 |
| 31 | Ул. Краснооктябрьская, д. 40 | 76,0 | 3 |
| 32 | Ул. Грибоедова, д. 1 | 86,0 | 4 |
| 33 | Ул. Грибоедова, д. 2 | 72,0 | 4 |
| 34 | Ул. Грибоедова, д. 3 | 78,0 | 4 |
| 35 | Ул. Тургенева, д. 17 | 63,0 | 2 |
| 36 | Ул. Кольцова, д. 1 | 71,5 | 5 |
| 37 | Ул. Кольцова, д. 1 А | 123,0 | 7 |
| 38 | Ул. Кольцова, д. 3 | 98,0 | 4 |
| 39 | Ул. Кольцова, д. 5 А | 156,0 | 7 |
| 40 | Ул. Кольцова, д. 7 А | 78,0 | 4 |
| 41 | Ул. Кольцова, д. 5 | 136,0 | 7 |
| 42 | Ул. Кольцова, д. 7 | 108,0 | 7 |
| 43 | П. Красный Октябрь, д. 47 | 100,0 | 6 |
| 44 | П. Красный Октябрь, д. 46 | 41,0 | 4 |
| 45 | П. Красный Октябрь, д. 52 | 82,0 | 5 |
| 46 | П. Красный Октябрь, д. 20 | 84,0 | 6 |
| 47 | П. Красный Октябрь, д. 49 | 90,0 | 4 |
| 48 | П. Красный Октябрь, д. 48 | 24,0 | 2 |
| 49 | П. Красный Октябрь, д. 42 | 51,0 | 5 |
| 50 | П. Красный Октябрь, д. 51 А | 57,0 | 3 |
| 51 | П. Красный Октябрь, д. 51 | 125,0 | 6 |
| 52 | П. Красный Октябрь, д. 24 | 50,0 | 3 |
| 53 | П. Красный Октябрь, д. 34 | 9,0 | 2 |
| 54 | П. Красный Октябрь, д. 33 | 69,0 | 5 |
| 55 | П. Красный Октябрь, д. 54 | 56,0 | 3 |
| 56 | П. Красный Октябрь, д. 59 | 43,0 | 1 |
| 57 | П. Красный Октябрь, д. 58 | 129,0 | 6 |
| 58 | П. Красный Октябрь, д. 60 | 91,0 | 6 |
| 59 | П. Красный Октябрь, д. 57 | 73,0 | 4 |
| 60 | П. Красный Октябрь, д. 53 | 148,0 | 8 |
| 61 | П. Красный Октябрь, д. 9 | 63,0 | 3 |
| 62 | П. Красный Октябрь, д. 7 | 16,0 | 1 |
| 63 | Ул. Чехова, д. 8 А | 33,0 | 1 |
| 64 | Ул. Чехова, д. 4 | 53,0 | 3 |
| 65 | Ул. Чехова, д. 2 | 46,0 | 3 |
| 66 | Ул. Чехова, д. 12 А | 30,0 | 1 |
| 67 | Ул. Чехова, д. 10 А | 57,0 | 4 |
| 68 | Ул. Чехова, д. 12 | 39,0 | 1 |
| 69 | Ул. Чехова, д. 10 | 94,0 | 5 |
| 70 | Ул. Чехова, д. 8 | 37,0 | 4 |
| 71 | Ул. Чехова, д. 6 | 38,0 | 1 |
| 72 | Ул. Чехова, д. 14 | 99,0 | 4 |
| 73 | Ул. Чехова, д. 16 | 89,0 | 4 |
| 74 | Ул. Чехова, д. 18 | 69,0 | 4 |
| 75 | Ул. Чехова, д. 20 | 46,0 | 3 |
| 76 | Ул. Чехова, д. 20 А | 41,0 | 2 |
| 77 | Ул. Чехова, д. 18 А | 18,0 | 1 |
| 78 | Ул. Чехова, д. 18 А | 39,0 | 3 |
| 79 | Ул. Серова, д. 38 | 72,0 | 2 |
| 80 | Ул. Серова, д. 36 | 55,0 | 1 |
| 81 | Ул. Серова, д. 34 | 89,0 | 3 |
| 82 | Ул. Серова, д. 32 | 40,0 | 3 |
| 83 | Ул. Серова, д. 36 А | 107,0 | 4 |
| 84 | Ул. О. Кошевого, д. 15 | 52,0 | 2 |
| 85 | П. широкий Дол, д. 3- 8 | 766,0 | 13 |
| 86 | Ул. Хальзова, д. 24 | 84,0 | 5 |
| 87 | Ул. Хальзова, д. 13 | 67,0 | 5 |
| 88 | Ул. Хальзова, д. 12 | 91,0 | 7 |
| 89 | Ул. Хальзова, д. 14 | 91,0 | 7 |
| 90 | Ул. Хальзова, д. 15 | 91,0 | 7 |
| 91 | Ул. Хальзова, д. 17 | 91,0 | 7 |
| 92 | Ул. Хальзова, д. 19 | 115,0 | 7 |
| 93 | Ул. Хальзова, д. 8 | 110,0 | 7 |
| 94 | Ул. Хальзова, д. 11 | 25,0 | 2 |
| 95 | Ул. Хальзова, д. 43 | 30,0 | 2 |
| 96 | Ул. Хальзова, д. 20 | 60,0 | 3 |
| 97 | Ул. Хальзова, д. 18 | 80,0 | 3 |
| 98 | Ул. Хальзова, д. 27 | 57,3 | 3 |
| 99 | Ул. Хальзова, д. 16 | 74,0 | 4 |
| 100 | Ул. Хальзова, д. 6 | 65,0 | 3 |
| 101 | Ул. Хальзова, д. 26 | 21,0 | 2 |
| 102 | Ул. Чапаева, д. 56 Б | 74,5 | 2 |
| 103 | П. Центральный, д. 4 | 30,5 | 2 |
| 104 | П. Центральный, д. 3 | 15,0 | 1 |
| 105 | П. Центральный, д. 8 | 57,0 | 2 |
| 106 | П. Центральный, д. 7 | 32,0 | 2 |
| 107 | П. Центральный, д. 2 | 12,0 | 1 |
| 108 | П. Центральный, д. 10 | 60,0 | 4 |
| 109 | П. Центральный, д. 12 | 7,0 | 1 |
| 110 | П. Центральный, д. 11 | 70,0 | 1 |
| 111 | П. Центральный, д. 18 | 57,0 | 1 |
| 112 | П. Центральный, д. 15 | 35,5 | 2 |
| 113 | П. Центральный, д. 14 | 145,0 | 2 |
| 114 | Ул. Коммунарная, д. 65 | 53,0 | 3 |
| 115 | Ул. Коммунарная, д. 63 | 20,0 | 3 |
| 116 | Ул. Коммунарная, д. 58 | 37,5 | 2 |
| 117 | Ул. Коммунарная, д. 59 | 51,0 | 6 |
| 118 | Ул. Коммунарная, д. 57 | 90,0 | 5 |
| 119 | Ул. Коммунарная, д. 55 | 26,0 | 2 |
| 120 | Ул. Коммунарная, д. 48 | 44,0 | 1 |
| 121 | Ул. Коммунарная, д. 54 | 30,0 | 5 |
| 122 | Ул. Коммунарная, д. 56 | 90,0 | 3 |
| 123 | Ул. Звездная, д. 2 | 44,3 | 3 |
| 124 | Ул. Звездная, д. 3 | 41,6 | 3 |
| 125 | Ул. Звездная, д. 3 А | 75,5 | 4 |
| 126 | Ул. Звездная, д. 4 А | 63,2 | 3 |
| 127 | Ул. Звездная, д. 4 | 49,7 | 3 |
| 128 | Ул. Звездная, д. 6 | 87,5 | 3 |
| 129 | Ул. Звездная, д. 7 | 57,0 | 3 |
| 130 | Ул. Звездная, д. 8 | 47,3 | 3 |
| 131 | Ул. Звездная, д. 9 | 47,8 | 3 |
| 132 | Ул. Звездная, д. 9 А | 108,0 | 5 |
| 133 | Ул. Звездная, д. 11 | 48,7 | 2 |
| 134 | Ул. Звездная, д. 12 | 48,4 | 3 |
| 135 | Ул. Звездная, д. 14 | 126,4 | 5 |
| 136 | Ул. Фирстова, д. 67 А | 39,0 | 4 |
| 137 | Ул. Волгоградская, д. 56 | 135,1 | 5 |
| 138 | Ул. Волгоградская, д. 56 А | 85,2 | 4 |
| 139 | Ул. Волгоградская, д. 54 А | 87,9 | 4 |
| 140 | Ул. Волгоградская, д. 52 | 90,0 | 3 |
| 141 | Ул. Волгоградская, д. 50 | 58,9 | 2 |
| 142 | Ул. Волгоградская, д. 48 А | 79,4 | 4 |
| 143 | Ул. Волгоградская, д. 46 А | 25,0 | 2 |
| 144 | Ул. Волгоградская, д. 46 1 корпус | 64,35 | 4 |
| 145 | Ул. Волгоградская, д. 46 2 корпус | 64,61 | 4 |
| 146 | Ул. Ярославская, д. 81 | 66,1 | 4 |
| 147 | Ул. Ярославская, д. 85 А | 78,7 | 3 |
| 148 | Ул. Ярославская, д. 85 | 86,4 | 3 |
| 149 | Ул. Ярославская, д. 87 А | 64,5 | 3 |
| 150 | Ул. Ярославская, д. 89 А | 97,5 | 3 |
| 151 | Ул. Ярославская, д. 89 | 92,1 | 3 |
| 152 | Ул. Ярославская, д. 91 | 108,0 | 4 |
| 153 | 9 мая, д. 4 | 31,0 | 5 |
| 154 | 9 мая, д. 5/9 | 117,0 | 7 |
| 155 | 9 мая, д. 6 | 36,0 | 4 |
| 156 | 9 мая, д. 8 | 41,0 | 2 |
| 157 | Ул. Калинина, д. 24 | 50,0 | 3 |
| 158 | Ул. Калинина, д. 26 | 63,0 | 2 |
| 159 | Ул. Калинина, д. 28 | 50,0 | 2 |
| 160 | Ул. Комсомольская, д. 181 | 124,0 | 7 |
| 161 | Ул. Комсомольская, д. 189 | 186,0 | 9 |
| 162 | Ул. Комсомольская, д. 191 | 71,0 | 4 |
| 163 | Ул. Комсомольская, д. 193 | 141,0 | 9 |
| 164 | Ул. Комсомольская, д. 219 | 40,0 | 2 |
| 165 | Ул. Комсомольская, д. 221 | 50,0 | 5 |
| 166 | Ул. Комсомольская, д. 223 | 90,0 | 4 |
| 167 | Ул. Комсомольская, д. 225 | 71,0 | 6 |
| 168 | Ул. Комсомольская, д. 227 | 50,0 | 5 |
| 169 | Ул. Комсомольская, д. 229 | 50,0 | 2 |
| 170 | Ул. Газовая, д. 1 | 10,0 |  |
| 171 | Ул. Газовая, д. 10 | 10,0 |  |
| 172 | Ул. Газовая, д. 31 | 10,0 |  |
| 173 | Ул. Комсомольская, д. 235 | 130,0 | 5 |
| 174 | Ул. Комсомольская, д. 243 | 141,0 | 8 |
| 175 | Ул. Ленина, д. 125 | 45,0 | 8 |
| 176 | Ул. Ленина, д. 131 | 30,0 | 2 |
| 177 | Ул. Ленина, д. 133 | 30,0 | 2 |
| 178 | Ул. Ленина, д. 137 | 22,0 | 1 |
| 179 | Ул. Ленина, д. 137 А | 10,0 |  |
| 180 | Ул. Ленина, д. 174 | 127,0 | 6 |
| 181 | Ул. Ленина, д. 182 | 209,0 | 9 |
| 182 | Ул. Ленина, д. 192/196 | 92,0 | 5 |
| 183 | Ул. Ленина, д. 204 | 155,0 | 10 |
| 184 | Ул. Ленина, д. 206 | 87,0 | 6 |
| 185 | Ул. Ленина, д. 208/216 | 117,0 | 7 |
| 186 | Ул. Ленина, д. 220 | 40,0 | 3 |
| 187 | Ул. Ленина, д. 222 | 36,0 | 3 |
| 188 | Ул. Ленина, д. 224 | 40,0 | 3 |
| 189 | Ул. Ленина, д. 226 | 90,0 | 3 |
| 190 | Ул. Ленина, д. 228 | 46,0 | 3 |
| 191 | Ул. Ленина, д. 230 | 26,0 | 1 |
| 192 | Ул. Ленина, д. 232 | 31,0 | 4 |
| 193 | Ул. Ленина, д. 234 | 17,0 | 1 |
| 194 | Ул. Ленина, д. 236 | 55,0 | 3 |
| 195 | Ул. Ленина, д. 238 | 55,0 | 2 |
| 196 | Ул. Ленина, д. 240 | 90,0 | 5 |
| 197 | Ул. Народная, д. 176/1 | 204,0 | 3 |
| 198 | Ул. Народная, д. 176/2 | 204,0 | 3 |
| 199 | Ул. Орджоникидзе, д. 17 В | 102,0 | 5 |
| 200 | Ул. Петровского, д. 15 А, д. 15 Б, д. 15 В | 190,0 | 6 |
| 201 | Ул. Полбина, д. 28 | 10,0 |  |
| 202 | Ул. Полбина, д. 60 | 10,0 |  |
| 203 | Ул. Полынное поле, д. 2 | 122,0 | 5 |
| 204 | Ул. Пушкина 3А | 72,0 | 5 |
| 205 | Ул. Пушкина 4 | 55,0 | 4 |
| 206 | Ул. Тихая, д. 2, д. 2 А | 100,0 | 4 |
| 207 | Ул. Тихая, д. 4, д. 8 | 100,0 | 2 |
| 208 | 1-й Саратовский пер., д. 17 А | 136,0 | 6 |
| 209 | 1-й Саратовский пер., д. 36 А | 75,0 | 4 |
| 210 | 1-й Саратовский пер., д. 2/8 | 90,0 | 4 |
| 211 | Ул. Водопьянова, д. 160 А | 150,0 | 4 |
| 212 | Ул. Комсомольская, д. 146 | 103,0 | 4 |
| 213 | Ул. Народная, д. 174 | 204,0 | 10 |
| 214 | Ул. Народная, д. 209 А | 26,0 | 2 |
| 215 | Ул. Народная, д. 210 | 10,0 |  |
| 216 | Ул. Одесская, д. 10 А | 24,0 | 2 |
| 217 | Ул. Одесская, д. 23/27 | 120,0 | 3 |
| 218 | Ул. Одесская, д. 7/19 | 106,0 | 7 |
| 219 | Ул. Одесская, д. 8 | 161,0 | 4 |
| 220 | Ул. Саратовская, д. 12/28 | 36,0 | 2 |
| 221 | Ул. Саратовская, д. 3/13 | 200,0 | 9 |
| 222 | Ул. Саратовская, д. 31 | 55,0 | 3 |
| 223 | Ул. Саратовская, д. 33 | 60,0 | 4 |
| 224 | Ул. Саратовская, д. 35 | 40,0 | 2 |
| 225 | Ул. Саратовская, д. 36 | 90,0 | 5 |
| 226 | Ул. Саратовская, д. 38 | 68,0 | 3 |
| 227 | Ул. Саратовская, д. 40 | 52,0 | 3 |
| 228 | Ул. Саратовская, д. 46 А | 65,0 | 5 |
| 229 | Ул. Саратовская, д. 46 В | 75,0 | 7 |
| 230 | Ул. Саратовская, д. 46 Г | 90,0 | 4 |
| 231 | Ул. Саратовская, д. 48 | 36,0 | 2 |
| 232 | Ул. Саратовская, д. 48/10 | 200,0 | 10 |
| 233 | Ул. Саратовская, д. 48/2 | 71,0 | 6 |
| 234 | Ул. Саратовская, д. 50 | 21,5 | 2 |
| 235 | ул. Талалихина, д. 2 | 120,0 | 8 |
| 236 | ул. Токина, д. 10 | 100,0 | 6 |
| 237 | ул. Токина, д. 3 | 40,0 | 2 |
| 238 | ул. Токина, д. 4 | 50,0 | 4 |
| 239 | ул. Токина, д. 5 | 41,0 | 2 |
| 240 | ул. Токина, д. 6 | 40,0 | 4 |
| 241 | ул. Токина, д. 7 | 12,5 | 2 |
| 242 | ул. Токина, д. 7 А | 64,0 | 4 |
| 243 | ул. Токина, д. 8 | 36,0 | 4 |
| 244 | ул. Токина, д. 8 А | 31,0 | 3 |
| 245 | пер. Цементников, д. 4 | 10,0 |  |
| 246 | пл. Свободы, д. 15 | 113,5 | 5 |
| 247 | ул. Балтицкого, д. 51 А | 40,5 | 3 |
| 248 | ул. Водопьянова, д. 71 | 110,0 | 7 |
| 249 | ул. Володарского, д. 20 А | 10,0 | 1 |
| 250 | ул. Володарского, д. 20 Б | 7,0 | 1 |
| 251 | ул. Володарского, д. 20 В | 7,0 | 1 |
| 252 | ул. Володарского, д. 34 | 33,5 | 3 |
| 253 | ул. Володарского, д. 41 | 25,0 | 2 |
| 254 | ул. Володарского, д.45 | 47,5 | 3 |
| 255 | ул. Володарского, д. 48 А | 10,0 | 2 |
| 256 | ул. Володарского, д. 48 Б | 87,0 | 5 |
| 257 | ул. Володарского, д. 56 | 15,0 | 2 |
| 258 | ул. Володарского, д. 57 | 12,5 | 2 |
| 259 | ул. Володарского, д. 58 | 96,2 | 6 |
| 260 | ул. Володарского, д. 60 | 55,5 | 3 |
| 261 | ул. Дзержинского, д. 10 | 40,0 | 3 |
| 262 | ул. Дзержинского, д. 12 | 29,0 | 1 |
| 263 | ул. Дзержинского, д. 13 | 19,5 | 2 |
| 264 | ул. Дзержинского, д. 14 | 28,0 | 3 |
| 265 | ул. Дзержинского, д. 14 А | 32,5 | 4 |
| 266 | ул. Дзержинского, д. 15 | 10,0 |  |
| 267 | ул. Дзержинского, д. 21 | 10,0 |  |
| 268 | ул. Дзержинского, д. 3 | 10,0 |  |
| 269 | ул. Дзержинского, д. 4 | 44,0 | 4 |
| 270 | ул. Дзержинского, д. 5 | 18,0 | 2 |
| 271 | ул. Дзержинского, д. 7 | 17,5 | 1 |
| 272 | ул. Клочкова, д. 9 А | 56,0 | 3 |
| 273 | ул. Коммунистическая, д. 17 | 54,0 | 5 |
| 274 | ул. Коммунистическая, д. 20 | 11,0 | 2 |
| 275 | ул. Коммунистическая, д. 21 | 15,0 | 1 |
| 276 | ул. Коммунистическая, д. 33 | 15,0 | 1 |
| 277 | ул. Комсомольская, д. 24 | 7,0 | 1 |
| 278 | ул. Комсомольская, д. 31 | 15,0 | 1 |
| 279 | ул. Комсомольская, д. 34 | 5,0 | 1 |
| 280 | ул. Комсомольская, д. 37 | 40,0 | 2 |
| 281 | ул. Комсомольская, д. 8 | 10,0 |  |
| 282 | ул. Красноармейская, д. 14 | 77,0 | 5 |
| 283 | ул. Красноармейская, д. 5 А | 91,0 | 8 |
| 284 | ул. Красноармейская, д. 12 | 7,0 | 1 |
| 285 | ул. Красногвардейская, д. 13 А | 8,0 | 1 |
| 286 | ул. Красногвардейская, д. 14 | 31,0 | 3 |
| 287 | ул. Красногвардейская, д. 29 | 65,4 | 5 |
| 288 | ул. Л. Толстого, д. 116 | 40,0 | 3 |
| 289 | ул. Л. Толстого, д. 118 | 145,0 | 9 |
| 290 | ул. Л. Толстого, д. 128 | 37,0 | 3 |
| 291 | ул. Л. Толстого, д. 130 А | 72,0 | 5 |
| 292 | ул. Л. Толстого, д. 130 Б | 6,0 | 1 |
| 293 | ул. Л. Толстого, д. 133 | 62,0 | 5 |
| 294 | ул. Л. Толстого, д. 141 | 20,0 | 1 |
| 295 | ул. Л. Толстого, д. 143 | 35,2 | 3 |
| 296 | ул. Л. Толстого, д. 145 | 74,6 | 6 |
| 297 | ул. Л. Толстого, д. 68 | 10,0 |  |
| 298 | ул. Львова, д. 2 | 55,0 | 4 |
| 299 | ул. Малыковская, д. 28 | 100,0 | 9 |
| 300 | ул. Малыковская, д. 28 А | 44,0 | 3 |
| 301 | ул. Малыковская, д. 39 | 40,0 | 5 |
| 302 | ул. Малыковская, д. 61 | 17,5 | 2 |
| 303 | ул. Октябрьская, д. 106 А | 75,6 | 5 |
| 304 | ул. Октябрьская, д. 100 | 55,0 | 4 |
| 305 | ул. Октябрьская, д. 118 А | 36,0 | 3 |
| 306 | ул. Октябрьская, д. 120 | 21,0 | 2 |
| 307 | ул. Октябрьская, д. 122 А | 14,0 | 1 |
| 308 | ул. Октябрьская, д. 122 Б | 30,0 | 2 |
| 309 | ул. Октябрьская, д. 128 А | 10,0 |  |
| 310 | ул. Октябрьская, д. 128 В | 100,0 |  |
| 311 | ул. 1 Мая, д. 2 | 57,5 | 4 |
| 312 | ул. 1 Мая, д. 3 Б | 20,0 | 2 |
| 313 | ул. 1 Мая, д. 3 Е | 11,0 | 1 |
| 314 | ул. Пугачева, д. 21 | 15,0 | 2 |
| 315 | ул. Пугачева, д. 30 | 6,5 | 1 |
| 316 | ул. Пугачева, д. 31 | 77,5 | 7 |
| 317 | ул. Пугачева, д. 31 Б | 16,0 | 2 |
| 318 | ул. Пугачева, д. 33 А | 67,0 | 5 |
| 319 | ул. Пугачева, д. 34 | 8,0 | 1 |
| 320 | ул. Пугачева, д. 35 | 60,0 | 7 |
| 321 | ул. Пугачева, д. 36 | 36,0 | 3 |
| 322 | ул. Пугачева, д. 39 | 40,0 | 3 |
| 323 | ул. Пугачева, д. 39 А | 21,0 | 2 |
| 324 | ул. Пугачева, д. 46 | 100,5 | 6 |
| 325 | ул. Пугачева, д. 60 | 130,0 | 4 |
| 326 | ул. Пугачева, д. 60 А | 90,0 | 5 |
| 327 | ул. Пугачева, д. 61 | 16,0 | 2 |
| 328 | ул. Пугачева, д. 62 | 10,0 | 1 |
| 329 | ул. Пугачева, д. 66 А | 30,0 | 4 |
| 330 | ул. Пугачева, д. 66 Б | 6,0 | 1 |
| 331 | ул. Пугачева, д. 74 | 9,0 | 1 |
| 332 | ул. Пугачева, д. 74 А | 9,0 | 1 |
| 333 | ул. Революционная, д. 74 | 7,5 | 1 |
| 334 | ул. Революционная, д. 1 Б | 54,3 | 4 |
| 335 | ул. Революционная, д. 10 | 28,5 | 3 |
| 336 | ул. Революционная, д. 12 | 17,0 | 1 |
| 337 | ул. Революционная, д. 14 | 45,0 | 2 |
| 338 | ул. Революционная, д. 15 А | 40,0 | 4 |
| 339 | ул. Революционная, д. 17 А | 22,5 | 2 |
| 340 | ул. Революционная, д. 17 Б | 2,5 | 1 |
| 341 | ул. Революционная, д. 18 | 10,0 |  |
| 342 | ул. Революционная, д. 19 | 25,0 | 2 |
| 343 | ул. Революционная, д. 21 | 20,0 | 2 |
| 344 | ул. Революционная, д. 22 Б | 15,0 | 2 |
| 345 | ул. Революционная, д. 24 | 15,0 | 2 |
| 346 | ул. Революционная, д. 31 | 6,8 | 1 |
| 347 | ул. Революционная, д. 31 А | 8,0 | 1 |
| 348 | ул. Революционная, д. 34 | 16,0 | 1 |
| 349 | ул. Революционная, д. 4 | 78,0 | 5 |
| 350 | ул. Революционная, д. 40 | 18,0 | 2 |
| 351 | ул. Революционная, д. 46 | 28,0 | 1 |
| 352 | ул. Революционная, д. 46 А | 7,5 | 1 |
| 353 | ул. Революционная, д. 47 | 67,0 | 5 |
| 354 | ул. Революционная, д. 5 | 118,0 | 6 |
| 355 | ул. Революционная, д. 50 | 60,0 | 4 |
| 356 | ул. Революционная, д. 7 | 10,0 |  |
| 357 | ул. Революционная, д. 8 А | 38,0 | 2 |
| 358 | ул. Революционная, д. 8 Б | 38,0 | 2 |
| 359 | ул. Революционная, д. 9 | 63,0 | 5 |
| 360 | ул. Саши Евсеева, д. 25 А | 27,0 | 3 |
| 361 | ул. Саши Евсеева, д. 3 | 20,5 | 2 |
| 362 | ул. Ст. Разина, д. 178 | 146,0 | 7 |
| 363 | ул. Струина, д. 2 А | 28,0 | 1 |
| 364 | ул. Цементников, д. 123 А | 9,4 | 1 |
| 365 | ул. Чернышевского, д. 124 А | 10,0 |  |
| 366 | ул. Чернышевского, д. 148 | 10,0 |  |
| 367 | ул. Чернышевского, д. 65 | 61,0 | 4 |
| 368 | ул. Чернышевского, д. 69 | 12,0 | 2 |
| 369 | ул. Чернышевского, д. 66 | 17,4 | 3 |
| 370 | ул. Чернышевского, д. 70 | 40,0 | 4 |
| 371 | ул. Чернышевского, д. 71 | 11,0 | 2 |
| 372 | ул. Чернышевского, д. 78 | 12,5 | 1 |
| 373 | ул. Чернышевского, д. 81 | 50,0 | 3 |
| 374 | ул. Чернышевского, д. 83 А | 10,0 | 2 |
| 375 | ул. Чернышевского, д. 84 Б | 61,0 | 5 |
| 376 | ул. Чернышевского, д. 89 | 19,0 | 2 |
| 377 | ул. Чернышевского, д. 92 | 12,5 | 1 |
| 378 | ул. Чернышевского, д. 93 | 30,0 | 1 |
| 379 | ул. Чернышевского, д. 94 | 18,0 | 2 |
| 380 | ул. Чернышевского, д. 95 | 42,0 | 4 |
| 381 | ул. Чернышевского, д. 97 | 33,0 | 4 |
| 382 | ул. Чернышевского, д. 83 | 90,9 | 10 |
| 383 | ул. Ленина, д. 30 А | 42,0 | 4 |
| 384 | ул. Водопьянова, д. 127 | 10,0 |  |
| 385 | ул. Володарского, д. 101 | 57,6 | 3 |
| 386 | ул. Володарского, д. 193 А | 103,0 | 4 |
| 387 | ул. Володарского, д. 200 | 148,0 | 11 |
| 388 | ул. Володарского, д. 202 | 18,0 | 2 |
| 389 | ул. Здравоохранения, д. 126 А | 10,0 |  |
| 390 | ул. Коммунистическая, д. 54 | 146,0 | 9 |
| 391 | ул. Комсомольская, д. 101 | 77,5 | 5 |
| 392 | ул. Комсомольская, д. 101/2 | 124,0 | 6 |
| 393 | ул. Комсомольская, д. 103 | 116,0 | 6 |
| 394 | ул. Комсомольская, д. 107 | 91,0 | 4 |
| 395 | ул. Комсомольская, д. 77 А | 31,0 | 4 |
| 396 | ул. Комсомольская, д. 77 Б | 30,0 | 4 |
| 397 | ул. Комсомольская, д. 82 | 20,0 | 3 |
| 398 | ул. Комсомольская, д. 83 А | 30,0 | 3 |
| 399 | ул. Красногвардейская, д. 37/39 | 74,0 | 5 |
| 400 | ул. Красногвардейская, д. 54 | 66,0 | 4 |
| 401 | ул. Л. Толстого, д. 132 | 8,0 | 1 |
| 402 | ул. Л. Толстого, д.179 | 28,5 | 2 |
| 403 | ул. Ленина, д. 116 | 94,0 | 5 |
| 404 | ул. Ленина, д. 39 | 10,0 | 2 |
| 405 | ул. Ленина, д. 96 | 22,0 | 3 |
| 406 | ул. 1 Мая, д. 28 А | 38,0 | 3 |
| 407 | ул. 1 Мая, д. 34 | 57,0 | 7 |
| 408 | ул. 1 Мая, д. 4 | 60,0 | 2 |
| 409 | ул. 1 Мая, д. 30 Б | 46,0 | 4 |
| 410 | ул. Ленина, д. 181 | 50,0 |  |
| 411 | Котельная № 1, ул. Революционная, д. 1 К | 8,5 | 1 |
| 412 | Котельная № 3, ул. Пугачева, д. 33 К | 12,0 | 2 |
| 413 | Котельная № 4, ул. Малыковская, д. 28 К | 12,0 | 1 |
| 414 | Котельная № 5, ул. Л. Толстого, д. 143 К | 55,0 | 3 |
| 415 | Котельная № 6, ул. Володасркого, д. 15 К | 24,0 | 2 |
| 416 | Котельная № 7, п. Пролетарксий, д. 61 К | 53,0 | 2 |
| 417 | Котельная № 8, ул. Комсомольская, д. 231 К | 45,0 | 3 |
| 418 | Котельная № 9, ул. Ленина, д. 240 К | 2,30 | 1 |
| 419 | Котельная № 10, ул. Калинина, д. 78 К | 15,0 | 1 |
| 420 | Котельная № 11, ул. Народная, д. 159 К | 28,0 | 2 |
| 421 | Котельная № 12, ул. Пионерская, д. 59 К | 4,50 | 1 |
| 422 | Котельная № 13, ул. Талалихина, д. 1 К | 23,0 | 2 |
| 423 | Котельная № 14, ул. Егорова, д. 20 К | 18,0 | 3 |
| 424 | Котельная № 15, ул. Саратовская, д. 44 К | 65,0 | 6 |
| 425 | ЦТП № 2, ул. Одесская, д. 29/37 К | 28,0 | 2 |
| 426 | Котельная № 16, ул. Красногвардейская, д. 7 К | 2,7 | 1 |
| 427 | Котельная № 17, ул. Ленина, д. 61 К | 73,5 | 3 |
| 428 | Котельная № 18, ул. Одесская, д. 7/19 К | 16,0 | 2 |
| 429 | Котельная № 19, ул. Калинина, д. 28 К | 36,5 | 2 |
| 430 | Котельная № 20, ул. Чехова, д. 20 К | 15,0 | 2 |
| 431 | Котельная № 21, ул. Маяковского, д. 19 К | 27,0 | 2 |
| 432 | Котельная № 22, ул. Токина, д. 1 К | 21,0 | 2 |
| 433 | Котельная № 23, ул. Коммунарная, д. 27 К | 3,0 | 1 |
| 434 | Котельная № 24, п. Большевик, д. 83 К | 2,0 | 1 |
| 435 | Котельная № 25, ул. Чапаева, д. 46 К | 13,0 | 1 |
| 436 | Котельная № 26, ул. Фирстова, д. 38 К | 12,0 | 1 |
| 437 | Котельная № 27, ул. Коммунарная, д. 15 К | 2,0 | 1 |
| 438 | Котельная № 28, Ярославский проезд, д. 8 К | 36,5 | 2 |
| 439 | ЦТП № 6, ул. Ярославская, д. 91 К | 8,0 | 1 |
| 440 | ЦТП № 7, ул. Волгоградская, д. 46 К | 14,0 | 2 |
| 441 | ЦТП № 8, ул. Звездная, д. 2 К | 21,0 | 1 |
| 442 | ЦТП № 9, ул. Звездная, д. 7 К | 3,0 | 1 |
| 443 | Котельная № 29, ул. Тургенева, д. 16 К | 22,5 | 2 |
| 444 | Котельная № 30, ул. Тургенева, д. 16 К | 32,0 | 3 |
| 445 | Котельная № 31, ул. Газовая, д. 1/1 |  |  |
| 446 | Котельная № 32, ул. Речная, д. 51 К | 13,0 | 2 |
| 447 | Котельная № 36, ул. Веселая, д. 4 К |  |  |
| 448 | Котельная № 37, ул. Водопьянова, д. 140 К | 4,0 | 1 |
| 449 | Котельная п. Клены | 40,0 | 5 |
| 450 | П.Большевик | 4136,1 | 246 |
| 451 | П. Экспериментальный – очистные АО ВМЗ | 3304 | 91 |
| 452 | Бывшая КЭЧ | 5930 | 254 |
| Итого: | 38402,96 | 2031,0 |

Руководитель  аппарата                                                                                                 О.Н. Сазанова

## Приложение к Схеме водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Вольск

Котельная № 27 Схема горячего водоснабжения  Коммунарная 15

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 150 | 411 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 26 | 200 | 0 |

## Котельная № 6  пл.  Свободы  15  Схема Горячего водоснабжения

ул. Коммунистическая

ул.                                                                                                      ул.                                                                                                                              ул.

В                                                                                                         1                                                                                                                                 К

о                                                                                                          М                                                                                                               ж/д Кр.        р

л                                                                                                          а                                                                                                                   37/39        а

о                                                                                                          я                                                                                                                                 с

д                                                                                                                                                                                                                                             н

а           Кот. №6                                                                                                      ж/д 1 Мая, 4                                                                                                    о

р                                                                                                                                                                                                                                             г

с                                                                                                                                                                                                                                             в

к                                                                                                                                                                                                                                             а

о                                                                                                                                                                                                                                             р

г                                                                                                                                                                                                                                             д

о                                                                                                                                                                                                                                             е

й

с

пл. Свободы                                                                                                                                                     к

а

я

ул. Революционная                                                                                                                                                          ул. Революционная

ул. С. Евсеева

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  | 2 | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  | 0 | 25 | 41 | 80 | 292 |
|  |  |  |  |  | 7 | 40 | 244 | 100 | 483 |
|  |  |  |  |  | 1 | 50 | 190 | 150 | 985 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 216 | 200 | 177 |

Котельная № 9  Схема горячего водоснабжения ул. Ленина д. 240 – а

ул.   Ленина

2                                                                                                                                                 3

К        Кот № 9К

о                                                                                                                                                 о

м                                                                                                                                                м

с                                                                                                                                                 с

о                                                                                                                                                 о

м                                                                                                                                                м

о                                                                                                                                                 о

л                                                                                                                                                 л

ь                                                                                                                                                 ь

с                                                                                                                                                 с

к                                                                                                                                                 к

и                                                                                                                                                 и

й                                                                                                                                                 й

п                                                                                                                                                 п

е                                                                                                                                                  е

р.                                                                                                                                                р.

ул. Комсомольская

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  | 0 | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  | 0 | 25 | 36 | 80 | 593 |
|  |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 100 | 229 |
|  |  |  |  |  | 1 | 50 | 266 | 150 | 1002 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 46 | 200 | 0 |

Котельная № 10 Схема горячего водоснабжения  ул. Калинина д. 78

ул. Калинина

к №10

ул. Комсомольская                                                                                                                                                                                                          ул. Петровского

жд ул. Шк, 12

ул

Ш	ж/д Петр. а,б,в

к

о

л

ь

н

а

ул                                               я

| Обоз | Наименование | Кол | Обоз | Наименование | Кол | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | L(м) | Dу(мм) | L(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 36 | 80 | 593 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 229 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 266 | 150 | 1002 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 46 | 200 | 0 |

Т

и

х

а

я

## Котельная № 11 Схема горячего водоснабжения  ул. Народная д. 159 –б

ул.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ул.

Т                                                                                                                                                                                                                                                                                           П

а                                                                                                                                                                                                                                                                                            у

л                                                                                                                                                                                                                                                                                            ш

а

л                                                                                                                                                                                                                                                                                            и

и                                                                                                                                                                                                                                                                                            н

х                                                                                                                        к № 11                                                                                                                                                                                                                 а

и

н

а

ул. Народная

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС | 3 |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса с ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 80 | 204 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 111 | 100 | 543 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 144 | 150 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 12 Схема горячего водоснабжения  ул. Пионерская д. 59

ул.                                                                                                                                                 ул.         ж/д Володарского, 187в                                                                         Во

Ч                                                                                                                                           Л.                                                                                    ж/д Володарского, 187б

е                                                                             корпуса ГУЗ «ВМОД»                         Т                                                                                                                         о

р                                                                                                                                            о                                                                                                                         л

н                                                                                                      к. №12                          л                                                                                                                         о

ы                                                                                                                                            с           ж/д Володарского, 187

ш                                                                                                                                           т                                                                                                                         а

е                                                                                                                                            о                                                                                                                         р

в                                                                                                                                            г                                                                                                                         с

с         Ул. Пионерская                                                                                                        о                                                                                                                         к

к                                                                                                                                                                                                                                                                       о

о                                                                                                                                                                                                                                                                       г

г                                                                                                                                                                                                                                                                       о

о

корпуса МУЗ «Вольская ЦРБ»

детская больница

Ул. Здравоохранения

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  | 0 | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Теплотрасса ГВС |  |  |  | 0 | 25 | 249 | 80 | 950 |
|  |  |  |  |  | 7 | 40 | 90 | 100 | 482 |
|  |  |  |  |  | 1 | 50 | 0 | 125 | 226 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 150 | 487 |

Котельная № 14 Схема горячего водоснабжения  ул. Егорова

ул

П

у                ул. Ленина

ш                                                                                                                     ж/д Ленина. 174ж/д Ленина, 204ж/д Ленина. 206

ки

н                                                                                                                                                                                                                     ул.9

Мая                                                                           а                                                                          д/с №11

ж/д Пушкина, 4	 №14

ул. Комсомольская

ул

РУС                                                                                                          Е

г

о

р

о

в

а

Лабораторный Корпус

Главный корпус МУЗ «Вольская ЦРБ»

Инфекционный корпус

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 125 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 1070 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 200 | 988 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 250 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 130 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1247 |  |  |

## Котельная № 15 Схема горячего водоснабжения ул. Саратовская д. 44 – а

ул. Ленина

ул.                                                                                  ул.                                                                         ул

К                                                                                    О                                                                           Т

р                                                                                     д                                                                            а

а                                                                                     е                                                                            л

с                                                                                     с                                                                            а

н                                                                                     с                                                                            л

о                                                                                     к                                                                            и

г                                                                                     а                                                                            х

в                                                                                     я                                                                            и   ул. Комсомольская

а                                                                                                                                                                   н

рж/д Одес. 23/37                                                                                    а

д

е                                                                                                                       ж/д Сар 35         № 13                               ж/д Талалихина, 2

й                                                        цтп№2                      ж/д Сар. 33

с

к

а                                                                                                                   ул. Саратовская

я    ул. Коммунистическая

ж/д Коммун, 56                                                                                                                     1	общежитие

С

а

р

а	№ 15                                   спортзал

ж/д Сарат, 12/28                                                                                                т

о

ж/д Красн, 30                    Кот. № 18                    ж/д Одесская, 7/19                           в

с

к

и

й

п

е

р

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 208 | 125 | 272 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 1194 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 432 | 200 | 576 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 134 | 250 | 460 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 402 | 300 | 370 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1720 |  |  |

Котельная № 17 Схема трасс горячего водоснабжения  ул. Ленина, 61К

Корпуса ГОУ «Детский дом № 2»

Д/д № 2

ул. Водопьянова

улКафе «БЛЮЗ» Вол, 99улул.

Л                                                                                                     В                                                                                                                       1

Т                                                                                                     о                                                                                                                       М

о                                                                                                      л                                                                                                                       а

л                                                                                                      о                                                                                                                       я

с                                                                                                      д

т                                                                                                      а

о                                                                                                      р

г                                                                                                      с

о                                                                                                      к

о

к №17                            г

о

ул. Ленина

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса с ГВС |  |  |  |  | 32 | 62 | 80 | 376 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 611 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 190 | 150 | 574 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 196 | 200 | 0 |

Котельная №21 Схема горячего водоснабжения  ул. Маяковского

ул. Вышинского

ул.

ул. Плеханова

ул.

Д

а

ч

н

а

я

ул. Маяковского

№ 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса с ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 125 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 3392 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 177 | 200 | 576 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 250 | 384 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 288 | 300 | 1290 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 3202 |  |  |

Котельная № 23 Схема трасс ГВС  ул. Коммунарная, 27К

К. № 23

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 146 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 25 Схема горячего водоснабжения п. Головушка ул. Чапаева, 26К

Кот. №25

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 582 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 740 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 26  Схема трасс ГВС ул. Фирстова, 38К

ул. Фирстова

№ 26

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 32 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 100 | 665 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 178 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 200 | 0 |

Котельная № 28 Схема трассы ГВС  Ярославский проезд, 8К  п. Северный

ул

З

в

ё

з

д

н

а

я

ул

В

о

л

г

о

г

р

цтп7 а

д

с

к

а

я

Кот. № 28

ул. Ярославская

| Обозначение | Наименование | Кол-ко | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  | Dу(мм) | Dу(мм) | Dу(мм) | Dу(мм) |
|  | Трасса ГВС |  | 25 | 0 | 125 | 664 |
|  |  |  | 40 | 534 | 150 | 2426 |
|  |  |  | 50 | 892 | 200 | 1518 |
|  |  |  | 70 | 0 | 250 | 988 |
|  |  |  | 80 | 1808 | 300 | 4181 |
|  |  |  | 100 | 1550 |  |  |

## Котельная № 30 Схема трасс ГВС  ул. Тургенева п. Новосёлы

ул. Кольцова

улул

Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Т

р                                                                                                                                                                                                                                                                                                       у

и                                                                                                                                                                                                                                                                                                       р

б                                                                                                                                                                                                                                                                                                       г

о                                                                                                                                                                                                                                                                                                       е

е                                                                                                                                                                                                                                                                                                       н

д                                                                                                                                                                                                                                                                                                       е

о                                                                                                                                                                                                                                                                                                       в

в                                                                                                                                                                                                                                                                                                       а

а

ул

Н

к

р

а

с

о

в

а

ул.  Краснооктябрьская

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 125 | 212 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 150 | 2160 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 516 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 80 | 1476 | 300 | 766 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1159 |  |  |

## Котельная № 34 Схема трасс ГВС  ул. Хальзова 21К

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во | Характеристики применяемых труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с ГВС |  |  |  |  | Dу(мм) | Д-на(м) | Dу(мм) | Д-на(м) |
|  | Трасса ГВС |  |  |  |  | 25 | 0 | 100 | 3560 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 500 | 125 | 1500 |

Руководитель аппарата                                                                                                              О.Н. Сазанова

## Раздел 15. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 15

| № п/п | Адрес | Канализация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Количество колодцев шт. |
| 1 | Ул. Ключевая, д. 3 | 12,0 | 1 |
| 2 | Ул. Ключевая, д. 13 | 12,0 | 1 |
| 3 | Ул. Ключевая, д. 17 | 12,0 | 1 |
| 4 | Ул. Ключевая, д. 19 | 12,0 | 1 |
| 5 | Ул. Ключевая, д. 12 | 155,5 | 2 |
| 6 | Ул. Ключевая, д. 36 | 8,0 | 1 |
| 7 | Ул. Некрасова, д. 24 | 54,0 | 4 |
| 8 | Ул. Некрасова, д. 30 | 113,0 | 7 |
| 9 | Ул. Некрасова, д. 28 | 89,0 | 4 |
| 10 | Ул. Некрасова, д. 26 | 74,0 | 4 |
| 11 | Ул. Некрасова, д. 41 | 51,0 | 3 |
| 12 | Ул. Некрасова, д. 39 | 26,0 | 2 |
| 13 | Ул. Некрасова, д. 37 | 34,0 | 2 |
| 14 | Ул. Некрасова, д. 35 | 64,0 | 2 |
| 15 | Ул. Некрасова, д. 33 | 31,0 | 2 |
| 16 | Ул. Некрасова, д. 31 | 66,0 | 3 |
| 17 | Ул. Тургенева, д. 14 | 58,0 | 2 |
| 18 | Ул. Тургенева, д. 15 | 66,0 | 3 |
| 19 | Ул. Тургенева, д. 16 | 49,0 | 2 |
| 20 | Ул. Тургенева, д. 17 | 13,0 | 2 |
| 21 | Ул. Некрасова, д. 45 | 67,0 | 3 |
| 22 | Ул. Краснооктябрьская, д. 38 | 47,0 | 2 |
| 23 | Ул. Краснооктябрьская, д. 36 | 53,0 | 2 |
| 24 | Ул. Краснооктябрьская, д. 34 | 54,0 | 2 |
| 25 | Ул. Краснооктябрьская, д. 32 | 56,0 | 3 |
| 26 | Ул. Краснооктябрьская, д. 32 А | 64,0 | 5 |
| 27 | Ул. Краснооктябрьская, д. 30 | 47,0 | 3 |
| 28 | Ул. Краснооктябрьская, д. 30 А | 70,0 | 4 |
| 29 | Ул. Краснооктябрьская, д. 44 | 76,0 | 3 |
| 30 | Ул. Краснооктябрьская, д. 42 | 76,0 | 3 |
| 31 | Ул. Краснооктябрьская, д. 40 | 76,0 | 3 |
| 32 | Ул. Грибоедова, д. 1 | 86,0 | 4 |
| 33 | Ул. Грибоедова, д. 2 | 72,0 | 4 |
| 34 | Ул. Грибоедова, д. 3 | 78,0 | 4 |
| 35 | Ул. Тургенева, д. 17 | 63,0 | 2 |
| 36 | Ул. Кольцова, д. 1 | 71,5 | 5 |
| 37 | Ул. Кольцова, д. 1 А | 123,0 | 7 |
| 38 | Ул. Кольцова, д. 3 | 98,0 | 4 |
| 39 | Ул. Кольцова, д. 5 А | 156,0 | 7 |
| 40 | Ул. Кольцова, д. 7 А | 78,0 | 4 |
| 41 | Ул. Кольцова, д. 5 | 136,0 | 7 |
| 42 | Ул. Кольцова, д. 7 | 108,0 | 7 |
| 43 | П. Красный Октябрь, д. 47 | 100,0 | 6 |
| 44 | П. Красный Октябрь, д. 46 | 41,0 | 4 |
| 45 | П. Красный Октябрь, д. 52 | 82,0 | 5 |
| 46 | П. Красный Октябрь, д. 20 | 84,0 | 6 |
| 47 | П. Красный Октябрь, д. 49 | 90,0 | 4 |
| 48 | П. Красный Октябрь, д. 48 | 24,0 | 2 |
| 49 | П. Красный Октябрь, д. 42 | 51,0 | 5 |
| 50 | П. Красный Октябрь, д. 51 А | 57,0 | 3 |
| 51 | П. Красный Октябрь, д. 51 | 125,0 | 6 |
| 52 | П. Красный Октябрь, д. 24 | 50,0 | 3 |
| 53 | П. Красный Октябрь, д. 34 | 9,0 | 2 |
| 54 | П. Красный Октябрь, д. 33 | 69,0 | 5 |
| 55 | П. Красный Октябрь, д. 54 | 56,0 | 3 |
| 56 | П. Красный Октябрь, д. 59 | 43,0 | 1 |
| 57 | П. Красный Октябрь, д. 58 | 129,0 | 6 |
| 58 | П. Красный Октябрь, д. 60 | 91,0 | 6 |
| 59 | П. Красный Октябрь, д. 57 | 73,0 | 4 |
| 60 | П. Красный Октябрь, д. 53 | 148,0 | 8 |
| 61 | П. Красный Октябрь, д. 9 | 63,0 | 3 |
| 62 | П. Красный Октябрь, д. 7 | 16,0 | 1 |
| 63 | Ул. Чехова, д. 8 А | 33,0 | 1 |
| 64 | Ул. Чехова, д. 4 | 53,0 | 3 |
| 65 | Ул. Чехова, д. 2 | 46,0 | 3 |
| 66 | Ул. Чехова, д. 12 А | 30,0 | 1 |
| 67 | Ул. Чехова, д. 10 А | 57,0 | 4 |
| 68 | Ул. Чехова, д. 12 | 39,0 | 1 |
| 69 | Ул. Чехова, д. 10 | 94,0 | 5 |
| 70 | Ул. Чехова, д. 8 | 37,0 | 4 |
| 71 | Ул. Чехова, д. 6 | 38,0 | 1 |
| 72 | Ул. Чехова, д. 14 | 99,0 | 4 |
| 73 | Ул. Чехова, д. 16 | 89,0 | 4 |
| 74 | Ул. Чехова, д. 18 | 69,0 | 4 |
| 75 | Ул. Чехова, д. 20 | 46,0 | 3 |
| 76 | Ул. Чехова, д. 20 А | 41,0 | 2 |
| 77 | Ул. Чехова, д. 18 А | 18,0 | 1 |
| 78 | Ул. Чехова, д. 18 А | 39,0 | 3 |
| 79 | Ул. Серова, д. 38 | 72,0 | 2 |
| 80 | Ул. Серова, д. 36 | 55,0 | 1 |
| 81 | Ул. Серова, д. 34 | 89,0 | 3 |
| 82 | Ул. Серова, д. 32 | 40,0 | 3 |
| 83 | Ул. Серова, д. 36 А | 107,0 | 4 |
| 84 | Ул. О. Кошевого, д. 15 | 52,0 | 2 |
| 85 | П. широкий Дол, д. 3- 8 | 766,0 | 13 |
| 86 | Ул. Хальзова, д. 24 | 84,0 | 5 |
| 87 | Ул. Хальзова, д. 13 | 67,0 | 5 |
| 88 | Ул. Хальзова, д. 12 | 91,0 | 7 |
| 89 | Ул. Хальзова, д. 14 | 91,0 | 7 |
| 90 | Ул. Хальзова, д. 15 | 91,0 | 7 |
| 91 | Ул. Хальзова, д. 17 | 91,0 | 7 |
| 92 | Ул. Хальзова, д. 19 | 115,0 | 7 |
| 93 | Ул. Хальзова, д. 8 | 110,0 | 7 |
| 94 | Ул. Хальзова, д. 11 | 25,0 | 2 |
| 95 | Ул. Хальзова, д. 43 | 30,0 | 2 |
| 96 | Ул. Хальзова, д. 20 | 60,0 | 3 |
| 97 | Ул. Хальзова, д. 18 | 80,0 | 3 |
| 98 | Ул. Хальзова, д. 27 | 57,3 | 3 |
| 99 | Ул. Хальзова, д. 16 | 74,0 | 4 |
| 100 | Ул. Хальзова, д. 6 | 65,0 | 3 |
| 101 | Ул. Хальзова, д. 26 | 21,0 | 2 |
| 102 | Ул. Чапаева, д. 56 Б | 74,5 | 2 |
| 103 | П. Центральный, д. 4 | 30,5 | 2 |
| 104 | П. Центральный, д. 3 | 15,0 | 1 |
| 105 | П. Центральный, д. 8 | 57,0 | 2 |
| 106 | П. Центральный, д. 7 | 32,0 | 2 |
| 107 | П. Центральный, д. 2 | 12,0 | 1 |
| 108 | П. Центральный, д. 10 | 60,0 | 4 |
| 109 | П. Центральный, д. 12 | 7,0 | 1 |
| 110 | П. Центральный, д. 11 | 70,0 | 1 |
| 111 | П. Центральный, д. 18 | 57,0 | 1 |
| 112 | П. Центральный, д. 15 | 35,5 | 2 |
| 113 | П. Центральный, д. 14 | 145,0 | 2 |
| 114 | Ул. Коммунарная, д. 65 | 53,0 | 3 |
| 115 | Ул. Коммунарная, д. 63 | 20,0 | 3 |
| 116 | Ул. Коммунарная, д. 58 | 37,5 | 2 |
| 117 | Ул. Коммунарная, д. 59 | 51,0 | 6 |
| 118 | Ул. Коммунарная, д. 57 | 90,0 | 5 |
| 119 | Ул. Коммунарная, д. 55 | 26,0 | 2 |
| 120 | Ул. Коммунарная, д. 48 | 44,0 | 1 |
| 121 | Ул. Коммунарная, д. 54 | 30,0 | 5 |
| 122 | Ул. Коммунарная, д. 56 | 90,0 | 3 |
| 123 | Ул. Звездная, д. 2 | 44,3 | 3 |
| 124 | Ул. Звездная, д. 3 | 41,6 | 3 |
| 125 | Ул. Звездная, д. 3 А | 75,5 | 4 |
| 126 | Ул. Звездная, д. 4 А | 63,2 | 3 |
| 127 | Ул. Звездная, д. 4 | 49,7 | 3 |
| 128 | Ул. Звездная, д. 6 | 87,5 | 3 |
| 129 | Ул. Звездная, д. 7 | 57,0 | 3 |
| 130 | Ул. Звездная, д. 8 | 47,3 | 3 |
| 131 | Ул. Звездная, д. 9 | 47,8 | 3 |
| 132 | Ул. Звездная, д. 9 А | 108,0 | 5 |
| 133 | Ул. Звездная, д. 11 | 48,7 | 2 |
| 134 | Ул. Звездная, д. 12 | 48,4 | 3 |
| 135 | Ул. Звездная, д. 14 | 126,4 | 5 |
| 136 | Ул. Фирстова, д. 67 А | 39,0 | 4 |
| 137 | Ул. Волгоградская, д. 56 | 135,1 | 5 |
| 138 | Ул. Волгоградская, д. 56 А | 85,2 | 4 |
| 139 | Ул. Волгоградская, д. 54 А | 87,9 | 4 |
| 140 | Ул. Волгоградская, д. 52 | 90,0 | 3 |
| 141 | Ул. Волгоградская, д. 50 | 58,9 | 2 |
| 142 | Ул. Волгоградская, д. 48 А | 79,4 | 4 |
| 143 | Ул. Волгоградская, д. 46 А | 25,0 | 2 |
| 144 | Ул. Волгоградская, д. 46 1 корпус | 64,35 | 4 |
| 145 | Ул. Волгоградская, д. 46 2 корпус | 64,61 | 4 |
| 146 | Ул. Ярославская, д. 81 | 66,1 | 4 |
| 147 | Ул. Ярославская, д. 85 А | 78,7 | 3 |
| 148 | Ул. Ярославская, д. 85 | 86,4 | 3 |
| 149 | Ул. Ярославская, д. 87 А | 64,5 | 3 |
| 150 | Ул. Ярославская, д. 89 А | 97,5 | 3 |
| 151 | Ул. Ярославская, д. 89 | 92,1 | 3 |
| 152 | Ул. Ярославская, д. 91 | 108,0 | 4 |
| 153 | 9 мая, д. 4 | 31,0 | 5 |
| 154 | 9 мая, д. 5/9 | 117,0 | 7 |
| 155 | 9 мая, д. 6 | 36,0 | 4 |
| 156 | 9 мая, д. 8 | 41,0 | 2 |
| 157 | Ул. Калинина, д. 24 | 50,0 | 3 |
| 158 | Ул. Калинина, д. 26 | 63,0 | 2 |
| 159 | Ул. Калинина, д. 28 | 50,0 | 2 |
| 160 | Ул. Комсомольская, д. 181 | 124,0 | 7 |
| 161 | Ул. Комсомольская, д. 189 | 186,0 | 9 |
| 162 | Ул. Комсомольская, д. 191 | 71,0 | 4 |
| 163 | Ул. Комсомольская, д. 193 | 141,0 | 9 |
| 164 | Ул. Комсомольская, д. 219 | 40,0 | 2 |
| 165 | Ул. Комсомольская, д. 221 | 50,0 | 5 |
| 166 | Ул. Комсомольская, д. 223 | 90,0 | 4 |
| 167 | Ул. Комсомольская, д. 225 | 71,0 | 6 |
| 168 | Ул. Комсомольская, д. 227 | 50,0 | 5 |
| 169 | Ул. Комсомольская, д. 229 | 50,0 | 2 |
| 170 | Ул. Газовая, д. 1 | 10,0 |  |
| 171 | Ул. Газовая, д. 10 | 10,0 |  |
| 172 | Ул. Газовая, д. 31 | 10,0 |  |
| 173 | Ул. Комсомольская, д. 235 | 130,0 | 5 |
| 174 | Ул. Комсомольская, д. 243 | 141,0 | 8 |
| 175 | Ул. Ленина, д. 125 | 45,0 | 8 |
| 176 | Ул. Ленина, д. 131 | 30,0 | 2 |
| 177 | Ул. Ленина, д. 133 | 30,0 | 2 |
| 178 | Ул. Ленина, д. 137 | 22,0 | 1 |
| 179 | Ул. Ленина, д. 137 А | 10,0 |  |
| 180 | Ул. Ленина, д. 174 | 127,0 | 6 |
| 181 | Ул. Ленина, д. 182 | 209,0 | 9 |
| 182 | Ул. Ленина, д. 192/196 | 92,0 | 5 |
| 183 | Ул. Ленина, д. 204 | 155,0 | 10 |
| 184 | Ул. Ленина, д. 206 | 87,0 | 6 |
| 185 | Ул. Ленина, д. 208/216 | 117,0 | 7 |
| 186 | Ул. Ленина, д. 220 | 40,0 | 3 |
| 187 | Ул. Ленина, д. 222 | 36,0 | 3 |
| 188 | Ул. Ленина, д. 224 | 40,0 | 3 |
| 189 | Ул. Ленина, д. 226 | 90,0 | 3 |
| 190 | Ул. Ленина, д. 228 | 46,0 | 3 |
| 191 | Ул. Ленина, д. 230 | 26,0 | 1 |
| 192 | Ул. Ленина, д. 232 | 31,0 | 4 |
| 193 | Ул. Ленина, д. 234 | 17,0 | 1 |
| 194 | Ул. Ленина, д. 236 | 55,0 | 3 |
| 195 | Ул. Ленина, д. 238 | 55,0 | 2 |
| 196 | Ул. Ленина, д. 240 | 90,0 | 5 |
| 197 | Ул. Народная, д. 176/1 | 204,0 | 3 |
| 198 | Ул. Народная, д. 176/2 | 204,0 | 3 |
| 199 | Ул. Орджоникидзе, д. 17 В | 102,0 | 5 |
| 200 | Ул. Петровского, д. 15 А, д. 15 Б, д. 15 В | 190,0 | 6 |
| 201 | Ул. Полбина, д. 28 | 10,0 |  |
| 202 | Ул. Полбина, д. 60 | 10,0 |  |
| 203 | Ул. Полынное поле, д. 2 | 122,0 | 5 |
| 204 | Ул. Пушкина 3А | 72,0 | 5 |
| 205 | Ул. Пушкина 4 | 55,0 | 4 |
| 206 | Ул. Тихая, д. 2, д. 2 А | 100,0 | 4 |
| 207 | Ул. Тихая, д. 4, д. 8 | 100,0 | 2 |
| 208 | 1-й Саратовский пер., д. 17 А | 136,0 | 6 |
| 209 | 1-й Саратовский пер., д. 36 А | 75,0 | 4 |
| 210 | 1-й Саратовский пер., д. 2/8 | 90,0 | 4 |
| 211 | Ул. Водопьянова, д. 160 А | 150,0 | 4 |
| 212 | Ул. Комсомольская, д. 146 | 103,0 | 4 |
| 213 | Ул. Народная, д. 174 | 204,0 | 10 |
| 214 | Ул. Народная, д. 209 А | 26,0 | 2 |
| 215 | Ул. Народная, д. 210 | 10,0 |  |
| 216 | Ул. Одесская, д. 10 А | 24,0 | 2 |
| 217 | Ул. Одесская, д. 23/27 | 120,0 | 3 |
| 218 | Ул. Одесская, д. 7/19 | 106,0 | 7 |
| 219 | Ул. Одесская, д. 8 | 161,0 | 4 |
| 220 | Ул. Саратовская, д. 12/28 | 36,0 | 2 |
| 221 | Ул. Саратовская, д. 3/13 | 200,0 | 9 |
| 222 | Ул. Саратовская, д. 31 | 55,0 | 3 |
| 223 | Ул. Саратовская, д. 33 | 60,0 | 4 |
| 224 | Ул. Саратовская, д. 35 | 40,0 | 2 |
| 225 | Ул. Саратовская, д. 36 | 90,0 | 5 |
| 226 | Ул. Саратовская, д. 38 | 68,0 | 3 |
| 227 | Ул. Саратовская, д. 40 | 52,0 | 3 |
| 228 | Ул. Саратовская, д. 46 А | 65,0 | 5 |
| 229 | Ул. Саратовская, д. 46 В | 75,0 | 7 |
| 230 | Ул. Саратовская, д. 46 Г | 90,0 | 4 |
| 231 | Ул. Саратовская, д. 48 | 36,0 | 2 |
| 232 | Ул. Саратовская, д. 48/10 | 200,0 | 10 |
| 233 | Ул. Саратовская, д. 48/2 | 71,0 | 6 |
| 234 | Ул. Саратовская, д. 50 | 21,5 | 2 |
| 235 | ул. Талалихина, д. 2 | 120,0 | 8 |
| 236 | ул. Токина, д. 10 | 100,0 | 6 |
| 237 | ул. Токина, д. 3 | 40,0 | 2 |
| 238 | ул. Токина, д. 4 | 50,0 | 4 |
| 239 | ул. Токина, д. 5 | 41,0 | 2 |
| 240 | ул. Токина, д. 6 | 40,0 | 4 |
| 241 | ул. Токина, д. 7 | 12,5 | 2 |
| 242 | ул. Токина, д. 7 А | 64,0 | 4 |
| 243 | ул. Токина, д. 8 | 36,0 | 4 |
| 244 | ул. Токина, д. 8 А | 31,0 | 3 |
| 245 | пер. Цементников, д. 4 | 10,0 |  |
| 246 | пл. Свободы, д. 15 | 113,5 | 5 |
| 247 | ул. Балтицкого, д. 51 А | 40,5 | 3 |
| 248 | ул. Водопьянова, д. 71 | 110,0 | 7 |
| 249 | ул. Володарского, д. 20 А | 10,0 | 1 |
| 250 | ул. Володарского, д. 20 Б | 7,0 | 1 |
| 251 | ул. Володарского, д. 20 В | 7,0 | 1 |
| 252 | ул. Володарского, д. 34 | 33,5 | 3 |
| 253 | ул. Володарского, д. 41 | 25,0 | 2 |
| 254 | ул. Володарского, д.45 | 47,5 | 3 |
| 255 | ул. Володарского, д. 48 А | 10,0 | 2 |
| 256 | ул. Володарского, д. 48 Б | 87,0 | 5 |
| 257 | ул. Володарского, д. 56 | 15,0 | 2 |
| 258 | ул. Володарского, д. 57 | 12,5 | 2 |
| 259 | ул. Володарского, д. 58 | 96,2 | 6 |
| 260 | ул. Володарского, д. 60 | 55,5 | 3 |
| 261 | ул. Дзержинского, д. 10 | 40,0 | 3 |
| 262 | ул. Дзержинского, д. 12 | 29,0 | 1 |
| 263 | ул. Дзержинского, д. 13 | 19,5 | 2 |
| 264 | ул. Дзержинского, д. 14 | 28,0 | 3 |
| 265 | ул. Дзержинского, д. 14 А | 32,5 | 4 |
| 266 | ул. Дзержинского, д. 15 | 10,0 |  |
| 267 | ул. Дзержинского, д. 21 | 10,0 |  |
| 268 | ул. Дзержинского, д. 3 | 10,0 |  |
| 269 | ул. Дзержинского, д. 4 | 44,0 | 4 |
| 270 | ул. Дзержинского, д. 5 | 18,0 | 2 |
| 271 | ул. Дзержинского, д. 7 | 17,5 | 1 |
| 272 | ул. Клочкова, д. 9 А | 56,0 | 3 |
| 273 | ул. Коммунистическая, д. 17 | 54,0 | 5 |
| 274 | ул. Коммунистическая, д. 20 | 11,0 | 2 |
| 275 | ул. Коммунистическая, д. 21 | 15,0 | 1 |
| 276 | ул. Коммунистическая, д. 33 | 15,0 | 1 |
| 277 | ул. Комсомольская, д. 24 | 7,0 | 1 |
| 278 | ул. Комсомольская, д. 31 | 15,0 | 1 |
| 279 | ул. Комсомольская, д. 34 | 5,0 | 1 |
| 280 | ул. Комсомольская, д. 37 | 40,0 | 2 |
| 281 | ул. Комсомольская, д. 8 | 10,0 |  |
| 282 | ул. Красноармейская, д. 14 | 77,0 | 5 |
| 283 | ул. Красноармейская, д. 5 А | 91,0 | 8 |
| 284 | ул. Красноармейская, д. 12 | 7,0 | 1 |
| 285 | ул. Красногвардейская, д. 13 А | 8,0 | 1 |
| 286 | ул. Красногвардейская, д. 14 | 31,0 | 3 |
| 287 | ул. Красногвардейская, д. 29 | 65,4 | 5 |
| 288 | ул. Л. Толстого, д. 116 | 40,0 | 3 |
| 289 | ул. Л. Толстого, д. 118 | 145,0 | 9 |
| 290 | ул. Л. Толстого, д. 128 | 37,0 | 3 |
| 291 | ул. Л. Толстого, д. 130 А | 72,0 | 5 |
| 292 | ул. Л. Толстого, д. 130 Б | 6,0 | 1 |
| 293 | ул. Л. Толстого, д. 133 | 62,0 | 5 |
| 294 | ул. Л. Толстого, д. 141 | 20,0 | 1 |
| 295 | ул. Л. Толстого, д. 143 | 35,2 | 3 |
| 296 | ул. Л. Толстого, д. 145 | 74,6 | 6 |
| 297 | ул. Л. Толстого, д. 68 | 10,0 |  |
| 298 | ул. Львова, д. 2 | 55,0 | 4 |
| 299 | ул. Малыковская, д. 28 | 100,0 | 9 |
| 300 | ул. Малыковская, д. 28 А | 44,0 | 3 |
| 301 | ул. Малыковская, д. 39 | 40,0 | 5 |
| 302 | ул. Малыковская, д. 61 | 17,5 | 2 |
| 303 | ул. Октябрьская, д. 106 А | 75,6 | 5 |
| 304 | ул. Октябрьская, д. 100 | 55,0 | 4 |
| 305 | ул. Октябрьская, д. 118 А | 36,0 | 3 |
| 306 | ул. Октябрьская, д. 120 | 21,0 | 2 |
| 307 | ул. Октябрьская, д. 122 А | 14,0 | 1 |
| 308 | ул. Октябрьская, д. 122 Б | 30,0 | 2 |
| 309 | ул. Октябрьская, д. 128 А | 10,0 |  |
| 310 | ул. Октябрьская, д. 128 В | 100,0 |  |
| 311 | ул. 1 Мая, д. 2 | 57,5 | 4 |
| 312 | ул. 1 Мая, д. 3 Б | 20,0 | 2 |
| 313 | ул. 1 Мая, д. 3 Е | 11,0 | 1 |
| 314 | ул. Пугачева, д. 21 | 15,0 | 2 |
| 315 | ул. Пугачева, д. 30 | 6,5 | 1 |
| 316 | ул. Пугачева, д. 31 | 77,5 | 7 |
| 317 | ул. Пугачева, д. 31 Б | 16,0 | 2 |
| 318 | ул. Пугачева, д. 33 А | 67,0 | 5 |
| 319 | ул. Пугачева, д. 34 | 8,0 | 1 |
| 320 | ул. Пугачева, д. 35 | 60,0 | 7 |
| 321 | ул. Пугачева, д. 36 | 36,0 | 3 |
| 322 | ул. Пугачева, д. 39 | 40,0 | 3 |
| 323 | ул. Пугачева, д. 39 А | 21,0 | 2 |
| 324 | ул. Пугачева, д. 46 | 100,5 | 6 |
| 325 | ул. Пугачева, д. 60 | 130,0 | 4 |
| 326 | ул. Пугачева, д. 60 А | 90,0 | 5 |
| 327 | ул. Пугачева, д. 61 | 16,0 | 2 |
| 328 | ул. Пугачева, д. 62 | 10,0 | 1 |
| 329 | ул. Пугачева, д. 66 А | 30,0 | 4 |
| 330 | ул. Пугачева, д. 66 Б | 6,0 | 1 |
| 331 | ул. Пугачева, д. 74 | 9,0 | 1 |
| 332 | ул. Пугачева, д. 74 А | 9,0 | 1 |
| 333 | ул. Революционная, д. 74 | 7,5 | 1 |
| 334 | ул. Революционная, д. 1 Б | 54,3 | 4 |
| 335 | ул. Революционная, д. 10 | 28,5 | 3 |
| 336 | ул. Революционная, д. 12 | 17,0 | 1 |
| 337 | ул. Революционная, д. 14 | 45,0 | 2 |
| 338 | ул. Революционная, д. 15 А | 40,0 | 4 |
| 339 | ул. Революционная, д. 17 А | 22,5 | 2 |
| 340 | ул. Революционная, д. 17 Б | 2,5 | 1 |
| 341 | ул. Революционная, д. 18 | 10,0 |  |
| 342 | ул. Революционная, д. 19 | 25,0 | 2 |
| 343 | ул. Революционная, д. 21 | 20,0 | 2 |
| 344 | ул. Революционная, д. 22 Б | 15,0 | 2 |
| 345 | ул. Революционная, д. 24 | 15,0 | 2 |
| 346 | ул. Революционная, д. 31 | 6,8 | 1 |
| 347 | ул. Революционная, д. 31 А | 8,0 | 1 |
| 348 | ул. Революционная, д. 34 | 16,0 | 1 |
| 349 | ул. Революционная, д. 4 | 78,0 | 5 |
| 350 | ул. Революционная, д. 40 | 18,0 | 2 |
| 351 | ул. Революционная, д. 46 | 28,0 | 1 |
| 352 | ул. Революционная, д. 46 А | 7,5 | 1 |
| 353 | ул. Революционная, д. 47 | 67,0 | 5 |
| 354 | ул. Революционная, д. 5 | 118,0 | 6 |
| 355 | ул. Революционная, д. 50 | 60,0 | 4 |
| 356 | ул. Революционная, д. 7 | 10,0 |  |
| 357 | ул. Революционная, д. 8 А | 38,0 | 2 |
| 358 | ул. Революционная, д. 8 Б | 38,0 | 2 |
| 359 | ул. Революционная, д. 9 | 63,0 | 5 |
| 360 | ул. Саши Евсеева, д. 25 А | 27,0 | 3 |
| 361 | ул. Саши Евсеева, д. 3 | 20,5 | 2 |
| 362 | ул. Ст. Разина, д. 178 | 146,0 | 7 |
| 363 | ул. Струина, д. 2 А | 28,0 | 1 |
| 364 | ул. Цементников, д. 123 А | 9,4 | 1 |
| 365 | ул. Чернышевского, д. 124 А | 10,0 |  |
| 366 | ул. Чернышевского, д. 148 | 10,0 |  |
| 367 | ул. Чернышевского, д. 65 | 61,0 | 4 |
| 368 | ул. Чернышевского, д. 69 | 12,0 | 2 |
| 369 | ул. Чернышевского, д. 66 | 17,4 | 3 |
| 370 | ул. Чернышевского, д. 70 | 40,0 | 4 |
| 371 | ул. Чернышевского, д. 71 | 11,0 | 2 |
| 372 | ул. Чернышевского, д. 78 | 12,5 | 1 |
| 373 | ул. Чернышевского, д. 81 | 50,0 | 3 |
| 374 | ул. Чернышевского, д. 83 А | 10,0 | 2 |
| 375 | ул. Чернышевского, д. 84 Б | 61,0 | 5 |
| 376 | ул. Чернышевского, д. 89 | 19,0 | 2 |
| 377 | ул. Чернышевского, д. 92 | 12,5 | 1 |
| 378 | ул. Чернышевского, д. 93 | 30,0 | 1 |
| 379 | ул. Чернышевского, д. 94 | 18,0 | 2 |
| 380 | ул. Чернышевского, д. 95 | 42,0 | 4 |
| 381 | ул. Чернышевского, д. 97 | 33,0 | 4 |
| 382 | ул. Чернышевского, д. 83 | 90,9 | 10 |
| 383 | ул. Ленина, д. 30 А | 42,0 | 4 |
| 384 | ул. Водопьянова, д. 127 | 10,0 |  |
| 385 | ул. Володарского, д. 101 | 57,6 | 3 |
| 386 | ул. Володарского, д. 193 А | 103,0 | 4 |
| 387 | ул. Володарского, д. 200 | 148,0 | 11 |
| 388 | ул. Володарского, д. 202 | 18,0 | 2 |
| 389 | ул. Здравоохранения, д. 126 А | 10,0 |  |
| 390 | ул. Коммунистическая, д. 54 | 146,0 | 9 |
| 391 | ул. Комсомольская, д. 101 | 77,5 | 5 |
| 392 | ул. Комсомольская, д. 101/2 | 124,0 | 6 |
| 393 | ул. Комсомольская, д. 103 | 116,0 | 6 |
| 394 | ул. Комсомольская, д. 107 | 91,0 | 4 |
| 395 | ул. Комсомольская, д. 77 А | 31,0 | 4 |
| 396 | ул. Комсомольская, д. 77 Б | 30,0 | 4 |
| 397 | ул. Комсомольская, д. 82 | 20,0 | 3 |
| 398 | ул. Комсомольская, д. 83 А | 30,0 | 3 |
| 399 | ул. Красногвардейская, д. 37/39 | 74,0 | 5 |
| 400 | ул. Красногвардейская, д. 54 | 66,0 | 4 |
| 401 | ул. Л. Толстого, д. 132 | 8,0 | 1 |
| 402 | ул. Л. Толстого, д.179 | 28,5 | 2 |
| 403 | ул. Ленина, д. 116 | 94,0 | 5 |
| 404 | ул. Ленина, д. 39 | 10,0 | 2 |
| 405 | ул. Ленина, д. 96 | 22,0 | 3 |
| 406 | ул. 1 Мая, д. 28 А | 38,0 | 3 |
| 407 | ул. 1 Мая, д. 34 | 57,0 | 7 |
| 408 | ул. 1 Мая, д. 4 | 60,0 | 2 |
| 409 | ул. 1 Мая, д. 30 Б | 46,0 | 4 |
| 410 | ул. Ленина, д. 181 | 50,0 |  |
| 411 | Котельная № 1, ул. Революционная, д. 1 К | 8,5 | 1 |
| 412 | Котельная № 3, ул. Пугачева, д. 33 К | 12,0 | 2 |
| 413 | Котельная № 4, ул. Малыковская, д. 28 К | 12,0 | 1 |
| 414 | Котельная № 5, ул. Л. Толстого, д. 143 К | 55,0 | 3 |
| 415 | Котельная № 6, ул. Володасркого, д. 15 К | 24,0 | 2 |
| 416 | Котельная № 7, п. Пролетарксий, д. 61 К | 53,0 | 2 |
| 417 | Котельная № 8, ул. Комсомольская, д. 231 К | 45,0 | 3 |
| 418 | Котельная № 9, ул. Ленина, д. 240 К | 2,30 | 1 |
| 419 | Котельная № 10, ул. Калинина, д. 78 К | 15,0 | 1 |
| 420 | Котельная № 11, ул. Народная, д. 159 К | 28,0 | 2 |
| 421 | Котельная № 12, ул. Пионерская, д. 59 К | 4,50 | 1 |
| 422 | Котельная № 13, ул. Талалихина, д. 1 К | 23,0 | 2 |
| 423 | Котельная № 14, ул. Егорова, д. 20 К | 18,0 | 3 |
| 424 | Котельная № 15, ул. Саратовская, д. 44 К | 65,0 | 6 |
| 425 | ЦТП № 2, ул. Одесская, д. 29/37 К | 28,0 | 2 |
| 426 | Котельная № 16, ул. Красногвардейская, д. 7 К | 2,7 | 1 |
| 427 | Котельная № 17, ул. Ленина, д. 61 К | 73,5 | 3 |
| 428 | Котельная № 18, ул. Одесская, д. 7/19 К | 16,0 | 2 |
| 429 | Котельная № 19, ул. Калинина, д. 28 К | 36,5 | 2 |
| 430 | Котельная № 20, ул. Чехова, д. 20 К | 15,0 | 2 |
| 431 | Котельная № 21, ул. Маяковского, д. 19 К | 27,0 | 2 |
| 432 | Котельная № 22, ул. Токина, д. 1 К | 21,0 | 2 |
| 433 | Котельная № 23, ул. Коммунарная, д. 27 К | 3,0 | 1 |
| 434 | Котельная № 24, п. Большевик, д. 83 К | 2,0 | 1 |
| 435 | Котельная № 25, ул. Чапаева, д. 46 К | 13,0 | 1 |
| 436 | Котельная № 26, ул. Фирстова, д. 38 К | 12,0 | 1 |
| 437 | Котельная № 27, ул. Коммунарная, д. 15 К | 2,0 | 1 |
| 438 | Котельная № 28, Ярославский проезд, д. 8 К | 36,5 | 2 |
| 439 | ЦТП № 6, ул. Ярославская, д. 91 К | 8,0 | 1 |
| 440 | ЦТП № 7, ул. Волгоградская, д. 46 К | 14,0 | 2 |
| 441 | ЦТП № 8, ул. Звездная, д. 2 К | 21,0 | 1 |
| 442 | ЦТП № 9, ул. Звездная, д. 7 К | 3,0 | 1 |
| 443 | Котельная № 29, ул. Тургенева, д. 16 К | 22,5 | 2 |
| 444 | Котельная № 30, ул. Тургенева, д. 16 К | 32,0 | 3 |
| 445 | Котельная № 31, ул. Газовая, д. 1/1 |  |  |
| 446 | Котельная № 32, ул. Речная, д. 51 К | 13,0 | 2 |
| 447 | Котельная № 36, ул. Веселая, д. 4 К |  |  |
| 448 | Котельная № 37, ул. Водопьянова, д. 140 К | 4,0 | 1 |
| 449 | Котельная п. Клены | 40,0 | 5 |
| 450 | П.Большевик | 4136,1 | 246 |
| 451 | П. Экспериментальный – очистные АО ВМЗ | 3304 | 91 |
| 452 | Бывшая КЭЧ | 5930 | 254 |
| Итого: | 38402,96 | 2031,0 |

Руководитель  аппарата                                                                                                 О.Н. Сазанова

# Text boxes

ж/д Народная, 176/2

МДОУ «Д/С» № 24

Мастерске

Ул

Ярморочная

Педколледж   Комсомольская, 200

МДОУ д/с № 4

ж/д Коммунистическая, 54

Кот. № 27

ж/д  Коммунарная.  15 а

ж/д Коммунарная,  15

МДОУ «Д/с № 12 «Медвежонок»

аааааааааж

3а

Ленина, 174

ж/ дул. Ленина, 182

ж/д Комс, 193

почта

ж/д Комсомольская, 188

МУЗ «Вольская ЦРБ»

ж/д Комсомоль, 101

ж/д Комс. 94/104

жжжжжжжжж

ж

ж/д Комсомольская, 146

д/с №25

Тех. колледж

Ледовый дворец

ж/д Водо, 71

Водопьянова, 79/81

МОУ «Гимназия» г. Вольск

Ул. Свердлова

ж/д Плеханова, 10

ж/д Плеханова, 2

Общежитие ПУ № 5

д/с № 15 «Лужок»

ж/д Свердлова, 7

ж/д Маяковского, 6а

ж/д Маяк, 15

ж/д Маяковского, 6

ж/д Маяковского, 16

МОУ «СОШ « 5»

МДОУ «Д/с №8»

ж/д Фирстова, 55

ж/д Фирстова, 53

Звёздная, 14

Волгоградская,  56

Ярославская, 91

Волгоградскоя,  56а

д/с №1 Ласточка

Волгоградская, 54а

Волгоградская, 52

Цтп 8

МОУ «СОШ № 3»

Волгоградская, 50

Волгоградская, 48а

Звёздная, 4а

Волг, 46а

Звёздная, 3а

Волго, 46

д/с № 30

Цтп6

цтп9

МДОУ Д/с «Островок»

Звёздная, 7

Звёздная, 8

Звёздная, 9

Звёздная, 9

ж/д Кольцова, 3

ж/д Кольцова. 1а

МДОУ д/с № 17